# PROIECTANT DE SPECIALITATE:					PROIECTANT GENERAL:

S.C. MIRUNAGISCONCEPT S.R.L.       		            		         S.C. TOPING COMPANY S.R.L.

# COD PROIECT: G004

# TITLU PROIECT: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

# COMUNA ŞIRNA – JUDEŢUL PRAHOVA

# FAZA: VOL. I  -  MEMORIU GENERAL

# PROIECTANTI:

# PROIECTANT GENERAL: S.C. TOPING COMPANY  S.R.L.

# PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L.

# PROIECTANT:  URBANIST MIRUNA CHIRITESCU

# BENEFICIAR:  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIRNA

# DATA:  2014

COLECTIV DE ELABORARE

| DIRECTOR DIVIZIE: | Inginer Dan Petcu |
| --- | --- |
| SEF PROIECT: | Inginer Octavian Stefan |
| PROIECTANTI URBANISM: | Urbanist Miruna Chiritescu |
| PROIECTANTI RETELE EDILITARE: | Inginer Constanta Carstea Inginer Sorin Savoiu |
| PROIECTANT CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURI: | Inginer Capatana Iulian |
| PROIECTANT DEZVOLTAREA ECONOMICA A TERITORIULUI: | Economist Malina Neagu |
| PROIECTANT ALTE STUDII: | Inginer Marian Radu |
| REDACTARE GRAFICA : | Economist Malina Neagu Student Arhitect Anca Ene Inginer topograf Adrian Chiritescu |

# BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

# PIESE SCRISE

# VOLUMUL  I  - MEMORIUL GENERAL

# VOLUMUL  II  -  REGULAMENTUL LOCAL

# PIESE DESENATE

CUPRINS    MEMORIU

Foaie de capat	1

Colectiv de elaborare	2

Borderou de piese scrise si desenate	3

1. INTRODUCERE	5

1.1.  DATE DE  RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI	5

1.2.  OBIECTUL PUG	5

1.3. SURSE DOCUMENTARE	6

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII	6

2.1. EVOLUTIE	6

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL	13

2.3. RELATII IN TERITORIU	17

2.4. ACTIVITATI ECONOMICE	19

2.5.POPULATIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE	28

2.6.CIRCULATIA	34

2.7.INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE.  BILANT TERITORIAL	38

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE	45

2.9. ECHIPARE EDILITARA	50

2.10. PROBLEME DE MEDIU	53

2.11. DISFUNCTIONALITATI (LA NIVELUL TERITORIULUI SI LOCALITATII)	54

2.12. NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI	54

3. PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICA	55

3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE	55

3.2. EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI	55

3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU	56

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR	56

3.5. EVOLUTIA POPULATIEI	57

3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI	58

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL	59

3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE	62

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE	67

3.10. PROTECTIA MEDIULUI	78

3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE	79

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA	84

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE	86

ANEXE	87

ANEXA 1. FORMULARUL STANDARD NATURA 2000, ROSCI0290	87

ANEXA 2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE COMUNA SIRNA	91

ANEXA 3. FIȘA PROIECTELOR DE REALIZAT PÂNĂ ÎN 2020	96

MEMORIUL GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1.  DATE DE  RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrării: “Reactualizare plan urbanistic general comuna Şirna”;

Beneficiar: Consiliul Local Comuna Şirna;

Proiectant general: SC TOPING COMPANY SRL;

Proiectant de specialitate: SC MIRUNA GISCONCEPT  SRL;

Data elaborarii documentatiei: 2014;

1.2.  OBIECTUL PUG

Prezenta documentatie s-a intocmit in baza comenzii Consiliului Local al comunei Şirna si a contractului de proiectare nr.GOO5, si are ca scop stabilirea obiectivelor, directii principale de actiune si masurilor de dezvoltare a localitatii pentru o perioada de 5-10  ani pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente si a strategiei de dezvoltare macroteritoriale. Planul urbanistic general este un instrument operational al politicii de dezvoltare adoptata de administratia locala.

Prin tema program s-a solicitat introducerea in intravilan a următorelor zone:

- Zona adiacentă aerodromului, în partea sudică a satului Tăriceni. Zona va face parte din trupul T1B, cu destinația servicii, structuri turistice și spații verzi amenajate.

- Zona destinată instituțiilor și serviciilor în extremitatea sudică a satului Tăriceni

- Zona destinată industriei și unităților agricole cuprinsă între fermele Agromec și Agrozootehnica (DJ 101G, sudul satului Șirna), împreună cu care vor constitui trupul izolat T8.

- Zona destinată echipării tehnico-edilitare (stație de epurare propusă) în extremitatea nordică a satului Tăriceni, la DJ 101G.

- Zona destinată locuirii și serviciilor cuprinsă între satele Varnița și Coceana (DJ 101A). Zona va face parte din trupul T1C, Varnița.

- Zona destinată locuirii și serviciilor în prelungirea nordică a satului Brătești (DC 106), ce va face parte din trupul T2 Brătești.

- Zona aferentă terenului de sport Brătești.

- Zona destinată locuirii și serviciilor în prelungirea sudică a satului Hăbud (DJ 101G), ce va face parte din T3, sat Hăbud.

- Trupul izolat T15, zona cu destinație servicii, structuri turistice și spații verzi amenajate, în sudul satului Hăbud (zona canton silvic).

Obiectivele nou propuse și/sau propuse pentru reabilitare, consolidare, modernizare si/sau extindere sunt:

- Înfiinţarea reţelei de canalizare şi a unei staţii de epurare a apelor uzate, sat Tăriceni;

- Îmbunătăţirea şi modernizarea reţelei de iluminat public;

- Amenajarea principalelor intersecţii de pe raza localităţii;

- Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor;

- Dotarea cu panouri fotovoltaice a principalelor instituţii publice;

- Amenajarea unui spaţiu de recreere şi divertisment în satul Tăriceni;

- Reabilitare şi dotare Cămin Cultural sat Hăbud;

- Amenajarea bazei sportive din satul Tăriceni;

- Dotare cu utilaj de deszăpezire şi amenajarea teritoriului;

- Amenajarea de alei şi trotuare pe principalele drumuri comunale;

- Construirea unei clădiri multifuncţionale în satul Tăriceni (cămin cultural, sală festivităţi, birouri, servicii);

- Implementarea sistemului de control managerial;

- Reamenajarea şi întreţinerea monumentelor dedicate eroilor în Tăriceni şi Hăbud;

- Lucrări de extindere şi modernizare la Şcoala Tăriceni;

- Lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizări la grădiniţele din comună;

- Construirea unei săli de sport în cadrul şcolii din Tăriceni;

- Realizarea nomenclatorului stradal;

- Construirea unui pod peste Cricovul Dulce;

- Lucrări de amenajare la cimitirul din satul Hăbud.

# Documentatia P.U.G. va fi utilizata impreuna cu regulamentul de urbanism.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele materiale documentare:

- Studiu geotehnic de fundamentare PUG comuna Şirna judetul Prahova

- Studiu istoric de fundamentare PUG comuna Şirna, judetul Prahova, elaborator S.C. RESTITUTIO S.R.L., 2012

- Studiu arheologic de fundamentare PUG comuna Şirna judetul Prahova

- Ridicari topografice sc. 1:5000, 1:25000 planuri intocmite de SC TOPING SRL, 2010;

- Strategia de dezvoltare a localitatii;

- Datele statistice sunt furnizate de „© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică” prin baza de date TEMPO-online si de Primaria comunei Şirna;

- Enciclopedia României;

- Anuar statistic al României;

- Lista agenţilor economici de pe raza comunei Şirna;

- Informaţii  furnizate  de  organismele  teritoriale  în ceea  ce priveşte  cadastrul  funciar al  intravilanului  şi  extravilanului comunei Şirna;

- Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnico-edilitara.

# 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIE

Comuna Şirna este localizata in extremitatea sud-vestica a judetului Prahova, la limita acestuia cu judetele Dambovita si Ilfov, la o distanta relativ mica de capitala si de municipiile Ploiesti si Targoviste.

Vatra localitatii s-a dezvoltat la est de DN 1A Bucuresti-Ploiesti, comuna aflandu-se sub influenta municipiului Ploiesti.

# Date privind evolutia in timp a unitatii teritorial-administrative ce face obiectul PUG

Informaţiile  documentare  referitoare  la  satul  Şirna  sunt  destul  de  lacunare. Satul Şirna este atestat documentar începând cu sec. XVII, existenţa aşezării fiind, probabil, mai târzie.

Cea  mai  veche  reprezentare  cartografică  a  vetrelor  aşezărilor  o  constituie harta austriacă întocmită la 1791.

Pe  această hartă au fost  reprezentate  vetrele  aşezărilor Brăteşti, Hăbud,  Tăriceni. Celelalte aşezări Şirna, Varniţa şi Coceana nu au fost reţinute.

Vetrele aşezărilor sunt comparabile ca întindere. Sunt vetre compacte, străbătute de o cale de acces principală în cazul satelor Hăbud şi Brateşti (de la nord la sud, de-a lungul  râului  Cricov).  În  cazul  aşezării  de  la  Tăriceni,  aceasta  se  afla  situată  la intersecţia  mai  multor  drumuri.  Harta  nu  a  surprins  existenţa  unor  drumuri secundare, uliţe (trebuie să fi existat căi de acces spre zona agricolă, pădure sau apă).

Zona  de  nord-est  a  actualei  comune  a  fost  cercetată  din  punct  de  vedere arheologic  în  campaniile  desfăşurate  începând  cu  anul  1977.  Pe  promontoriul cercetat  a  fost  identificată  o  aşezare  sătească  activă  între  sec.  II-XI.  Arheologii presupun, fără a avea certitudine, că după sec. XI populaţia s-ar fi mutat spre sud-vest, pe actuala vatră a satului Şirna înaintând ipoteza unei continuităţi de locuire în acest areal, subliniind vechimea acestei aşezări.

Despre  organizarea  sătească  documentele  sunt  şi  mai  sărace  în  informaţii. Astfel,  la  începutul  sec.  XVII,  jumătate  din  satul  Şirna  se  afla  în  proprietate boierească (Stroe spătar şi soţia Caplea) fiind „bătrână şi dreaptă ocină de moşie”. Această   parte   a   trecut   prin   danie   în   proprietatea   Mănăstirii   Mislea. După secularizarea  averilor  mănăstireşti,  dintre  anii  1864-1865,  pământul  a  trecut  în proprietatea statului.

O altă parte din moşia Şirna, a avut un destin asemănător. Prin danie a intrat, în  anul  1715,  în  proprietatea  Mănăstirii  Sărindar.  Nici  unul  dintre  documente  nu oferă repere clare vis-a-vis de întinderea teritoriului şi delimitarea lui. Acest din urmă document ne oferă un indiciu important şi anume că, această parte ar fi fost cumpărată de cel care a făcut dania, de la călugărul Ioanichie şi de la moşnenii din Hăbud (partea fiind în hotarul Hăbudu de Sus).

Avem  astfel  o  relaţie  între  satul  Şirna  (teritoriul  satului)  şi  moşia  Hăbud (probabil existau două hotare Hăbudul de Sus şi de Jos).  O ipoteză ar fi faptul că satul Şirna s-a înfiinţat pe moşia moşnenilor din Hăbud.

La începutul sec. XIX (1838) moşia Şirna (parte a uneia dintre mănăstiri) era arendată de un grec (reprezentantul proprietarului) întrega populaţie fiind clăcaşă.

Aşezarea de la Hăbud este atestată documentar începând cu anul 1534, când este  pomenită  partea  de  moşie  Scutaşi  („ocina  de  la  Scutaşi  numită  şi  Hăbud”). Documente referitoare la întinderea acestei moşii nu există pentru această perioadă timpurie.

Documentul din 1715, amintit mai sus, ne indică originea socială a locuitorilor. Astfel,  locuitorii  din  Hăbud  au fost moşneni  şi  acest  statut  social l-au  păstrat  până târziu în perioada modernă.

Ulterior, moşia moşnenilor se sparge prin vânzări. Astfel, parte importantă din moşia  Hăbud  a  ajuns,  în  1713,  în  proprietatea  mănăstirii  Târgşor  în  urma  vânzării făcute  de  Stanislav  moşneanul  din  Hăbud.  Această  moşie  a  fost  strict  delimitată având hotarele stabilite de la data vânzării.

La 1808, altă parte din moşia Hăbud a fost scoasă la mezat fiind cumpărată de către slugerul Filip.

Satul Brăteşti este atestat documentar în sec. XV (1480). Satul este amintit într-un act de confirmare domnească către doi boieri dregători. La origine, acest sat, pare să fie moşie boierească acordată de domnie pentru fapte vitejesti sau pentru „slujbă credincioasă”.

Ulterior, satul „cu tot hotarul, din câmp şi din pădure şi din apă şi cu morile şi de pretutindeni” a trecut de la un boier la altul.

În 1699, satul întreg (la Brăteşti nu s-a pus problema de moşie, documentele amintind  de  vânzări  intermediare  cu  exprimarea  clasică  referitoare  la  o  moşie boierească „a treia parte”, „a doua parte”, „jumătate” din Brăteşti) a ajuns, în urma vânzării şi a exercitării dreptului de preempţiune în proprietatea boierilor Cocorăscu, vecini  de  moşie  cu  moşia  Cocorăşti.  La  1725,  moşia  se  sparge  prin  danie  către Manăstirea  Sărindar,  prezentă  în  zonă.  Astfel,  Constantin  Corbeanu  (pe  linie maternă, Cocorăscu) a făcut danie la Mănăstirea Sărindar, partea care i se cuvenea lui. La 1730, cei doi stăpâni işi aleg părţile, şi, în urma înţelegerii, Matei Cocorăscu şi-a ales partea de moşie dinspre Cocorăşti iar Mănăstirea Sărindar, partea sudică.

Satul Tăriceni este atestat la începutul sec. XVII. Documentele sunt extrem de lacunare. Lipsa acestora sugerează faptul că tranzacţiile cu pământ nu au avut loc, în condiţiile în care obştea moşnenilor de acolo era destul de puternică. Documentul din sec. XVIII (1724) a confirmat existenţa obştii moşnenilor la Tăriceni.

Primele documente atestând vânzările de pământ la Tăriceni provin din sec. XVII.  La  1610,  se  vindea  „partea  Calciului  şi  a  fratelui  din  Tăriceni”,  la  1663,  se vindea  o  altă  ocină  în  Tăriceni,  stabilindu-se  „lungul”  şi  „latul”  acesteia  etc.  La 1697, Staico Bengescu a cumpărat partea din Tăriceni a Marucăi Predeasca, soţia căpitanului  Nica,  dar  fiind  greu  de  administrat,  fiind  la  distanţă  mare  de  restul moşiilor sale, a făcut schimb cu sora sa şi cu Alexandrache ceauşul.

În sec. XVIII, moşia Tăriceni a moşnenilor era încă stăpânită în devălmăşie, doar  părţile  ajunse  în  proprietatea  terţilor  erau  „alese”  fiind  stabilite  şi  hotarele acestora.  La  1751,  probabil  parte  din  moşia  Tăriceni  era  în  proprietatea  clucerului Raducanu Balasache, care, prin diata sa întocmită la sf. sec. XVIII, a lăsat în grija nepotului  său,  Scarlat  Greceanu,  moşia  şi  biserica  de  la  Tăriceni.  Ulterior,  la începutul  sec.  XIX,  moşia  a  trecut  în  proprietatea  familiei  Filipescu,  a  armaşului Iordache Filipescu

Caracteristici semnificative ale teritoriului si localitatilor, repere in evolutia spatiala a localitatii

Conform  Legii nr. 351 din 6 iulie 2001, satul Sirna, resedinta de comuna este de rang IV si satele componente de rangul V.  Nivelul de dotare minim obligatoriu necesar în vederea deservirii satelor din cadrul comunei sunt:

- sediu de primărie;

- grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;

- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;

- poştă, servicii telefonice;

- sediu de poliţie şi de jandarmerie;

- cămin cultural cu bibliotecă;

- magazin general, spaţii pentru servicii;

- teren de sport amenajat;

- parohie;

- cimitir;

- staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;

- dispensar veterinar;

- sediu al serviciului de pompieri;

- puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;

- alimentare cu apă prin cişmele stradale.

Satul Șirna, reședință de comună, nu îndeplinește nivelul minim obligatoriu de dotări, pe teritoriul său aflându-se:

- fostul sediu al primăriei: în nucleul central al satului, pe partea dreaptă a DJ 101A

- grădiniță și bibliotecă: central, pe partea dreaptă a DJ 101A

- școală cu clasele I-IV: în nucleul central al satului, pe partea stângă a DJ 101A

- sediul poliției: intersecție DJ 101A cu Ds 688

- parohie: în nucleul central al satului

- cimitir: la limita satului Șirna cu satul Varnița, pe partea stângă a DJ 101A

- statie autobuz: pe DJ 101A, în apropierea grădiniței

- alimentare cu apă, cișmele stradale

- magazine generale

Mai aproape de îndeplinirea tuturor elementelor de obligativitate prevăzute de Legea 351, este satul component Tăriceni, cel mai mare sat al comunei, unde se găsesc:

- sediul primăriei: în zona centrală, cu acces din DJ 101A

- școala cu clasele I-IV, școală cu clasele I-VIII și grădinită: grupate împreuna cu dispensarul și farmacia în apropierea zonei centrale, pe partea dreaptă a DJ 101A

- dispensar și farmacie: în apropierea zonei centrale, pe partea dreaptă a DJ 101A

- oficiu poștal: la limita central-vestică a satului, pe partea stângă a DJ 101A

- magazine generale, servicii: în zona centrală, în nucleul central al satului (DC 141) și în nucleul sudic (intersecție DJ 101A cu DC 141)

- teren de sport amenajat: baza sportivă situată în partea sudică a satului, pe partea stângă a DJ 101A

- parohie: biserica cu hramurile “Adormirea Maicii Domnului” și “Sf. Gheorghe” (monument clasat), situate în zona sudică a satului

- cimitir: trup izolat în extremitatea sudică a satului, pe partea stângă a DJ 101A

- statie autobuz: 2, una pe DJ 101A în partea de sud a satului (în apropierea parcului) și una în zona centrală, pe DJ 101G

- dispensar veterinar: în nucleul central al satului

- alimentare cu apă, cișmele stradale

Comuna nu dispune de un sediu al serviciului de pompieri, de platforme amenajate pentru depozitarea deșeurilor. Cele 6 staţii de transport public de pe teritoriul comunei sunt amenajate, dar unele dintre ele sunt deteriorate. Singurul cămin cultural din comună se află în satul Hăbud, la intersecția DJ 101G cu DC 106.

# Monumente istorice. Cladiri cu valoare arhitecturala

In Lista Monumentelor Istorice 2010, in comuna Şirna se gasesc 7 pozitii cu ansambluri si monumente istorice, în fapt un sit arheologic și o biserică, astfel:

| Nr crt | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresa | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH-I-s-A-16213 | Situl arheologic de la Şirna | sat ŞIRNA; comuna ŞIRNA | La fântâna lui Hârţu. |  |
| 2 | PH-I-m-A-16213.01 | Aşezare | sat ŞIRNA; comuna ŞIRNA | La fântâna lui Hârţu. | sec. VII - VIII p. Chr. |
| 3 | PH-I-m-A-16213.02 | Aşezare | sat ŞIRNA; comuna ŞIRNA | La fântâna lui Hârţu. | sec. V - VII p. Chr. |
| 4 | PH-I-m-A-16213.03 | Aşezare | sat ŞIRNA; comuna ŞIRNA | La fântâna lui Hârţu. | sec. III p. Chr. |
| 5 | PH-I-m-A-16213.04 | Aşezare | sat ŞIRNA; comuna ŞIRNA | La fântâna lui Hârţu. | Latène |
| 6 | PH-I-m-A-16213.05 | Aşezare | sat ŞIRNA; comuna ŞIRNA | La fântâna lui Hârţu. | Epoca bronzului |
| 7 | PH-II-m-B-16770 | Biserica "Adormirea Maicii Domnului., Sf. Gheorghe" | sat TĂRICENI; comuna ŞIRNA | 67 | 1739,1739 cf. pisanie, ref. 1843 |

Biserica  cu  hramurile  „Adormirea  Maicii  Domnului”  şi  „Sf.  Gheorghe”  este singura clădire clasată ca monument istoric din comuna Şirna având codul PH-II-m-B-16770.

Biserica este atestată documentar în anul 1739 şi a suferit o refacere  în anul 1843. Biserică are plan simplu, fără abside laterale, doar  o absidă circulară a altarului. Pridvorul este ridicat într-o etapă recentă.

Este  o  biserică  de  tip  navă,  cu  scară  adosată  faţadei  de  nord  care  asigura accesul la turnul clopotniţă de deasupra pronaosului. După construirea clopotniţei s-a renunţat la amplasarea clopotelor în turnul de pe pronaos.

În urma studiului realizat în aşezările care astăzi alcătuiesc comuna Şirna se poate afirma faptul că  fondul construit vechi al acestei comune coboară în timp la începutul secolului al XX-lea. Parte dintre acestea sunt purtătoare ale unor modele anterioare acestui reper temporal.

Au fost identificate 68 de clădiri dintre care un număr de 29 de clădiri au fost remarcate ca având valoare arhitecturală, putând face parte din Lista monumentelor istorice. Clasarea acestor clădiri trebuie însă să urmeze etapele prevăzute în Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 407 din data de 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare).  Obiectivele de cult propuse prin studiul istoric pentru a fi inscrise in LMI sunt bisericile din Varniţa, Şirna si Brăteşti.

Aceste cladiri se pot identifica in plansa „3.3 Reglementari urbanistice”, avand evidentiata limita parcelei, sunt numerotate conform studiului istoric (1-68) si marcate in culori distincte (rosu si albastru) pentru a se putea recunoaste cu usurinta cele propuse pentru clasare.

Clădirile care au fost remarcate în cursul studiilor de teren se împart în mai multe categorii din punct de vedere al stilului arhitectural (a se vedea planşele).

Astfel au fost identificate clădiri (locuinţe) aparţinând celei mai vechi serii de modele  de  locuinţă  sătească,  având  un  singur  modul  compoziţional,  acoperişul  în patru  pante  şi  prispă  deschisă  pe  cel  puţin  una  dintre  faţade  (28  clădiri).  A  fost identificată şi o clădire aparţinând aceleiaşi serii de modele având acoperişul în două pante.

O  altă  categorie  o  formează  edificiile  cu  un  sigur  modul  compoziţional,  cu prispă  şi  foişor  în  axul  faţadei  principale,  foişor  cu  fronton  triunghiular  de  influenţă neoclasică (5 clădiri).

Au fost identificate şi clădiri cu influenţe datorate curentelor romantic – foişorul de  formă  piramidală,  cornişa  acestuia  fiind  supraînălţată  faţă  de  cornişa  clădirii  şi baroc – forma de bulb la acoperişul foişorului (5 clădiri).

Caracteristici  ale  stilului  neoromânesc  se  regăsesc  de  asemenea  la  câteva clădiri  din  actuala  comună  Şirna  (22  clădiri).  Arcadele  trilobate  la  prispă  şi  foişor (elementul  asupra  căruia  cade  accentul  fiind  foişorul),  ferestre  în  arcade,  faţade bogate în decoraţii (la unele dintre clădiri) şi o simetrie clasică a faţadei principale.

În urma studiului au fost remarcate şi câteva anexe gospodăreşti.

# Situri arheologice

Pe teritoriul localităţii se află un important sit arheologic în care au fost derulate cercetări arheologice sistematice între anii 1977-1995. Colectivul de cercetare a fost coordonat de Ştefan Olteanu arheolog la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din Bucureşti. Situl arheologic se află amplasat pe terasa primară în punctul numit „Fântâna lui Hârţu” (cod RAN 135440.01), la intrarea în comuna Şirna, pe partea dreaptă (nordică) a drumului comunal 101G. Zona este bogată în izvoare de apă ceea ce probabil a şi determinat locuirea intensă. Au fost cercetate 124 de locuinţe atribuite primului mileniu după Hristos. Alte materiale indică o locuire ce poate fi atribuită civilizaţiei geto-dace. În acest sens se remarcă o fructieră lucrată la mână, dar şi alte resturi de oale specifice respectivei civilizaţii. De asemenea, au fost descoperite materiale arheologice din epoca bronzului târziu, cultura Noua-Coslogeni.

Prin cercetări de suprafaţă derulate de arheologi din cadrul Muzeului Judeţean de istorie şi Arheologie Prahova au fost identificate, cartate şi verificate si alte situri arheologice în localitatea ŞIRNA:

- Brăteşti, sit 1, „Peste Pribeag”

- Brăteşti sit 2

- Brăteşti sit 3

- Varniţa „Langa cimitir”

- Hăbud „Ferma”

Coordonatele stereo 70 ale zonelor cu încărcătură arheologică sunt:

1. Şirna

| Punctul/coordonate | X | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 367791.572 | 576862.720 |
| 2 | 367877.328 | 576986.062 |
| 3 | 367976.790 | 577170.543 |
| 4 | 368061.047 | 577169.523 |
| 5 | 368123.328 | 576959.138 |
| 6 | 368147.557 | 576741.086 |
| 7 | 367991.210 | 576573.988 |
| 8 | 367771.997 | 576518.169 |
| 9 | 367703.406 | 576641.395 |

2. Brăteşti sit 1

| Punctul/coordonate | X | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 367912.015 | 571806.310 |
| 2 | 368095.597 | 572100.442 |
| 3 | 367964.182 | 572353.091 |
| 4 | 368021.541 | 572620.079 |
| 5 | 368511.991 | 572208.885 |
| 6 | 368167.387 | 571622.593 |

3. Brăteşti sit 2

| Punctul/coordonate | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 367648.095 | 572407.223 |
| 2 | 367652.358 | 572700760 |
| 3 | 367774.287 | 572836.271 |
| 4 | 367910.809 | 572789.883 |
| 5 | 367923.126 | 572488.917 |
| 6 | 367790.122 | 572383.195 |

4. Brăteşti sit 3

| Punctul/coordonate | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 367142.281 | 571514.128 |
| 2 | 367180.194 | 573143.924 |
| 3 | 367322.432 | 573245.799 |
| 4 | 367600.250 | 573353.359 |
| 5 | 368002.263 | 573202.165 |
| 6 | 367745.460 | 572933.948 |
| 7 | 367598.826 | 572770.593 |
| 8 | 367396.833 | 572814.875 |

5. Varniţa

| Punctul/coordonate | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 368173.059 | 574252.723 |
| 2 | 368046.428 | 574140.155 |
| 3 | 368163.844 | 574044.083 |
| 4 | 368348.682 | 574331.096 |
| 5 | 368274.751 | 574364.502 |

6. Hăbud

| Punctul/coordonate | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 364965.505 | 572964.894 |
| 2 | 364943.405 | 572867.765 |
| 3 | 365130.392 | 572753.062 |
| 4 | 365192.365 | 572882.058 |

In zonele analizate s-au descoperit in principal fragmente ceramice din sec III-IV, resturi de vase din epoca medievala, materiale arheologice atipice ce par a apartine epocii bronzului si o unealta din silex preistorica (sit Hăbud).

# Arii naturale protejate

Pe teritoriul comunei Șirna este delimitat situl de importanta comunitara ROSCI0290 – Coridorul Ialomitei, care intersecteaza pe o suprafata de 16,27% teritoriul administrativ al comunei (ANEXA 1. Formularul standard NATURA 2000).

Pe teritoriul comunei Şirna se afla o serie de obiective, elemente naturale de interes local, cu regim de protectie permanent, dupa cum urmeaza (Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova):

1. Lunca Cricovului – suprafata totala 62,5 ha

2. Helesteu situat in satul Brăteşti, in suprafata totala de 7,77 ha, din care 3,2023 ha se afla in proprietate privata

3. Helesteu situat in satul Şirna, in suprafata de 0,95 ha

4. Izvorul paraului Pribeagul situat in satul Brăteşti

5. Platani (Platanus hibridus) – 5 exemplare seculare – in satul Hăbud, in vecinatatea fostului Camin Cultural

Evolutia localitatilor dupa 1990

Functiunea dominanta a localitatii  ramane  agricultura, datorita  potentialului natural. In contextul general al restructurarii economiei, si in comuna Şirna agricultura devine dupa 1990 principale sursa de venit pentru un segment important al populatiei, insa doar ca refugiu ocupational, generand asa numita agricultura de subzistenta. Unitatile agricole si-au incetat activitatea, importanta economica a agriculturii diminuandu-se datorita exploatatiilor cu suprafete reduse (persoane fizice). Cea mai mare parte a suprafetelor agricole este detinuta de persoane fizice, doar cativa agenti economici inregistrati in comuna avand ca obiect de activitate cultivarea cerealelor.

Dominanţa activitatilor agricole, mediul economic local neofertant si atractia centrelor urbane pentru forta de munca calificata sunt elemente cu impact negativ asupra demografiei. Numarul locuitorilor se diminueaza dupa 1990 pana in prezent cu 17% insa nivelul de confort al populatiei creste usor datorita dezvoltarii comertului local si realizarii sistemului centralizat de alimentare cu apa. De asemenea indicatorii sociali ai locuirii se imbunatatesc, in raport direct cu un ritm de construire de noi locuinte scazut.

Din punct de vedere administrativ-teritorial nu se înregistrează modificări, satele Şirna, Brăteşti, Coceana, Hăbud, Tăriceni şi Varniţa păstrându-şi statutul şi apartenenţa la unitatea administrativ-teritorială Şirna.

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Caracteristicile reliefului

Geomorfologic, comuna Şirna este situata pe interfluviul vaii Prahova si valea Cricovului Dulce, in zona sud-vestica a campiei Ploiesti, cu o orientare generala nord-vest catre sud-est.

Asezarea localitatilor componente in regiune este grupata astfel: Coceana, Varniţa, Şirna si Tăriceni in zona de terasa joasa la contactul cu campia inalta a Ploiestilor iar Hăbud si Brăteşti in lunca Cricovului Dulce.

Teritoriul administrativ al comunei este situat pe o suprafata unde se intrepatrund urmatoarele forme de relief respectiv:

-zona de campie piemontana a Ploiestilor in partea de nord-est.

-zona de lunca a vaii Cricovului Dulce si a vaii raului Ialomita. Cricovul Dulce strabate teritoriul administrativ al comunei la limita vestica (constituind si limita naturala cu comunele invecinate) iar raul Ialomita limita sudica.

Campia Ploiesti este o campie piemontana, ce a rezultat din suprapunerea si imbinarea  unor  conuri  aluviale mari, dezvoltate de raurile carpatice sau cu obarsii in Subcarpati, in pleistocenul superior-holocen, in conditiile in care unele sectoare sufereau subsidente active. Depozitele aluvionare sunt alcatuite in partea superioara din argile, nisipuri argiloase trecand in baza  in pietrisuri cu stratificatie torentiala si cu intercalatii subtiri  de nisipuri grosiere ce formeaza vastul con de dejectie aluvionar Prahova –Teleajen  pe o raza de aproximativ 40 de km, cu suprafata usor bombata. Campia Ploiesti face trecerea de la zona subcarpatica situata la nord si zona Campiei Romane situata la sud. Grosimea aluviunilor  variaza de la nord spre sud, respectiv de la amonte spre aval, astfel incat de la o grosime de 70-80 m  ajungand la o grosime de 5 m. Datorita zonei de subsidenta la periferia conului de dejectie cursurile raurilor isi schimba directia indreptandu-se spre sud-est urmand panta generala a campiei.

Din punct de vedere morfologic suprafata campiei are o inclinare  redusa, in care riurile au cursuri foarte meandrate, divagante, cu frecvente modificari a albiei in trecut. Datorita pozitiei si oscilatiei panzei freatice sunt zone supuse la saturari, iar in trecut la inmlastiniri de aceea au fost indiguite, desecate, transformate in terenuri agricole sau,  in incinte piscicole. Altitudinea campiei nu variaza foarte mult sub raport hipsometric,  media fiind de aproximativ 137,2 m, iar altitudinea maxima scade de la 159,4 m (in nordul comunei, in Padurea Stejaru), pana la  115 m la limita sud-vestica a teritoriului administrativ. Altitudinea localitatilor din zona campiei scad de la nord-vest la sud-est respectiv de la 145m Coceana la 140 m  Varniţa 130 m Şirna si 122 m Tăriceni.

Formele negative de relief, microdepresiunile sunt cauzate de fenomenele de sufoziune iar cele pozitive sunt reprezentate de movile si depuneri antropogene. Terenul este plan cu o inclinare de aproximativ 1º de la nord-vest la sud –est in directia de curgere a raului Cricovul Dulce.

Zona de lunca se dezvolta de-a lungul vaii Cricovului Dulce si constituie limita naturala a  teritoriului administrativ la vest. Prezinta numeroase meandre insotite de maluri concave si convexe, la fel ca si afluentii sai. Cricovul Dulce isi adanceste valea pana la 6 m la confluenta cu raul Ialomita. Paralel cu adancimea, merge si largirea luncii care ajunge 200 - 450 m in zona.

In acest sector raul isi largeste albia, isi despleteste apele in prundisuri si isi schimba  firul principal dupa fiecare viitura. Debitul scazut al apelor, panta mai redusa au favorizat meandrarea. Astfel coeficientul de meandrare in zona depaseste 2,2. Inaltimea malurilor variaza de la 3-4 m la cca 1,5.

Lunca se dezvolta pe ambele maluri si are o desfasurare apreciabila iar cele doua localitati din acesta zona au o altitudine medie de cca 138-143 m la Brăteşti si de 130-132 m la Hăbud.

# Reteaua hidrografica

Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei apartine sistemului  hidrografic Ialomita cod cadastral XI-1, cu afluentul sau Cricovul Dulce (cod cadastral XI-1.016.00.00.00.0), care  strabate regiunea de la nord-vest la sud-est aducand un  important aport de debite si este formata din:

- cursuri permanente de apa

- cursuri temporare

- canale de irigatii

Cursurile permanente de apa au o directie de curgere de la nord-vest la sud-est  iar afluentii sunt vai tinere in care albiile sunt putin adancite.

Raul Ialomita curge la limita sudica constituind o parte din limita administrativa a comunei pe o lungime de cca 200 m in zona padurii Parlita.

Paraul Cricovul Dulce constituie limita naturala vestica cu judetul Dambovita a teritoriului administrativ al comunei, cu directia de curgere de la nord-vest spre sud-est si colecteaza apele din zona. Acesta este afluentul de stanga a raului Ialomita. Cricovul Dulce are un bazin hidrografic de 544 km²  si un debit multianual de 2,60 m3/s. Datorita unui coeficient de sinuozitate foarte mare si a pantei foarte scazute (diferenta de nivel de la intrarea pe teritoriul administrativ al comunei si iesirea din aceasta este de numai 20 m), eroziunea laterala a favorizat un grad de meandrare foarte ridicat.

Paraul Pribeagul (Viroaga, cod cadastral: XI-1.020.10.00.00.0) afluentul de dreapta a ralui Prahova ce isi aduna apele din zona Campiei Ploiestilor are un curs slab incastrat, meandrat, strabate teritoriul de la vest la est.

Caracteristicile afluentilor sunt: debite scazute in conditii normale de precipitatii eroziune laterala, coeficient de meandrare ridicat datorita pantei scazute.

Cursurile de apa de pe teritorul comunei  isi modifica debitele in conditiile de precipitatii abudente si datorita drenajului insuficient apar  zone cu umiditate ridicata.

# Hidrogeologie

Hidrogeologic comuna se situeaza la distanta mica fata  paraul Cricovul Dulce, iar alternanta straturilor cu permeabilitati diferite formeaza un sistem etajat de panze freatice de ape subterane in adancime, datorita conului de dejectie format pe interfluviul Prahova, Cricovul Dulce.

Comuna Şirna se afla deasupra corpului de apa subterana Cod: IL6 ce reprezinta Campia de divagare din lunca Prahovei si Ialomitei.

Din punct de vedere hidrogeologic, pe teritoriul comunei Şirna au fost identificate in puturi rurale sau foraje hidrogeologice stratele acvifere freatice si strate acvifere de medie si mare adancime.

Nivelul apelor subterane freatice, masurat in fantanile si puturile (echipate cu pompe manuale) din gospodarii este situat la adancimi variabile pe teritoriul comunei de la -4 m la -6 m.

Situatia bidrogeologica din zona este prezentata pe baza forejelor hidrogeologice de retea si de exploatare precum si documentatiilor de specialitate existenta in arhiva IMH, Laboratorul ape subterane.

Forajele cunoscute au pus in evidenta existenta a doua acvifere, respectiv stratul acvifer freatic si stratul acvifer de medie adancime.

Descrierile litologice prezentate anterior, corelate cu datele hidrogeologice existente in arhiva ne permit sa apreciem ca in Campia de divagare orizontul acvifer freatic este cantonat la nivelul pietrisurilor si nisipurilor grosiere ce apar la adancimea de cca. 3m.

Masuratori ale adancimii nivelului hidrostatic au indicat valori ce  variaza  de la 4 m la  10 m (de la sol). Directia generala de curgere a curentului subteran in zona este N – NV->S-S-E cu o valoare medie a pantei hidraulice de 4% .

Forajele  executate pe teritoriul comunei   arata existenta unei alterante de pietrisuri, nisipuri si argile pana la adancimea de 120  m. Sub aceasta adancime s-au intalnit numai marne si argile cu intercalatii de nisipuri fine.

Datele hidrogeologice referitoare la acviferul de adancime furnizate de foraje arata ca stratele acvifere interceptate sunt reprezentate litologic prin argile foarte nisipoase cu elemente de pietris, pietris cu nisip grosier, nisip argilos. Orizontul freatic de adancime este cantonat in  depozitele Villafanchiene, intr-un facies de tranzitie de la psamo-psafitic la psamo-pelitic – stratele de Candesti. Analizele fizico-chimice incadreaza apa in domeniul potabil, cu treceri in mediocru, prin valorile atinse de PH, fier si sodiu.

Datele hidrogeologice referitoare la acviferul de adancime au fost  furnizate de forajul executat la  Hăbud, stratele acvifere interceptate sunt reprezentate litologic prin argile foarte nisipoase cu elemente de pietris, pietris cu nisip grosier, nisip argilos.

Grosimea insumata a orizonturilor captate este de 39 m. Forajul se manifesta artezian, nivelul bidrostatic fiind de + 10 m.

Debitele obtinute au fost cuprinse intre 8,1 l/s si 6,9 l/s pentru denivelari de 20,09 m respectiv 16,10 m.

Coeficientul de filtrare are valori de 1,19 - 0,6 m.zi iar transmisivitatea de 37,44 m²/zi.

Analizele fizco-chimice incadreaza apa in domeniul potabil, cu treceri in mediocru, prin valorile atinse de PH, fer si sodiu.

In zona alimentarea apelor subterane depinde de urmatorii factori condiţionali:

- hidroclimatici (precipitaţii, evaporaţie);

- geomorfologici (relief);

- geologici (litostratigrafie, permeabilitatea verticală şi orizontală, structura);

- hidrogeologici ai solului;

- natura cuverturii vegetale

# Clima

Clima pe teritoriul comunei Şirna  este temperat continentala la limita dintre subtipul climatului cu nuante de continentalism accentuat si subtipul climatului continental de tranzitie din zona centrala sudica a Campiei Romane.

Asezarea geografica si relieful sunt principalele elemente care influenteaza in mod direct repartitia si evolutia factorilor radiativi si climatici.

De distributia cantitativa si calitativa a acestora depinde sensul de evolutie al tuturor elementelor climatice, care la randul lor se afla intr-o stransa interdependenta cu ceilalti factori fizico-geografici ai mediului local.

Altitudinea relativ mica, în medie de 180m se remarca climatic în diferente mai atenuate ale temperaturilor din succesiunea anotimpurilor, într-o distributie anuala uniforma a elementelor dinamice si într-o repartitie omogena a radiatiei solare.

Temperatura

Influenta zonelor locuite  asupra temperaturii aerului este sesizabila mai ales în sezonul rece, când diferenta dintre localitati si împrejurimi poate atinge valori de 8 –10ºC. Vara, ca urmare a cresterii intensitatii radiatiei solare (peste 15 cal/cm2/luna) si a predominarii timpului senin, temperatura aerului înregistreaza valori ridicate – media lunara depasind 20ºC.

Din analiza valorilor anuale se constata variatia acestora de la un an la altul, cea mai mare medie anuala inregistrata la Ploiesti fiind de 11,8 °C in anii 1936 si 1946, iar cea mai mica de 8,9 °C in 1940.

Intre anii 1970-1992, temperatura medie anuala a fost  de 10 °C in zona. Temperaturi medii zilnice ale anului foarte ridicate s-au inregistrat la 31 iulie 1985 de 29.4 °C.

Din cotele inregistrate se observa ca temperaturile sunt in continua crestere ce va duce in curand la schimbari ce vor modifica desfasurarea fenomenelor meteorologice, care la randul lor vor avea influente majore asupra structurilor fizico-geografice a zonei.

In zona aceasta fenomenul de inghet apare intre 21 octombrie si 1 noiembrie iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T≤0º este de 101,2 zile pe an.

Umiditatea reprezinta un element care intensifica poluarea. Particulele solide din aer constituie nuclee în jurul carora vaporii de apa se condenseaza, ceea ce duce la aparitia cetii si la ridicarea gradului de poluare în straturile joase ale atmosferei.

Umiditatea aerului este in ianuarie de 88% iar in iulie mai mica de 64%.

Temperatura maxima absoluta ( intervalul 2001-2005): 37,6/ 24.06.2002

Temperatura minima absoluta ( intervalul 2001-2005): -26,6/ 27.12. 2002

Precipitatiile

Precipitatiile cresc in mod gradat de la sud spre nord.

Este de stiut ca precipitatiile se desfasoara si in functie de plasarea maselor de aer. Cele mai mari precipitatii din tara noastra se desfasoara la sfarsitul lui mai - inceputul lui iunie: in 1972, la statia meteorologica Ploiesti s-au inregistrat in medie 880 mm.

Regimul precipitatiilor indica valori medii anuale mult mai ridicate în judetul Prahova, în comparatie cu anul 2004.

Tendinta generala   este de crestere a cantitatilor anuale începând din anul 2002.

Cantitatile de precipitatii cazute au fost neuniform repartizate pe durata anului alendaristic: lunile caracterizate prin ploi abundente,dar de scurta durata  au  fost aprilie, mai, august.

Cantitatea medie anuala pe 10 ani a fost de 588 mm/m2.

Topoclimatul regiunii de campie se caracterizeaza prin cea mai lunga durata de stralucire a soarelui:2100 ore/an ,din care 1500 ore in semestrul cald si cea mai mare cantitate de radiatie globala 115 kcal/cmp din care 100 kcal/cmp numai in semestrul cald al anului.

Precipitatiile solide din timpul iernii cad in mod neuniform la diferite altitudini, asigurand un strat de zapada in grosimi variate care dureaza in functie de temperaturile inregistrate in zona. In regiunea de campie, durata stratului de zapada este intre 30-70 de zile.

Valoarea maxima absoluta in 24 de ore (intervalul 2001-2005): 121,0/20.09.2005

Vantul

Vânturile sunt unul din principalii parametric meteorologici care determina transportul poluantilor în plan orizontal. Cunoasterea directiilor dominante ale vântului ajuta la stabilirea sensurilor pe care e posibil sa se realizeze transportul unei mari cantitati de impuritati, deci a sectoarelor cele mai expuse poluarii.

Vantul are directii si intensitati diferite in functie de relief, inaltime si asezarea zonei studiate.

Regimul eolian indica o frecventa mai mare a vanturilor din sectorul nord-est(14,9%)si est(13,3%). Vitezele medii anuale,variaza intre  2,3 si 3,1 m/s la scara Beufort.Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%.

- Adancimea de inghet este de 0,80-0,90 m.

- Temperatura  medie anuala: 10,6 º C;

- Temperatura maxima absoluta: +39,4 º C;

- Temperatura minima absoluta: –30,0 º C;

- Precipitatii medii anuale (media pe ultimii 10 ani)-588 mm

- Zile de ninsoare pe an :30-70

- Viteza medie a vantului :2,3-3,1 m/s

- Nebulozitatea : 5,5-6 zecimi anual

Adancimea maxima la inghet este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.

Conform codului de proiectare NP 082 — 04 — bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor, cu privire la actiunea vântului, viteza vântului /mediata pe 1 min la inaltimea de 10 m, are valoarea caracteristica de 30 m / sec cu intervalul de recurenta de 50 ani si 2 % probabilitatea de depasire anuala. Presiunea de referinta a vântului, mediata pe 10 min la 10 inaltime este de 0,4 kPa.

Conform codului de proiectare CR 1 — 1 — 3, evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este de 2,0 kN/m2, avand intervalul mediu de recurenta de 50 ani.

# Riscuri naturale

Exista 3 tipuri de riscuri naturale in teritoriu:

-riscul seismic

-risc de inundabilitate

-risc de instabilitate

Caracteristicile acestor tipuri de riscuri in teritoriu se detaliaza in capitolul “2.8. Zone cu riscuri naturale”.

2.3. RELATII IN TERITORIU

Din punct de vedere administrativ comuna Şirna este situata in extremitatea sud-vestica a judetului Prahova, la limita acestuia cu judetele Dambovita si Ilfov, la o distanta relativ mica de capitala si de municipiile Ploiesti si Targoviste. Din punct de vedere geografic comuna Şirna se situeaza  la 44° 48' Nord, 25°57' Est.

Principala cale de acces în comună este DJ 101A.

Drumul naţional 1A traversează vecinătatea comunei, la mai puţin de 1 km distanţă de limita teritoriului administrativ.

# Incadrarea in reteaua de localitati

Accesul in teritoriu se face prin:

# Drumuri

# Drumuri judetene

DJ 101A

DJ 101G

Drumuri comunale

DC 106 Hăbud-Brăteşti			DC 34A Brăteşti-Cristeasca

DC 101A Hăbud-Poienarii Burchii

DC 141 Tăriceni-Predesti

Vecinatatile conform planului de incadrare in zona sunt:

- judeţul Dâmboviţa, comuna Corneşti la vest;

- comuna Măneşti la nord-vest;

- comuna Brazi la nord;

- comuna Tinosu la est;

- comuna Poienarii Burchii la sud – sud-est;

- judeţul Ilfov, comuna Peris la sud.

# Incadrarea localitatilor  in teritoriul administrativ

Din punct de vedere administrativ comuna Şirna este situată în partea de sud-vest a judeţului Prahova, la limita cu judeţul Dâmboviţa şi judeţul Ilfov, la o distanţă de 24 de km de reşedinţa judeţului, municipiul Ploieşti.

În componenţa comunei intră următoarele sate: Şirna, Tăriceni, Varniţa, Coceana, Hăbud şi Brăteşti. Sunt vetre compacte, dezvoltate de-a lungul căilor de acces principale. Satele estice Tăriceni, Şirna, Varniţa şi Coceana sunt traversate de DJ 101A, care la limita dintre Şirna şi Tăriceni, intersectează DJ 101G. Acesta este principala cale de acces către satele vestice. DC 106 face legătura dintre satul Hăbud şi Brăteşti, având originea în DN1A.

Ca mărime comuna se încadrează în categoria localităţilor mici cu un teritoriu administrativ de 4999,639 ha (conform RELUAT) şi o populaţie de 5004 locuitori (populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2014, conform © 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică).

Conform clasificării SIRUTA, codurile numerice alocate unității administrativ-teritoriale și satelor componente sunt:

| Localitati componente | Cod SIRUTA |  |
| --- | --- | --- |
| ŞIRNA | 135431 | Comuna |
| ŞIRNA | 135440 | (sat resedinta comuna de rangul IV) |
| BRĂTEŞTI | 135459 | (sat component de rangul V) |
| COCEANA | 135468 | (sat component de rangul V) |
| HĂBUD | 135477 | (sat component de rangul V) |
| TĂRICENI | 135486 | (sat component de rangul V) |
| VARNIŢA | 135495 | (sat component de rangul V) |

# Relatia comunei cu zona de influenta

Comuna Şirna este situata in imediata apropiere a municipiului Ploiesti, in partea estica a acestuia.

Caracterul si rolul relatiilor dintre municipiul Ploiesti si comuna Şirna se poate defini prin:

-relatii economice fundamentale.

-relatii sociale

-relatii ocazional: cele orientate spre oras in mod stabil, dar cu o frecventa ce are caracter ocazional (procurarea unor produse si servicii din oras sau din zona).

-relatii exceptionale: cele neregulate (spitalizare, voiaj comercial, inspre si dinspre Ploiesti).

# Prevederi ale PATN cu privire la teritoriul comunei Şirna:

| Denumirea documentaţiei | Implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a comunei Şirna |
| --- | --- |
| Legea nr. 171/1997, Secţiunea II, Apa | Zone cu resurse de apă subterană cu vulnerabilitate ridicată, care necesită măsuri prioritare de protecţie la poluare |
| Legea nr. 5/2000, Secţiunea III, Zone protejate | Concentrarea în teritoriu a patrimoniului construit cu valoarea culturală de interes național: mică |
| Legea nr. 575/2001, Secţiunea V, Zone de risc natural | Unităţi administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren, potenţial de producere a alunecărilor: risc scazut, tipul alunecarilor: primara Unităţi administrativ-teritoriale afectate de inundaţii pe cursuri de apă: |
| Legea nr. 190/2009, Secţiunea VIII, Zone turistice | Concentrarea în teritoriu a resurselor turistice naturale şi antropice: scăzută |

2.4. ACTIVITATI ECONOMICE

Functiile economice si sociale din teritoriul comunei Şirna sunt date de:

-    Pozitia fata de municipiul Ploieşti

-    Cadrul natural

-    Resursele solului		-  fond forestier

-  fond agricol

-    Resurse ale subsolului	-  materiale de constructii

Potentialul economic al comunei Şirna este predominant agricol, locuitorii se ocupa de cultivarea pământului şi creşterea animalelor.

Datorită resurselor de care dispune, localitatea prezintă potenţial de afaceri unde investitorii ar putea desfăşura activităţi în domeniul agricol, înfiinţarea de ferme zootehnice sau de prelucrare a produselor animaliere, precum şi în servicii.

Pe raza comunei Şirna îşi desfăşoară activitatea următorii întreprinzători locali:

| DENUMIRE AGENTI ECONOMICI | LOCALITATEA | OBIECT DE ACTIVITATE |
| --- | --- | --- |
| ACTIV LIFE PROD | Şirna | Comert cu ridicata nespecializat |
| AMEDEO IULIAN I. I. | Tăriceni |  |
| ANDREI VASILE | Şirna |  |
| ASOCIATIA SPORTIVA TRICOLOR VARNIŢA | Şirna |  |
| BAICU MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Hăbud |  |
| BANU M. ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Şirna |  |
| BARA I GEORGETA ''COMERT CU PRODUSE ALIMENTARE'' INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Tăriceni |  |
| BARSASTEANU N. ANDREEA-NICOLETA | Şirna | Cabinet medicina veterinara |
| BISERICA PENTICOSTALA | Hăbud |  |
| BUFET "CRICOV"-ASOC. FAM. | Şirna |  |
| C.M.I. DR GROZESCU C ION | Şirna | Cabinet medical individual |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR ENACHE IOANA VIORICA | Şirna | Cabinet medical individual |
| CALEA ILIE & CO S.R.L. | Şirna | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| CAYTONG | Hăbud |  |
| CONSTANTIN A. NICUSOARA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Tăriceni |  |
| COSTEA FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Hăbud |  |
| CRISDANI FAMMARKET SRL | Tăriceni |  |
| DANAPREST AGRO S.R.L. | Tăriceni | Activitati auxiliare pentru productia vegetala |
| DAST CONSTRUCT | Şirna | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| DIACONU NICOLAE | Şirna |  |
| DIPET COM S.R.L. | Tăriceni | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| DOBRESCU FLORIN VALENTIN | Hăbud |  |
| DRAGU SRL | Tăriceni | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| EQUAL ECO S.R.L. | Tăriceni |  |
| FUNDAŢIA ALMI | Hăbud |  |
| GADALDI COM SRL | Tăriceni | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| GHITA I VASILE "PRIBEAGUL" - PERSOANA FIZICA | Brăteşti |  |
| GRIGORE GHE.CONSTANTA "COMERT CU PRODUSE DIVERSE" INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Şirna |  |
| GVA COMAGROT SRL | Şirna | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. |
| HĂBUD COMSERV SRL | Hăbud | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| HERMAN SA PLOIESTI PUNCT DE LUCRU | Şirna |  |
| IACOVACHE CONSTANTIN | Varniţa |  |
| IORDACHE P. VALERICA PAULA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA | Hăbud |  |
| ISAN TRANS SRL | Hăbud | Transporturi rutiere de marfuri |
| IVASCU COM SRL | Hăbud | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| LAZAR CONSTANTIN-ACTIVITATI HIDROLOGICE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Tăriceni |  |
| LIXANDRU I. ELENA-MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Tăriceni |  |
| MAGAZIN GENERAL M.G.T. S.R.L. | Tăriceni | Comert cu ridicata al fructelor si legumelor |
| MANCURIER SERV S.R.L. | Tăriceni | Alte activitati postale si de curier |
| MARZAN COM S.R.L. | Şirna | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| MEGACONSTRUCT SA -PUNCT DE LUCRU ŞIRNA | Şirna | Distributia combustibililor gazosi prin conducte |
| NAVONA TRANS SRL | Tăriceni | Transporturi rutiere de marfuri |
| NIM COM S.R.L. | Brăteşti |  |
| NOBLESSE IONESCU SRL |  | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| PARAUANU & TUDOR CONSTRUCTII S.R.L. | Hăbud | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| PELTEA ST MARIAN "COMERT CU PRODUSE DIVERSE" II | Şirna |  |
| PETRIA I. STELICA ION INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Tăriceni | Moara |
| PIETREANU COM S.R.L. | Şirna | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| PLEUROTUS PROD S.R.L. | Şirna | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
| PLOPU TRANS S.R.L. | Şirna | Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori |
| POPA NICOLAE | Varniţa |  |
| RIGECO IMPEX S.R.L. | Hăbud | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| ROFARM COMPANY SRL | Tăriceni | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
| SALMINA SRL | Şirna | Lucrari de instalatii electrice |
| SANDU N. ATILA-ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Şirna |  |
| SANDU N. DANIEL "CAFE-BAR" INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Hăbud |  |
| SOCIETATEA AGRICOLĂ HĂBUD BRĂTEŞTI | Hăbud |  |
| SOCIETATEA AGRICOLĂ RECOLTA TĂRICENI | Şirna |  |
| SOCIETATEA AGRICOLĂ TRIPTOLEM | Şirna |  |
| SOLTRAX S.R.L. | Şirna |  |
| STAN C. CATALINA SIMONA "LAURA" INTREPRINDERE FAMILIALA | Varniţa |  |
| STANCIU LUMINITA LUMI STAR A.F. | Hăbud |  |
| STEFAN CRINA-GINETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA | Hăbud |  |
| STOICA GH MIHAI "GIMMOS" - PERSOANA FIZICA | Şirna |  |
| STOICA MIHAI | Şirna |  |
| TACONE SRL | Tăriceni | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| TUDOR I. AUREL "RICODUL" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Şirna |  |
| TUDOR MAGDALENA DORIS P.F. | Varniţa |  |
| TUROLI COM S.R.L. | Varniţa | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| UNGUREANU DUMITRU | Şirna |  |
| UNGUREANU GH DUMITRU "AVANTUL" | Şirna |  |
| UNIVERS COMPANY S.R.L. | Hăbud | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| URBAN ELECTRIC SRL | Tăriceni | Lucrari de instalatii electrice |
| VARMARIS IMPEX S.R.L. | Varniţa | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| YONG FENG INTERNAŢIONAL S.R.L. | Tăriceni | Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor |
| ZAHARIA A. MARIAN “MOARA” PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Tăriceni |  |
| ZEUS IMPEX SRL | Brăteşti | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |

# RESURSELE NATURALE

# Resursele solului

Teritoriul comunei Şirna este alcatuit din urmatoarele tipuri de sol:

- soluri brune argiloiluviale tipice si pseudogleizate

- soluri brune luvice

- soluri brune eumezobazice – molice

- protosoluri aluviale

- soluri aluviale tipice

- soluri aluviale molice

- soluri aluviale molice (gleizate)

Cea mai mare parte a suprafetei este alcatuita din soluri aluviale tipice urmate ca extindere de solurile argiloiluviale.

Structura suprafetelor agricole pe clase de calitate este urmatoarea:

Clasa a II-a: terenuri de calitate buna	66%

Clasa a III-a: terenuri de calitate mijlocie	29%

Clasa a IV-a: terenuri de calitate slaba	5%

Din datele prezentate rezulta ca teritoriul comunei este constituit din soluri cu un potential de productie remarcabil, terenurile de calitate buna ocupand 66%.

Rezulta ca actuala functie economica a localitatii va putea fi consolidata avand ca baza un suport fertil important.

Pentru terenurile propuse pentru introducere in intravilan s-a elaborat studiu pedologic de catre Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Prahova, rezultand urmatoarea incadrare in clase de calitate dupa nota de bonitare:

Clasa a II-a: 	24,27%

Clasa a III-a: 	68,99%

Clasa a IV-a: 	3,04%

Clasa a V-a: 	3,69%

# Resursele subsolului

Din studiile geologice efectuate pana in prezent asupra zacamintelor de nisip si pietris de la Şirna, rezulta ca formatiunile apartin perioadei Neogene – epoca Pliocen, etajul Dacian-Romanian si perioadei Cuaternar – epoca Pleistocen – Holocen.

Forajele  executate pe teritoriul comunei arata existenta unei alternante de pietrisuri, nisipuri si argile pana la adancimea de 120 m. Sub aceasta adancime s-au intalnit numai marne si argile cu intercalatii de nisipuri fine.

# Vegetatia

Fitogeografic teritoriul comunei apartine zonei de silvostepa.

- Zona de silvostepa. Silvostepa, considerata ca facand trecerea de la zona de stepa la cea de pasure, ocupa o suprafata restransa. Se prezinta sub forma unor spatii impadurite, raspandite in petice printre suprafetele acupate de culturile agricole.

Padurile de stejari submezofili termofili, cunoscute si sub numele de paduri de cer si garnita, formeaza areale restranse. Padurile submezofile sunt formate din specii de cer (Quercus frainetto) intalnite mai ales, sub forma de cerete pure si, mai rar paduri de cer si garnita.   Subarboretul, bine dezvoltat in padurile de cerete, cuprinde arbusti ca: maces (Rosa Canina), porumbar (Prunus Spinosa), vonicer (Evonymus europaca), corn (Cornus mas), soc (Sambucus nigra), sanger (Cornus sanguinea), lemn raios (Evonymus verrucosa), lemn cainesc (Ligustrum vulgare), s.a. Si in padurile de garnita, care apar si ca paduri pure, stratul arbusiv are o larga dezvolare, in componenta caruia apar speciile mentionate la cerete.

Flora de mult este reprezentata prin mierea ursului (Pulmonaria mollissima), laptele cainelui (Euforbia amigdaloides), vinarita (Asperula ordonata), iar stratul ierbos de pe parterul acestor paduri este construit din diverse specii de graminee: Molinia coerula, Carex Brizoides, Juncus effuse,s.a.

Poienile sunt invadate de paiusuri (Festuca sulcata, Festucs pseudovina), firuta de livada (Poa pratenzis, var, angustifolia), golomatul (Dactylis polygma), fraga de camp (Fragaria viridis), iarba fiarelor (Cynanchum vincetoxicum).

- Vegetatia de lunca. In lunca vailor  se intalneste plopul (Plopulus alba) si salcia (Salix alba). De-a lungul vailor cu exces de umiditate, se intalneste stuful (Phragmites dommunis) si papura (Typha latifolia).

Izlazurile sunt dominate de o vegetatie ruderala, constituita din troscot, obsiga, cununita, coada soricelului (Achillea setacea), stir, pelinita, traista ciobanului (Capsella bursa pastoris), s.a.

Prin defrisarile si colonizarile din secolul al XIX - lea, o parte insemnata din locul acestor paduri a fost luat de culturile agricole.

Pe teritoriul satelor comunei se intalnesc o gama larga de pomi fructiferi si anume: piersic, cais, pruni , meri, peri, ciresi, visini,corcodusi, gutui,etc.

Vegetatia spontana din culturile agricole mai putin ingrijite si intretinute, cunoscuta si sub numele de vegetatie segetala, are o componenta ce difera de la o cultura la alta. Aceste plante, care nu sunt altceva decat prejudicii culturilor agricole.

In culturile de paioase o mai mare frecventa o au: sulfina (Melilotus officinalis), ruscuta (Adonis flammea), laptele cainelui (Euphorbia virgata), limba boului (Anchusa procera). Acestea intrec prin talia lor plantele cultivate.

Culturile de cartof sunt invadate de mohor, stir, troscot, iar in culturile de lucerna, in mod frecvent, apare spanacul salbatic, rostogul si palamida.

# Fauna

Teritoriul comunei apartinand zonei de silvostepa, cu un climat temperat continental, are o fauna diversificata reprezentata prin:

- rozatoarele, cel mai reprezentativ fiind popandaul,apoi soarecii de camp, harciogul, iepurele de camp si cateii pamantului;

- animale de prada ca vulpea, pisica salbatica, dihorul si viezurele;

- caprioara, veverita si mai recent mistretul datorita expansiunii acestuia din cadrul rezervatiei cinegetice de mistreti si cerbi lopatari, de pe teritoriul

- dintre pasarile ce constituie un vanat pretios se regasesc prepelita si potarniche, fazanul, iar dintre cele rapitoare uliul de diverse marimi, in functie de rasa din cadrul speciei.

Lumea animala a acestui biotip se completeaza pe timpul calduros odata cu venirea primaverii cu pasarile migratoare, venite din tarile calde, cu specii de reptile si batracieni, insecte si viermi, formand un ecosistem cu un echilibru perfect.

# FUNCTIUNI ECONOMICE

Componenta de baza a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creşterii economice a devenit prioritate naţionala, pornindu-se de la importanta sa atât pentru asigurarea condiţiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeana cat si pentru creşterea nivelului de trai.

Cu atât mai mult, propagarea si continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali si a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce in ce mai pregnante in procesul de elaborare si realizare a programelor de dezvoltare economico-sociala, indiferent daca resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduri private interne sau prin cofinantari si imprumuturi externe.

Teritoriul comunei Şirna dispune de condiţii naturale favorabile pentru dezvoltarea agriculturii ca funcţiune economică de bază, cu un profil complex, dominat de producţia de cereale şi creşterea animalelor. În aceste condiţii se poate observa că profilul funcţional major al comunei este cel agricol. Resursele subsolului, reprezentate de nisipuri, pietrisuri si depozite de terasa au devenit atractive pentru investitori, pe teritoriul comunei aflandu-se exploatari de agregate minerale de rau.

Ca urmare a analizei realizate asupra componentelor potentialului economic al comunei, cu influenta directa asupra asezarilor sale, este dominanta agricultura.

# Agricultura

Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.

Practicarea agriculturii in orice comunitate locala presupune existenta si utilizarea urmatoarelor resurse:

- Fond funciar amenajat in bune conditii si reglementari din punctul de vedere al proprietatii

- Conditii pedoclimatice-sol si clima

- Culturi agricole si zootehnice

- Resurse materiale – utilaje si finantare

- Resurse umane

- Organizare si asociere

# UTILIZAREA TERENURILOR:

Pentru o comuna cu un caracter agricol preponderent, utilizarea terenurilor sugereaza foarte bine profilul economic al ei si localitatilor sale.

Evolutia fondului funciar in comuna Şirna dupa categoria de folosinta:

| Suprafata agricola dupa modul de folosinta -ha | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Reambulare topografică 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 4999,64 |
| TERENURI AGRICOLE | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 3464,42 |
| -arabila | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3271,94 |
| -livezi si pepiniere pomicole | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| -vii si pepiniere viticole | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| -pasuni | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 192,47 |
| -fanete | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| TERENURI NEAGRICOLE | - | - | - | - | - | - | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1535,22 |
| -paduri si alta vegetatie forestiera | - | - | - | - | - | - | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1047,72 |
| -ocupata cu ape si balti | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 90,55 |
| -ocupata cu constructii | - | - | - | - | - | - | 133 | 133 | 133 | 133 | 276,87 |
| -cai de comunicatii si cai ferate | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 120,08 |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Din aceste date rezulta ca modul de folosinta al suprafetelor agricole se mentine constant in ultimii 11 ani.

Numărul de locuinte din comună fiind de 2127 rezultă în medie o suprafaţă agricolă de 1,72 ha/gospodărie, suprafaţă ce se situează aproape de media pe ţară de 1,72 ha/gosp.

| Recensamânt 2011 | Romania | Prahova | Şirna |
| --- | --- | --- | --- |
| Locuinte | 8467832 | 317792 | 2127 |
| Suprafata agricola | 14590929 | 275244 | 3653 |
| Media suprafetei agricole raportata la o gospodarie | 1,72 | 0,87 | 1,72 |

Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Prahova

Terenul agricol reprezinta 73%, din suprafata totala iar diferenta este reprezentata de teren neagricol (constructii, infrastructura, etc.).

Pe teritoriul comunei sunt următoarele asociaţii care lucreaza in proprietate privata suprafata agricola:

| Societatea | Tipul de activitate | Adresa | Suprafata administrata (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| SC CRIAG SRL | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | Brăteşti | 512 |
| SC SPUMA SERV SRL | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | Tinosu | 149,28 |
| SC NIRGO SERV SRL | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | Tinosu | 190,03 |
| SC AGROZOOTEHNICA VLADENI SRL | Cresterea bovinelor de lapte |  | 331,13 |
| SC OAN AGRO SRL | Agricola |  | 190,69 |
| PFA PREDA GH. MARIUS GEORGEL | Agricola |  | 235,25 |
| SC KOPLAX SRL GORGOTA | Cresterea bovinelor de lapte |  | 50,37 |
| SC TERASAGRO SRL | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) |  | 12,06 |

Sursa: Primaria localitatii

# Culturi vegetale

Dupa cum se precizeaza si mai sus, in prezent cultura cerealelor – grau si porumb mai ales - este ramura predominanta.

In cadrul acestui mare domeniu, preponderenta este agricultura cerealiera (grau, porumb). Legumicultura este un sector mai puţin dezvoltat, aceasta practicându-se în gospodăriile oamenilor pentru consumul propriu. Cele mai cultivate legume sunt tomatele, ardeiul, varza, vinetele, castraveţii şi ceapa.

# Evolutia suprafetelor culturilor agricole corelata cu evolutia productiei agricole:

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa arabilă | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3441 |
| Suprafete cultivate - ha |  |
| -grau si secara | 265 | 235 | 448 | 480 | 200 |
| -porumb boabe | 1383 | 1797 | 1559 | 1378 | 1644 |
| -cartofi | 375 | 358 | 300 | 360 | 250 |
| -floarea soarelui | 83 | 52 | 12 | 49 | 20 |
| -legume | 555 | 260 | 300 | 265 | 250 |
| Productii obtinute - tone |  |
| -grau si secara | 604 | 560 | 1245 | 198 | 100 |
| -porumb boabe | 6915 | 1350 | 5460 | 4174 | 4105 |
| -cartofi | 4663 | 3000 | 5400 | 2280 | 4000 |
| -floarea soarelui | 36 | 37 | - | 15 | 10 |
| -legume | 4700 | 1944 | 3545 | 2389 | 2523 |
| -struguri | 66 | 55 | 132 | 98 | 21 |
| -fructe | 24 | 56 | 82 | 58 | 95 |

Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Prahova

Pentru perioada dată, suprafaţa arabilă utilizată (suma suprafeţelor arabile cultivate) se situează în jurul mediei de 75%, rezultând un procent de cca 25% de terenuri arabile în repaus. În ultimul an de analiză suprafaţa cultivată scade până la un procent de 68,7%.

Pentru anii de analiza se observa valori oscilante atat pentru suprafetele cultivate cat si pentru productiile obtinute. Cu toate acestea, in toate situatiile, in 2003 cifrele sunt in scadere fata de anul de referinta, cu exceptia suprafetei cultivate cu porumb care creste la 1644 ha de la 1383 ha in 2003. In acest caz se poate trage concluzia ca productivitatea este insa in scadere.

# VALORIFICAREA SUPRAFETELOR AGRICOLE

Printre obiectivele imediate ce vizeaza cresterea productiei si productivitatii agricole se afla obtinerea de fonduri externe pentru dotarea parcului de utilaje agricole cu masini agricole de ultima generatie.

Conditiile climaterice ale zonei impun, in perioada de vegetatie, aplicarea irigatiilor.

# Zootehnia

# Evolutia efectivelor de animale corelate cu productia animala:

|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efective de animale -numar |  |
| -bovine | 801 | 711 | 639 | 660 | 638 |
| -porcine | 1350 | 701 | 814 | 1125 | 1248 |
| -ovine | 358 | 334 | 463 | 585 | 550 |
| -pasari | 13925 | 14825 | 22875 | 18540 | 29808 |
| Productia animala |  |
| -carne (sacrificari) -tone gr. vie | 291 | 340 | 226 | 217 | 319 |
| -lapte de vaca si bivolita -hl fizic | 20049 | 17120 | 18787 | 17595 | 16225 |
| -lana -kg fizic | 448 | 560 | 794 | 823 | 1003 |
| -oua -mii buc. | 932 | 924 | 904 | 935 | 931 |

Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Prahova

Cifrele raman oarecum constante, atat pentru efective cat si pentru productia animala, cu cresteri la productiile de carne si lana.

# Industrie, exploatarea materiilor prime

Industria este slab reprezentata pe teritoriul comunei.

Între satele Hăbud şi Brăteşti a funcţionat o fabrică de cărămizi, în prezent cu activitatea sistată.

În satul Tăriceni funcționează două mori.

Comuna are potential in exploatarea resurselor naturale, prin existenta acumularilor de agregate minerale (nisipuri si pietrisuri) si zacamintelor de hidrocarburi.

Utilitatea publica in exploatarea resurselor naturale consta in crearea unor investitii tehnice si tehnologice care asigura ridicarea potentialului activitatilor socio-economice din zona, precum si si cresterea potentialului energetic al tarii.

Realizarea acestor obiective contribuie la dezvoltarea economica a zonei si la atragerea fortei de munca disponibilizata din alte sectoare de activitate.

Datorita acumularilor de agregate minerale formate dintr-un complex aluvionar de nisipuri si pietrisuri, exista un interes crescut in zona pentru exploatarea acestora. În localitate au desfășurat activități de exploatare o serie de firme, însă în prezent nu mai funcționează.

# Turismul

Situata in apropierea zonei montane si la o distanta mica de capitala si de municipiile Ploiesti si Targoviste, comuna Şirna se bucura de un peisaj deosebit, avand un potential adecvat dezvoltarii turismului rural.

Pe teritoriul comunei Şirna se găsesc o serie de obiective, elemente naturale de interes local, cu regim de protectie permanent, în interiorul cărora este interzisă orice fel de intervenţie fără avizul Comisiei Monumentelor Naturii.

Acestea pot constitui elemente de atractie, alaturi de monumentele istorice din localitate, situl arheologic “La fantana lui Hartu” si biserica “Sf Gheorghe – Adormirea Maicii Domnului”.

Interesul pentru turism in zona poate fi captat si de existenta Centrului Aviatic Aerofox cu aerodromul pentru turism aerian si scoala de pilotaj Şirna-Tăriceni. Acesta a fost infiintat in 2007 si organizeaza meetinguri aviatice, zboruri de agrement si cursuri de pilotaj.

În comuna Şirna nu exista unitati de cazare cu destinatie turistica.

# DISFUNCTIONALITATI:

- lipsa unitatilor de cazare

- lipsa resurselor umane cu pregatire in domeniul serviciilor turistice

- inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru crearea unei oferte turistice coerente

2.5.POPULATIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE

Cea mai recentă informaţie furnizată de INS prin baza de date TEMPO-online cu privire la populaţia comunei Şirna este la 1 iulie 2014, respectiv 4951 persoane (matrice “populaţia după domiciliu”).

La recensământul din 2011 populaţia comunei era de 4935, ceea ce reprezintă 0,65% din populaţia judeţului Prahova şi 0,024% din totalul populatiei Romaniei.

Pentru o mai buna intelegere a problemelor sociale cu care se confrunta comuna Şirna, trebuie relevate cateva aspecte precum: evolutia populatiei, structura populatiei dupa diverse criterii, problemele legate de resursele si piata fortei de munca.

# Evolutia populatiei

Analiza se va face cu populatia inregistrata la recensaminte si date statistice. La ultimul recensământ populaţia comunei număra 4935 locuitori din care 2561 femei şi 2374 bărbaţi.

Evolutia populatiei cu domiciliul in comuna Şirna, la 1 iulie:

| AN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 5331 | 5290 | 5266 | 5213 | 5168 | 5141 | 5111 | 5052 | 5011 | 4951 |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Populatia comunei Şirna inregistreaza in perioada 2003-2013 o scadere constanta rezultand intr-o pierdere in volumul populatiei de 7,13%. Aceasta scadere se datoreaza sporului natural negativ al populatiei, cat si imposibilitatii comunei de a absorbi forta de munca existenta si resursele de munca potentiale.

# Densitatea populatiei

| recensamant 2011 | România | Prahova | Şirna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul locuitorilor | Locuitori /km2 | Numărul locuitorilor | Locuitori /km2 | Numărul locuitorilor | Locuitori /km2 |
|  | 20121641 | 84,4 | 762886 | 161,77 | 4935 | 98,72 |

Sursa: Recensamant 2011

Se observa ca in judetul Prahova exista o densitate a populatiei mai mare fata de media tarii, dar în comuna Şirna cifra este mai apropiată de cea la nivel naţional.

| la 1 ianuarie 2014 | România | Prahova | Şirna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul locuitorilor | Locuitori /km2 | Numărul locuitorilor | Locuitori /km2 | Numărul locuitorilor | Locuitori /km2 |
|  | 21258833 | 89,2 | 798285 | 169,27 | 4951 | 99,02 |

Datele cele mai recente ne arata cifre uşor crescute faţă de 2011, atât la nivelul comunei cât şi la nivel suprateritorial.

# Structura pe sexe

Structura pe sexe a populatiei comunei Şirna nu diferă de cea la nivel judetean, ponderea populatiei feminine fiind mai mare decat ponderea populatiei masculine, ramanand constant proportionala in anii de analiza.

|  | Prahova | Şirna |
| --- | --- | --- |
|  | Ambele | % | Masc. | % | Feminin | % | Ambele | % | Masc. | % | Feminin | % |
|  | sexe |  |  |  |  |  | sexe |  |  |  |  |  |
| 2010 | 814689 | 100 | 394636 | 48,44 | 420053 | 51,56 | 5141 | 100 | 2479 | 48,22 | 2662 | 51,78 |
| 2011 | 811479 | 100 | 392875 | 48,41 | 418604 | 51,59 | 5111 | 100 | 2477 | 48,46 | 2634 | 51,54 |
| 2012 | 808104 | 100 | 391378 | 48,43 | 416726 | 51,57 | 5052 | 100 | 2449 | 48,48 | 2603 | 51,52 |
| 2013 | 802216 | 100 | 388537 | 48,43 | 413679 | 51,57 | 5011 | 100 | 2441 | 48,71 | 2570 | 51,29 |
| 2014 | 798285 | 100 | 386554 | 48,42 | 411731 | 51,58 | 4951 | 100 | 2409 | 48,66 | 2542 | 51,34 |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

# Structura pe varste

Piramida vârstelor are baza ingustata, ceea ce înseamna ca potentialul de inlocuire a populatiei (prin nastere) se reduce, iar raportul de dependenta va creste in timp. Generatiile cu un volum foarte mic de copii vor trebui sa sustina economic generatiile actuale de adulti, mult mai numeroase.

# Piramida varstelor comuna Şirna – recensamant 2011

Analiza piramidei varstelor arata urmatoarele fenomene demografice in desfasurare:

* O baza ingusta reprezinta viitoare generatii de tineri putin numeroase.

* Populatia activa are o pondere de 62,18% din totalul populatiei, ceea ce reprezinta o importanta resursa de munca. Generatia 40-44 este in prezent cea mai numeroasa (8,99%), cu accent pe populatia masculina.

* Varful largit indica in 2011 o populatie varstnica numeroasa

* Se remarca o superioritate numerica a grupei 45-64 ani fata de grupa 0-19, ceea ce inseamna ca inlocuirea generatiilor nu se poate realiza cu succes, raportul de substitutie fiind de 87,73%.

Conventional, se considera ca o populatie este tanara, daca proportia populatiei varstnice este mai mica de 7%; procesul de imbatranire demografica este în desfasurare daca ponderea populatiei varstnice este cuprinsa între 7% si 12%, iar o pondere mai mare de 12% corespunde unei populatii imbatranite demografic (ponderea populatiei adulte prezinta o stabilitate relativa în timp). In comuna Şirna, ponderea populatiei varstnice era de 22,49%, ceea ce arata o populatie imbatranita.

Copiii si tinerii de pana la 19 ani si populatia peste 65 ani compun 43% din populatia comunei, ceea ce reprezinta populatie inactiva si cu risc social ridicat.

# Structura dupa starea civila

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casatorii | 15 | 19 | 33 | 26 | 30 | 14 | 15 | 8 | 25 | * |
| Divorturi | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | * |

* Nu există date publicate

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Rata casatoriilor creste în 2013 la 4,99, faţă de 2,81 căsătorii la mia de locuitori în 2005, iar rata divorturilor scade la 0,4 de la 1,31 divorturi la mia de locuitori în 2005.

# Structura etnica şi religioasă

S-au  folosit  datele de la recensamantul din 2011.

În  ceea  ce  priveşte  structura  etnică  a  populaţiei  comunei  Şirna,  românii reprezinta 96,78% din totalul populatiei inregistrate, romii reprezintă 1,28%, iar un procent de 1,93% este publicat la rubrica “informaţie nedisponibilă“.

| Etnie | nr | % |
| --- | --- | --- |
| Romani | 4776 | 96,78 |
| Romi | 63 | 1,28 |
| Informaţie nedisponibilă | 95 | 1,93 |

Structura religioasă a populaţiei era reprezentată majoritar de ortodocşi (91,02%), procentul imediat următor ca mărime fiind reprezentat de penticostali (3,36%).

| Religie | Nr | % |
| --- | --- | --- |
| Ortodoxa | 4492 | 91,02 |
| Penticostala | 166 | 3,36 |
| Adventista de ziua a saptea | 23 | 0,47 |
| Crestina dupa evanghelie | 122 | 2,47 |
| Evanghelica | 30 | 0,61 |
| Informaţie nedisponibilă | 102 | 2,07 |

# Miscarea naturala a populatiei

Miscarea naturala a populatiei este una din componentele care determina cresterea populatiei, alaturi de miscarea migratorie. Miscarea naturala surprinde doua fenomene demografice: natalitatea si mortalitatea.

Rata natalitatii reprezinta numarul de copii nascuti intr-o perioada de timp determinata (1 an) la 1000 de locuitori. Natalitatea este un fenomen demografic supus transformarilor mediului economic si social. Astfel, aceasta este influentata de declinul economic care afecteaza familia si relatiile între membrii familiei.

Miscarea naturala a populatiei comparata pentru perioada 2011-2013:

| POPULATIA LA 1 IULIE (dupa domiciliu) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 5331 | 5290 | 5266 | 5213 | 5168 | 5141 | 5111 | 5052 | 5011 | 4951 |
| barbati | 2565 | 2550 | 2531 | 2510 | 2497 | 2479 | 2477 | 2449 | 2441 | 2409 |
| femei | 2766 | 2740 | 2735 | 2703 | 2671 | 2662 | 2634 | 2603 | 2570 | 2542 |
| MISCAREA NATURALA |
| Nascuti vii | 48 | 36 | 39 | 40 | 46 | 46 | 37 | 37 | 31 | * |
| Decedati | 94 | 85 | 83 | 91 | 82 | 89 | 97 | 97 | 89 | * |
| Spor natural | -46 | -49 | -44 | -51 | -36 | -43 | -60 | -60 | -58 | - |
| Casatorii | 15 | 19 | 33 | 26 | 30 | 14 | 15 | 8 | 25 | - |
| Divorturi | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | - |
| PROPORTII LA 1000 LOCUITORI |
| Nascuti vii | 9,00 | 6,81 | 7,41 | 7,67 | 8,90 | 8,95 | 7,24 | 7,32 | 6,19 | - |
| Decedati | 17,63 | 16,07 | 15,76 | 17,46 | 15,87 | 17,31 | 18,98 | 19,20 | 17,76 | - |
| Casatorii | 2,81 | 3,59 | 6,27 | 4,99 | 5,80 | 2,72 | 2,93 | 1,58 | 4,99 | - |
| Divorturi | 1,31 | 0,57 | 1,90 | 1,53 | 1,35 | 1,56 | 0,98 | 0,99 | 0,40 | - |
| Spor natural | -8,63 | -9,26 | -8,36 | -9,78 | -6,97 | -8,36 | -11,74 | -11,88 | -11,57 | - |

* Nu există date, - Nu se poate calcula indicatorul

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene: natalitate  şi  mortalitate.  El  evidenţiază  creşterea  naturală  a  unei  populaţii  şi  se  calculează  ca diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an raportată la volumul populaţiei.  Pentru comuna Şirna este negativ in toata perioada de analiza, ceea ce confirmă tendinţa demografică negativă.

# Miscarea migratorie

Migratia interna, la nivel national, chiar daca nu influenteaza volumul total al populatiei, provoaca importante mutatii in structurile dupa varste si sexe ale populatiei, dar si  in profil teritorial-administrativ, la nivelul judetelor si al localitatilor.

Migratia poate fi cuantificata prin soldul migratoriu, calculat ca diferenta intre stabilirile de domiciliu in localitate si plecarile cu domiciliu din localitate.

| Anul | Persoane | Sold migratoriu | La 1000 de locuitori |
| --- | --- | --- | --- |
|  | stabilite | plecate |  | stabilite ‰ | plecate ‰ | Spor migratoriu ‰ |
| 2005 | 23 | 57 | -34 | 4,31 | 10,69 | -6,38 |
| 2006 | 16 | 37 | -21 | 3,02 | 6,99 | -3,97 |
| 2007 | 7 | 38 | -31 | 1,33 | 7,22 | -5,89 |
| 2008 | 12 | 39 | -27 | 2,30 | 7,48 | -5,18 |
| 2009 | 12 | 36 | -24 | 2,32 | 6,97 | -4,64 |
| 2010 | 7 | 30 | -23 | 1,36 | 5,84 | -4,47 |
| 2011 | 8 | 36 | -28 | 1,57 | 7,04 | -5,48 |
| 2012 | 15 | 20 | -5 | 2,97 | 3,96 | -0,99 |
| 2013 | 28 | 32 | -4 | 5,59 | 6,39 | -0,80 |
| 2014 | * | * | - | - | - | - |

* Nu există date, - Nu se poate calcula indicatorul

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

În timp ce numărul persoanelor stabilite în localitate fluctuează înregistrând o medie de 14 persoane pe an în perioada analizată, numărul persoanelor plecate din localitate se menţine superior, cu o medie de 36 de persoane. Rezultă un spor migratoriu exclusiv negativ în întreaga perioadă de analiză.

# Resurse umane

Resursele de munca ale comunei constau in populatia feminina din grupele de varsta 16-54 ani, populatia masculina 16-59 ani si persoanele active peste aceste grupe de varsta. În comuna Şirna populaţia activă este ocupată în principal în agricultură şi activităţi conexe.

Conform INS, evoluţia numărului salariaţilor din comuna Şirna este următoarea:

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 126 | 139 | 137 | 166 | 118 | 109 | 123 | 113 | 143 |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Structura salariaţilor pe ramuri de activitate este disponibilă până în anul 2011, astfel:

| FORTA DE MUNCA | Comuna Şirna |
| --- | --- |
|  | 2009 | % | 2010 | % | 2011 | % |
| Numar salariati (total) in: | 118 | 100 | 109 | 100 | 123 | 100 |
| -agricultura, vanatoare si silvicultura | 7 | 5,93 | 5 | 4,59 | 5 | 4,07 |
| -industrie | 5 | 4,24 | 5 | 4,59 | 6 | 4,88 |
| -transport si depozitare | 4 | 3,39 | 4 | 3,67 | 19 | 15,45 |
| -hoteluri si restaurante | 11 | 9,32 | 11 | 10,09 | 2 | 1,63 |
| -comert | 14 | 1,86 | 7 | 6,42 | 15 | 12,2 |
| -activitati financiare, bancare si de asigurari | 2 | 1,69 | 2 | 1,83 | - | - |
| -administratie publica si aparare | 20 | 16,95 | 20 | 18,34 | 16 | 13,01 |
| -invatamant | 53 | 44,92 | 53 | 48,62 | 46 | 37,4 |
| -sanatate si asistenta sociala | 2 | 1,69 | 2 | 1,83 | 10 | 8,13 |

Sursa: INS, Directia de statistica judeteana Prahova

Studiind distribuirea populatiei salariate pe domeniile de activitate se observă că procentele cele mai mari din totalul forţei de muncă sunt reprezentate de salariaţii din administratie publica, aparare si invatamant.  Numărul acestora este însă în scădere.

Dezvoltarea serviciilor aduce cu sine creşterea numărului de salariaţi din comerţ, transport şi depozitare.

Referitor la şomaj, în comuna Şirna situaţia şomerilor înregistraţi este următoarea:

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total, din care: | 145 | 60 | 59 | 91 | 57 |
| Sex masculin | 88 | 33 | 34 | 56 | 32 |
| Sex feminin | 57 | 27 | 25 | 35 | 25 |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Cele mai recente date statistice arată un  număr de 57 de şomeri înregistraţi la sfârşitul anului 2014, dintre care 25 de sex feminin.

Populaţia în vârstă de muncă în anul 2011 (recensământ) ajungea la o cifră de 3069. Astfel, la un număr de 60 de şomeri înregistraţi, rezultă o rată a şomajului de 2%.

Este necesar de menţionat  că datele statistice  cuprind  doar şomerii înregistraţi ca atare la Oficiul Forţelor de Muncă, astfel încât la aceştia se adaugă şomerii neînregistraţi, care se ocupă de agricultură pentru a subzista („şomajul ascuns”). Pe de altă parte, o parte din şomerii înregistraţi pot lucra  fără  forme  legale,  fie  în  zonă,  fie  în  străinătate,  chiar  dacă  figurează  în  cadrul  populaţiei şomere.

# DISFUNCTIONALITATI

- Dezechilibre sociale si demografice:

- Feminizarea populatiei

- Imbatranirea populatiei

- Spor natural negativ

2.6.CIRCULATIA

# CIRCULATIA RUTIERA

Comuna Şirna este compusa din satele: Şirna, Brăteşti, Coceana, Tăriceni, Hăbud si Varniţa.

Principala cale de acces in comuna este DJ 101A care leaga Tăriceni, Şirna si Coceana.

DJ 101G asigură legătura dintre satele Tăriceni/Şirna și Hăbud.

Drumurile comunale care strabat satele comunei sunt: DC 106, DC 34A, DC 101 A si DC 141.

Satele comunei mai sunt strabatute de drumuri neclasificate, de ulite pietruite si de pamant.

| Indicativ | Localitatile intre care este amplasat | Lungime (km) | Din care |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Asfaltate | Impietruite | Pamant |
| DC 106 | Hăbud-Brăteşti | 7 | 7 |  |  |
| DC 34A | Brăteşti-Cristeasca | 0,7 |  | 0,3 | 0,4 |
| DC 101A | Hăbud-Poienarii Burchii | 2 |  | 2 |  |
| DC 141 | Tăriceni-Predesti | 1,1 |  | 1,1 |  |

DJ 101A – Porneste din judetul Ilfov – Poienarii Burchii – Şirna –Coltu de Jos- Chesnoiu-Cocorastii Colt-Persunari-Manesti-Zalhana-Bratasanca (DN 72).

Drumul este in stare buna.

| DJ 101A in comuna Şirna |
| --- |
| Intrarea in comuna | Km 22+100 |
| Zona de suprapunere cu limita teritoriului administrativ | de la Km 22+100 la Km 23+288 |
| Zona extravilan | de la Km 22+100 la Km 23+288 |
| Zona propusa pentru introducere in intravilan | de la Km 23+436 la Km 23+775 |
| Zona aerodrom -T14 | de la Km 23+775 la Km 23+795 |
| Zona propusa pentru introducere in intravilan | de la Km 23+795 la Km 23+893 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 23+893 la Km 23+977 |
| Zona T12 - cimitir | de la Km 23+977 la Km 24+069 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 24+069 la Km 24+151 |
| Zona propusa pentru introducere in intravilan | de la Km 24+151 la Km 24+252 |
| Intravilan Tăriceni | de la Km 24+252 la Km 25+985 |
| Intersectie cu DC 141 | Km 24+415 |
| Intersectie cu DC 101G | Km 25+985 |
| Intravilan Şirna | de la Km 25+985 la Km 29+039 |
| Zona propusa pentru introducere in intravilan Şirna | de la Km29+039 la Km 29+916 |
| Intravilan Coceana | de la Km 29+916 la Km 30+216 |
| Iesire din comuna | Km 30+216 |
| DJ 101A TOTAL LUNGIME | 8116m |
| DJ 101A INTRAVILAN | 6614m |
| DJ 101A EXTRAVILAN | 1502m |

DJ 101G – Porneste din Tatarani(DJ 101D) – Brazi – Brazii de Jos –Tinosu-Şirna-Hăbud-Limita judet Dambovita

Drumul este in stare buna.

| DJ 101G in comuna Şirna |
| --- |
| Intrarea in comuna | Km 13+804 |
| Zona de suprapunere cu limita teritoriului administrativ | de la Km 13+804 la Km 13+906 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 13+906 la Km 14+986 |
| Zona extravilan pe partea dreapta si intravilan pe partea stanga | de la Km 14+986 la Km 15+217 |
| Zona intravilan - limita intre satele Şirna si Tăriceni | de la Km 15+217 la Km 15+940 |
| Intersectie cu DJ 101A | Km 15+940 |
| Zona intravilan - limita intre satele Şirna si Tăriceni | de la Km 15+940 la Km 16+299 |
| Zona extravilan pe partea dreapta si intravilan pe partea stanga -T11 | de la Km 16+299 la Km 16+858 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 16+858 la Km 18+810 |
| Intersectie cu DC 106 | Km 20+355 |
| Intravilan Hăbud | de la Km 18+810 la Km 22+177 |
| Intersectie cu DC 101A | Km 23+079 |
| Zona propusa pentru introducere in intravilan | de la Km 22+015 la Km 22+177 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 22+177 la Km 24+062 |
| Iesire din comuna | Km 24+062 |
| DC 101G TOTAL LUNGIME | 10258m |
| DC 101G INTRAVILAN | 4449m |
| DC 101G EXTRAVILAN | 5809m |

DC 101A – Porneste din DJ 101G (comuna Şirna) – DJ 101A  (Poienarii Burchii)

Drumul este in stare proasta.

| DC 101A in comuna Şirna |
| --- |
| Originea drumului la intersectia cu DJ 101G | Km 0+000 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 0+000 la Km 0+368 |
| Zona de suprapunere cu limita teritoriului administrativ | de la Km 0+368 la Km 1+477 |
| Iesire din comuna | Km 1+477 |
| DC 101A TOTAL LUNGIME | 1477m |
| DC 101A INTRAVILAN | 1477m |
| DC 101A EXTRAVILAN | 0m |

DC 141 – Porneste din DJ 101A (Tăriceni) – DC 102 (Predesti)

Drumul este in stare proasta.

| DC 141 in comuna Şirna |
| --- |
| Originea drumului la intersectia cu DJ 101A | Km 0+000 |
| Intravilan Tăriceni | de la Km 0+000 la Km 1+1179 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 1+1179 la Km 2+019 |
| Iesire din comuna | Km 2+019 |
| DC 141 TOTAL LUNGIME | 2019m |
| DC 141 INTRAVILAN | 2019m |
| DC 141 EXTRAVILAN | 0m |

DC 106 – Porneste din DN 1A – Brăteşti-Hăbud(DJ 101G)

Drumul este in stare proasta.

| DC 106 in comuna Şirna |
| --- |
| Intrarea in comuna | Km 0+754 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 0+754 la Km 1+282 |
| Zona propusa pentru introducere in intravilan | de la Km 1+282 la Km 2+066 |
| Zona extravilan pe partea stanga si intravilan pe partea dreapta | de la Km 2+066 la Km 2+286 |
| Intravilan Brăteşti | de la Km 2+286 la Km 5+228 |
| Intersectie cu DC 34A | Km 3+075 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 5+228 la Km 5+517 |
| Zona T8 - industrie | de la Km 5+517 la Km 5+824 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 5+824 la Km 6+343 |
| Zona propusa pentru introducere in intravilan | de la Km 6+343 la Km 6+384 |
| Intravilan Hăbud | de la Km 6+384 la Km 6+617 |
| Intersectie cu DC 101G | Km 6+617 |
| DC 106 TOTAL LUNGIME | 5863m |
| DC 106 INTRAVILAN | 4307m |
| DC 106 EXTRAVILAN | 1556m |

DC 34A – Porneste din judetul Dambovita – DC106(Brăteşti)

Drumul este in stare proasta.

| DC 34A in comuna Şirna |
| --- |
| Intrarea in comuna | Km 2+778 |
| Zona arabil extravilan | de la Km 2+778 la Km 3+398 |
| Intravilan Brăteşti | de la Km 3+398 la Km 3+600 |
| Intersectie cu DC 106 | Km 3+600 |
| DC 34A TOTAL LUNGIME | 620m |
| DC 34A INTRAVILAN | 202m |
| DC 34A EXTRAVILAN | 418m |

# Intersecţii de străzi

Intersecţiile atât de pe teritoriul comunei Şirna cât şi ale satelor componente sunt nesistematizate.

# Transportul în comun, de tranzit şi de marfă

Transportul de tranzit şi de marfă se face pe arterele principale: DJ 101A, DJ 101G, DC 106, DC 101A.

Transportul în comun pe ruta Şirna-Ploiesti se desfasoara cu autobuze si microbuze la un interval de 30 minute.

Cele 6 stații de autobuz sunt structuri metalice acoperite cu copertine, în suprafață de 4 mp fiecare. Ele au fost amenajate in 2007, în prezent unele dintre ele se află în stare proastă. Distribuția lor: 2 în satul Tăriceni, și câte una în satele Șirna, Varnița, Hăbud și Brătești.

# Parcaje

In comuna Şirna nu sunt locuri publice de parcare, stationarea autovehiculelor facandu-se in lungul strazilor.

Numai unitatile economice posesoare de mijloace de trasnport au amenajate in incinta platforme de parcare.

# CIRCULATIA AERIANA

In teritoriu exista o zona propusa pentru dezvoltarea unui aerodrom cu activitati de agrement.

# Disfuncţionalităţi:

Din analiza datelor existente, a normelor tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor, intersecţiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor etc., şi din discuţiile cu factorii locali de specialitate s-au evidenţiat o serie de disfuncţionalităţi, semnalându-se cu precădere următoarele:

- nu toate profilele transversale ale străzilor corespund din punct de vedere tehnic noilor STAS-uri;

- discontinuitatea trotuarelor;

- iluminat stradal insuficient;

- traficul eterogen (tractoare, căruţe, biciclişti, automobilişti şi pietoni) generează accidente rutiere în special pe timp de noapte;

- străzi înguste care necesită lărgire;

- intersecţii neamenajate;

- lipsa de parcaje amenajate aferente principalelor dotări ale comunei, în zonele de interes social şi comercial.

- zona propusa pentru aerodrom nu este reglementata printr-un proiect de specialitate.

2.7.INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE.  BILANT TERITORIAL

| SITUATIA EXISTENTA A TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU |
| --- |
| T1-2 | SAT RESEDINTA DE COMUNA TĂRICENI | 163,62 |
| T3 | SAT COMPONENT ŞIRNA | 72,554 |
| T4 | SAT COMPONENT VARNIŢA | 76,3 |
| T4a | CATUN COCEANA | 6,107 |
| T5 | SAT COMPONENT BRĂTEŞTI | 60,584 |
| T5a | PUZ - PASTRAVARIE | 0,54 |
| T5b | PUZ - CENTRALA FOTOVOLTAICA | 40,234 |
| T6 | SAT COMPONENT HĂBUD | 77,208 |
| T6a | PUZ -STATIE DE EPURARE | 0,083 |
| T7 | STATIE DE EPURARE NEREALIZATA | 0,3 |
| T8 | BALASTIERA DESFINTATA | 1 |
| T9 | AGROMEC ŞIRNA | 1,535 |
| T10 | FERMA ZOOTEHNICA HERMAN | 6,044 |
| T11 | CASTEL DE APA FERMA | 0,01 |
| T12 | CIMITIR | 0,8 |
| T13 | AERODROM | 1 |
| T14 | PIATA,TARG | 0,75 |
| T15 | RAMPA DE GUNOI DESFINTATA | 0,6 |
| T16 | STATIE DE CLORINARE (APELE ROMANE) | 0,287 |
| T17 | FRONT CAPTARE "TINOSU" | 0,435 |
| T18 | AGROMEC "FABRICA DE CARAMIZI" | 9,049 |
| TOTAL | 519,04 |

Repartitia zonelor functionale se analizeaza pe doua trepte de teritoriu, in cadrul teritoriului administrativ al comunei Şirna si in cadrul intravilanului localitatii.

Aceasta abordare este indispensabila deoarece partile ce compun intravilanul cuprind o serie de trupuri raspandite in teritoriu.

Comuna Şirna se intinde pe o suprafata de 4999.639 ha, conform conform Registrului Electronic al Limitelor Unitatilor Administrativ-Teritoriale, cu un intravilan aprobat de 466,85 ha.

# SUPRAFETE DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE:

# Intravilan existent 466,85 ha +

# P.U.Z. aprobat (pastravarie): 0,54 ha

P.U.Z. aprobat (fotovoltaice): 40,234 ha

P.U.Z. aprobat (statie epurare): 0,083 ha

# TOTAL = 507,707 ha

# SUPRAFETE DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE, GEOREFERENTIAT:

# Intravilan existent (conform masuratori realizate pe harti georeferentiate) 478,183 ha +

# P.U.Z. aprobat (pastravarie): 0,54 ha

P.U.Z. aprobat (fotovoltaice): 40,234 ha

P.U.Z. aprobat (statie epurare): 0,083 ha

# TOTAL = 519,04 ha

Facem mentiunea ca bilantul teritorial s-a intocmit prin planimetrarea electronica a intravilanului actual, transpus pe suport topografic nou si ca exista o diferenta in plus de 11,333 ha intre suprafata totala cuprinsa in intravilanul aprobat in PUG anterior si suprafata rezultata acum, 519,04 ha, suprafata la care s-au adaugat si PUZ-uri aprobate cu suprafata totala de 40,857 ha, astfel:

| Nr. crt | DENUMIRE | AN | FUNCTIUNE PROPUSA |
| --- | --- | --- | --- |
| PUZ 1 | Modificare indicatori urbanistici si schimbare destinatie teren, din zona centrala si alte zone cu functiuni complexe si zona unitati industriale in zona mixta institutii si servicii, locuinte si dotari complementare | 2011 | Zona mixta institutii si servicii, locuinte si functiuni complementare |
| PUZ 2 | Introducere teren in intravilan (S=402342 mp) pentru zona unitati industriale si depozite si cai de comunicatii in vederea amplasarii unor centrale fotovoltaice si amenajare drum acces | 2013 | Zona unitati industriale si depozitare |
| PUZ 3 | Introducere teren in intravilan pentru zona unitati agricole (pastravarie) | 2012 | Zona unitati agricole |
| PUZ 4 | Introducere teren in intravilan – zona dotari tehnico-edilitare – pentru amplasare statie de epurare | 2009 | Zona constructii aferente lucrarilor edilitare |

Limita intravilanului existent aprobat se regaseste in plansele nr. “2. Situatia existenta, disfunctionalitati” - unde este prezentata in detaliu structura functionala existenta a comunei.

In plansa  “1. Incadrare in teritoriu", se poate vedea forma unitatii de baza si amplasarea ei in relatie cu marile axe de comunicatie rutiera  ale teritoriului administrativ al comunei.

In bilantul teritorial al suprafetelor de teren cuprinse in intravilanul existent aprobat, se prezinta structura functionala existenta pentru comuna Șirna si trupurile apartinatoare:

# BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT

| ZONE FUNCTIONALE | SITUATIE EXISTENTA |
| --- | --- |
|  | SIRNA | TARICENI | VARNITA | BRATESTI | HABUD | COCEANA | TRUPURI IZOLATE | TOTAL |
|  | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) |
| LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE | 65.654 | 90.49% | 142.090 | 86.84% | 67.370 | 88.30% | 53.200 | 87.81% | 66.610 | 86.27% | 5.671 | 92.86% | 2.057 | 3.28% | 402.652 | 77.58% |
| ZONA UNITATI AGRICOLE/ZOOTEHNICE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 10.240 | 16.34% | 10.240 | 1.97% |
| ZONE INDUSTRIALE SI DEPOZITE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.960 | 1.26% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 46.530 | 74.25% | 47.490 | 9.15% |
| INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES PUBLIC | 0.000 | 0.00% | 2.250 | 1.38% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 2.250 | 0.43% |
| CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - STRAZI | 6.490 | 8.95% | 15.530 | 9.49% | 6.830 | 8.95% | 5.554 | 9.17% | 7.710 | 9.99% | 0.436 | 7.14% | 0.630 | 1.01% | 43.180 | 8.32% |
| CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - AERODROM | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 1.000 | 1.60% | 1.000 | 0.19% |
| GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE | 0.290 | 0.40% | 0.000 | 0.00% | 0.380 | 0.50% | 0.590 | 0.97% | 0.520 | 0.67% | 0.000 | 0.00% | 1.100 | 1.76% | 2.880 | 0.55% |
| TERENURI AGRICOLE IN INTRAVILAN | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% |
| ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.810 | 1.29% | 0.810 | 0.16% |
| APE | 0.120 | 0.17% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.120 | 0.02% |
| TERENURI NEPRODUCTIVE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% |
| SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT | 0.000 | 0.00% | 1.530 | 0.94% | 0.760 | 1.00% | 1.240 | 2.05% | 2.368 | 3.07% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 5.898 | 1.14% |
| TERENURI FORESTIERE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.300 | 0.48% | 0.300 | 0.06% |
| ZONE MIXTE - LOCUINTE SI SERVICII | 0.000 | 0.00% | 2.220 | 1.36% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 2.220 | 0.43% |
| ZONE MIXTE - SPATII VERZI SI SERVICII | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% |
| ZONE MIXTE - UNITATI AGRiCOLE SI INDUSTRIE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 2.000 | 2.62% | 2.000 | 3.30% | 2.000 | 2.59% | 2.000 | 32.75% | 2.000 | 3.19% | 10.000 | 1.93% |
| ZONE MIXTE - INDUSTRIE SI SERVICII | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 3.000 | 3.93% | 3.000 | 4.95% | 3.000 | 3.89% | 3.000 | 49.12% | 3.000 | 4.79% | 15.000 | 2.89% |
| TOTAL | 72.554 | 100% | 163.620 | 100% | 76.300 | 100% | 60.584 | 100% | 77.208 | 100% | 6.107 | 100% | 62.667 | 100% | 519.040 | 100% |

# Activitatile agro-zootehnice

Zonele ocupate de activitati agro-zootehnice sunt mici ocupand din suprafata intravilanului existent 1.95%.  Agro-zootehnia s-a dezvoltat la extremitatea sudica a satului Şirna (S.C. Agromec S.A.) si intre satele Brăteşti si Hăbud, la drumul judetean 101G.

# Locuintele

Zonele ocupate cu locuinte sunt pe primul loc ca si procent din suprafata intravilanului, 402 ha, respectiv 76%.

# Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului pe forme de proprietate (m arie desfasurata)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 81791 | 81966 | 82714 | 83483 | 84782 | 85796 | 86269 | 94588 | 95371 | 95613 |
| Proprietate publica | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | : | : | : |
| Proprietate privata | 81447 | 81622 | 82370 | 83139 | 84438 | 85452 | 85925 | 94588 | 95371 | 95613 |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Locuinte existente la sfarsitul anului:

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 2089 | 2091 | 2099 | 2108 | 2111 | 2120 | 2126 | 2061 | 2066 | 2066 |
| Proprietate publica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | : | : | : |
| Proprietate privata | 2085 | 2087 | 2095 | 2104 | 2107 | 2116 | 2122 | 2061 | 2066 | 2066 |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Pe baza acestor date, şi raportat la numărul de locuitori, se poate constata o imbunatatire a indicatorilor sociali si sociologici ai locuirii:

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. locuinte/1000 locuitori | 394,82 | 396,70 | 402,57 | 405,54 | 410,38 | 416,67 | 420,66 | 409,01 | 413,86 | 418,39 |
| suprafata locuibila/locuinta | 39,15 | 39,20 | 39,41 | 39,60 | 40,16 | 40,47 | 40,58 | 45,89 | 46,16 | 46,28 |
| suprafata locuibila/locuitori | 15,46 | 15,55 | 15,86 | 16,06 | 16,48 | 16,86 | 17,07 | 18,77 | 19,10 | 19,36 |
| nr. persoane/locuinte | 2,53 | 2,52 | 2,48 | 2,47 | 2,44 | 2,40 | 2,38 | 2,44 | 2,42 | 2,39 |

Se poate constata că numărul locuinţelor la mia de locuitori creşte cu cca 6%, împreună cu suprafaţa locuibilă/locuinţă care creşte cu 18%. Aceasta înseamnă nu numai că se construiesc locuinte noi, ci acestea sunt mai spaţioase. În acelaşi timp, numărul persoanelor care locuiesc în aceeaşi casă scade cu 5%.

# Cai de comunicatie si transporturi

Suprafata ocupata de cai de comunicatie rutiera (strazi) este de 8% din suprafata intravilanul existent.

Ca si disfunctie se remarca lipsa aliniamentelor verzi de-a lungul strazilor.

Suprafata ocupata de cai de comunicatie aeriana este de 0.19% din suprafata intravilanul existent.

Ca si disfunctie se remarca nereglementarea zonei aerodrom printr-un proiect de specialitate.

# Spatii verzi si sport

Conform normelor europene, Romania trebuie sa asigure 26 mp de spatii verzi pe cap de locuitor, in fiecare localitate.

In prezent, comuna Şirna se confrunta cu o situatie alarmanta din punct de vedere al suprafetei ocupate de spatii verzi, atat datorita defrisarilor masive si insuficientelor activitati de impadurire, cat si datorita cresterii exponentiale a numarului de cladiri si suprafete construite in perioada de dupa 1990.

Suprafetele ocupate de spatii plantate, agrement si sport acopera 5 ha, ceea ce reprezinta 1% din intravilan.

Singurul spatiu amenajat din punct de vedere peisagistic, functional si al infrastructurii este parcul din partea sudica a satului Tăriceni si are o suprafata de 0,427 ha.

Clubul sportiv din satul Tăriceni ocupa 8740 mp si are o capacitate de 200 locuri.

# Gospodarie comunala

Suprafata ocupata de cimitire este de 2,319 ha, ceea ce reprezintă 0,5% din suprafata intravilanul existent. Comuna Șirna are 5 cimitire repartizate astfel:

- în sudul satului Tăriceni, 0,8 ha

- în nord-vestul satului Șirna, 0,29 ha

- în satul Varnița, 0,38 ha

- în centrul satului Brătești, 0,32 ha

- în satul Hăbud, 0,52 ha

# Gestionarea deseurilor si salubrizare

Activitatea de salubrizare din comuna a fost concesionata  de SC AQUASAL UTIL SERV SRL.

# Echipare edilitara

Suprafata ocupata de echipamente de echipare edilitara este de 0,15% din suprafata intravilanul existent.

Majoritatea zonelor in care se gasesc echipamente edilitare sunt localizate in afara zonelor de locuit.

# Servicii

# Suprafata ocupata de servicii este de 0.4% din suprafata intravilanul existent.

# Educatie

Infrastructura care asigura desfasurarea procesului de invamant in comuna Şirna este adaptată  nivelelor: prescolar, primar, gimnazial si este compus  din 5 gradinite si 5 scoli generale.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULATIA SCOLARA |
| Total | 691 | 690 | 645 | 626 | 638 | 604 | 577 | 546 | 523 | 514 |
| Copii inscrisi in gradinite | 185 | 177 | 159 | 137 | 155 | 146 | 135 | 134 | 108 | 121 |
| Elevi inscrisi in invatamantul primar | 233 | 246 | 253 | 247 | 240 | 217 | 193 | 180 | 192 | 189 |
| Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial | 253 | 248 | 233 | 242 | 243 | 241 | 249 | 232 | 223 | 204 |
| PERSONAL DIDACTIC |
| Total | 55 | 55 | 48 | 50 | 50 | 53 | 58 | 38 | 40 | 34 |
| Invatamant prescolar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Invatamant primar | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 |
| Invatamant gimnazial | 35 | 35 | 28 | 27 | 28 | 33 | 38 | 21 | 22 | 18 |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

# SATUL  TĂRICENI

- Scoala generala cu cls. I-VIII – functioneaza intr-o constructie proprie, cladire veche (1912), in stare buna, P, suprafata construita 615 mp, cu un numar de 5 clase.

- Scoala generala cu cla. I-IV – functioneaza intr-o constructie proprie, cladire noua (1975), in stare buna, P+1, suprafata construita 326 mp, cu un numar de 4 clase.

- Gradinita – functioneaza intr-o constructie proprie, cladire nou (2009), in stare buna, P, suprafata constuita 165 mp, cu un numar de 2 clase.

# SATUL  VARNIŢA

- Scoala generala cu cls. I-VIII – functioneaza intr-o constructie proprie, cladire reabilitata (2002), in stare buna, P, suprafata construita 500 mp, cu un numar de 4 clase.

- Gradinita – functioneaza intr-o constructie proprie, cladire noua (2008), in stare buna, P, suprafata construita 210 mp, cu o clasa.

# SATUL  HĂBUD

- Scoala generala cu cls. I-VIII – functioneaza intr-o constructie proprie, cladire reabilitata (2002), in stare buna, P, suprafata construita 455 mp, cu un numar de 4 clase.

- Gradinita – functioneaza intr-o constructie comuna cu cabinetul medical uman, in stare buna, P, suprafata construita 150 mp, cu o clasa.

# SATUL ŞIRNA

- Scoala generala cu cls. I-IV – functioneaza intr-o constructie proprie, cladire reabilitata (2002), in stare buna, P, suprafata construita 170 mp, cu un numar de 2 clase.

- Gradinita – functioneaza intr-o constructie comuna cu biblioteca comunala, in stare buna, P+1, suprafata construita 160 mp, cu o clasa.

# SATUL BRĂTEŞTI

- Gradinita – functioneaza intr-o constructie proprie, in stare buna, P, suprafata construita 120 mp, cu o clasa.

# Sanatate si servicii sociale

Reteaua sanitara si cadrele medicale din comuna Şirna sunt prezentate in urmatoarele tabele:

| Categorii de unitati sanitare | Forme de proprietate | Ani |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Cabinete medicale de medicina generala | Proprietate privata | 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Cabinete medicale de familie | Proprietate publica | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | Proprietate privata | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : |
| Cabinete stomatologice | Proprietate publica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : |
| - | Proprietate privata | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 |
| Farmacii | Proprietate privata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puncte farmaceutice | Proprietate privata | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | : |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

| Categorii de cadre medico-sanitare | Forme de proprietate | Ani |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Medici | Proprietate publica | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | Proprietate privata | 3 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : |
| din total medici: medici de familie | Proprietate publica | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | Proprietate privata | 2 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : |
| Stomatologi | Proprietate publica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : |
| - | Proprietate privata | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 2 |
| Farmacisti | Proprietate privata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personal sanitar mediu | Proprietate publica | 2 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| - | Proprietate privata | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

© 1998-2015 Institutul Naţional de Statistică

Pe raza comunei exista urmatoarele unitati sanitare:

- Cabinet stomatologic Dr. Georgescu Florentin Dan

- Cabinet medical Enache Constanta

- Cabinet medical Radulescu Diana

- Farmacia Rofarm Company

# Cultura

# SATUL  HĂBUD

- Căminul cultural – functiona intr-o cladire veche (1910), suprafata construita 454 mp, in prezent dezafectata. Reabilitarea si dotarea acestuia face parte dintre obiectivele si prioritatile administratiei publice.

# SATUL  ŞIRNA

- Biblioteca comunala - funcţionează în construcţie comuna, in stare buna, P+1, suprafata construita 60 mp.

In comuna Şirna exista 5 biserici:

# SATUL TĂRICENI

- “Adormirea Maicii Domnului., Sf. Gheorghe”, construita in 1735, monument istoric

SATUL ŞIRNA

-“Sfintii voievozi Mihail si Gavril”

SATUL VARNIŢA

- “Sfanta Treime”

SATUL HĂBUD

- “Sfantul Nicolae”

SATUL BRĂTEŞTI

- “Adormirea Maicii Domnului”

Un eveniment cultural cu caracter traditional este ziua localitatii care se sarbatoreste pe 23 aprilie, odata cu hramul Bisericii Sf. Gheorghe din Tăriceni.

In ultimii ani se remarca dezvoltarea comunei si prin activitatile si programele culturale desfasurate aici, dintre care mentionam:

- Programul Biblionet-lumea in biblioteca mea (infiintarea unui centru de internet public)

- Publicatia „Fantana din Şirna”, revista de literatura, arte, stiinte, religie, lansata in 2005, ajunsa in prezent la numarul 9

- Festivalul ŞIRNAVILLE ARTS & CRAFTS FESTIVAL”, dedicat diversitatii in artele contemporane.

- Lansarea grupului ALTCEVA, grup alcatuit din absolventi ai cursului de initiere in chitara, curs gratuit organizat de dl. Mihai Vasile

# Administratia publica locala

- Primăria – functioneaza intr-o constructie proprie, cladire nou (2009), P+1, suprafata construita 696 mp.

# 2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

# Riscul seismic

Conform STAS 11 100/1993, comuna  se situeaza in interiorul izoliniei de intensitate macroseismica I = 81(opt) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani.

Conform  normativului  P 100 /1-2006, referitor la protectia seismica a constructiilor, teritoriul administrativ al comunei se caracterizeaza prin urmatoarele elemente, (zonarea teritoriului Romaniei ):

-valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare  ag  pentru cutremure avand intervalul mediu  de recurenta IMR=100 ani:

ag =0,28 g

-perioada de colt Tc a spectrului de raspuns:

# Tc  = 1,00 s

Pentru un timp indelungat riscul seismic se aprecieaza prin perioada de revenire a unui cutremur cu anumita intensitate sau magnitudine si prin calcularea energiei seismice medii anuale si compararea ei cu energia eliberata pe an. Riscul seismic creste atunci cand energia seismica anuala este mai mica decat energia seismica medie.

Cea mai mare parte a teritoriului comunei este situata pe un teren bun de fundare  si de aceea  nu au fost semnalate avarii la constructii  in urma seismelor.

Proiectarea constructiilor se va face in conformitate cu prevederile normativului Cod de proiectare seismica –Partea I-Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P-100/1-2006 si OG 20/1994.

Deoarece in ultimul timp se proiecteaza  constructii  cu dimensiuni mari, este necesar ca la proiectarea acestora sa se colaboreze cu inginerul de rezistenta care sa calculeze structura de rezistenta a constructiei in conformitate cu  prevederile normativelor in vigoare.

# SITUATIA INSTITUTIILOR, GOSPODĂRIILOR, BUNURILOR SI ANIMALELOR

CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE CUTREMUR DE PAMANT

| Localitatea din care se executa evacuarea/ locaţia - adresa | Institutia (gospodăriile) care se evacueaza/ nr. salariaţi/ persoane | Numărul si tipul mijloacelor de transport | Localitatea in care se executa evacuarea / locaţia - adresa | Natura si cantitatea de bunuri si animale care se evacueaza | Personalul de insotire si paza | Itinerarii de deplasare | Forţa de munca necesara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuna ŞIRNA | 30 gospodarii / 90 persoane | * 20 atelaje hipo * 1 tractor cu 2 remorci, * mijloace auto proprii ale cetăţenilor; * autocamioane apartinand M.A.I. si M.Ap. | ŞCOALA TĂRICENI -50 persoane in cladirea scolii Dispensar-20 persoane in fostul C.A.P.- animalele si păsările; | - bunuri materiale apartinand persoanelor ,25 animale mari si mici ,150 pasari, furaje = .3 tone | -50 persoane, 1 jandarm pentru paza si insotire la şcoala; -20 persoane, 2 jandarmi pentru paza si insotire la dispensar; - 10 persoane , 2 jandarmi pentru paza si insotire locuinţe; -10 persoane, 2 jandarmi pentru paza si insotire la fostul C.A.P. | Se stabilesc in funcţie de zona in care se produce cutremurul. | - Membrii S.V.S.U. |

Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI ŞIRNA ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE, 2012”

# Risc de instabilitate

A fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potentialului si probabilitatii de producere a alunecarilor de teren din „Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor acestora in vederea satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatare a constructiilor, refacere si protectie a mediului”, indicativ GT006-97, caseta 17. Fiind o zona de ses aluvionar cu aspect plan si o inclinare mica spre sud-est, are stabilitatea generala  a terenului asigurata.

Zonele de racord cu terasa cu inclinare mare (peste 30°) sunt zone cu risc de instabilitate. Se vor face studii aprofundate pe amplasamentele pe  aceste zone, pentru verificarea stabilitatii si se vor propune masuri de sistematizarea terenului si, daca este cazul, amenajari speciale de consolidare.

Fenomenul de risc este datorat in aceste zone si eroziunii torentiale de pe versanti la precipitatii maxime.

Ca fenomen de instabilitate se manifesta si  eroziunea de mal (Raul Cricovul Dulce) datorita rocilor friabile (nisip, nisip argilos) ce constituie malul acestuia, pana la  20-50 m  in ultimii ani, accentuind fenomenul de meandrare din zona.

Se propune regularizarea si recalibrarea prin taieri de meandre a paraului Cricovul Dulce pentru a diminua efectele negative ale eroziunii de mal.

# Risc de inundabilitate

In urma inundatiilor din 2005 au fost efectuate lucrari de aparare prin indiguirea paraului Cricovul Dulce, in lungime de 4,2 km, pentru protejarea localitatilor vicinale, respectiv Brăteşti si Hăbud. Fenomenul persista intre aceste localitati (2009) cu riscul de inundabilitate a drumului comunal  DC 106 pe o lungime de 1km. Sub incidenta acestui risc mai sunt si 3 gospodarii si sediul firmei Catalog International, conform Comitetului  Local pentru situatii de urgenta a comunei Şirna.

Se propune executarea de lucrari de indiguire pe acestea zona, dimensionate pe baza documentatiilor de specialitate (studiu de inundabilitate).

Se vor efectua lucrari  de degajare si reprofilare a albiei Cricovului Dulce:

- Curatarea sectiunii albiei minore, de obiecte straine: gunoaie si deșeuri de toate tipurile, plutitori cum ar fi, copaci smulsi din radacina si adusi de viituri, etc,

- Profilarea albiei minore cu ajutorul utilajelor specializate de sapare, dragare, prin distribuirrea uniforma a materrialului pietros (agregate minerale, aduse de apa) si degajarea materialului aluvionar, inclusive transportul acestuia in locatii special stabilite,

- Aceste lucrari se vor executa astfel incat, albia minora sa capete o forma cat mai regulate, fara elemente geometrice care sa conduca la eroziuni accelerate ale malurilor, in urma cresterii vitezei de curgere (pantei hidraulice)

Se vor respecta normativele in vigoare  in  scopul asigurarii stabilitatii si integritatii digurilor, barajelor si a altor lucrari de aparare impotriva actiunilor distructive ale apelor si se interzic:

a) extragerea pamintului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrari de aparare, ca si din zonele de protectie a acestora;

b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje si pe alte lucrari de aparare;

c) pasunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau in albii minore, in zonele in care sint executate lucrari hidrotehnice si in zonele de protectie a acestora;

d) realizarea de balastiere sau lucrari de excavare in albie, in zona captarilor de apa din riu, a captarilor cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrari de arta.

Cu acordul Regiei Autonome "Apele Romane" sint permise:

a) depozitarea de materiale si executarea de constructii pe diguri, baraje si in zona altor lucrari de aparare;

b) circulatia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate pentru astfel de actiuni;

c) traversarea sau strapungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrari de aparare cu conducte, linii sau cabluri electrice sau de telecomunicatii, cu alte constructii sau instalatii care pot slabi rezistenta lucrarilor sau pot impiedica actiunile de aparare.

Vicinal Paraului Pribeagul zona este inundabila la precipitatii extreme fiind afectate 80 de gospodarii.

Pentru diminuarea efectelor inundatiilor se recomanda amenajarea hidrotehnica a Paraului Pribeagul si executia de podete dimensionate corespunzator, functie de volumul precipitatiilor calculat pentru perioadele cu volume exceptionale pentru zona locuita respectiv localitatea Şirna.

Se va tine cont de zonele de protectie a cursurilor de apa, conform ‘’Legii   Apelor’’.

# SITUATIA INSTITUTIILOR, GOSPODARIILOR, BUNURILOR SI ANIMALELOR

CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE INUNDATII

| Cursul de apa | Localitatea din care se executa evacuarea/ locatia-adresa | Institutia (gospodariile) care se evacueaza/nr salariati/ persoane | Numarul si tipul mijloacelor de transport | Localitatea in care se executa evacuarea/locatia-adresa | Natura si cantitatea de bunuri si animale care se evacueaza | Personalul de insotire | Itinerarii de deplasare | Forta de munca necesara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pribeagu | Com Şirna, sat Şirna | 80 gospodarii 300 persoane | * 30 mijloace auto proprii ale cetatenilor * 20 tractoare * 20 carute | Com Şirna, str Principala | * urgenta ala: salariaţii, documente de conducere a activitatilor,aparatura (telefoane, calculatoare, xerox, etc.) * urgenta a II a: celelalte documente care fac posibila funcţionarea in bune condiţii a activitatilor curente din Primărie, mobilier ,arhiva | * 3 agenţi de la postul de politie * 8 salariaţi ai Primăriei | DJ 101A DJ 101G | Membrii S.V.S.U. |

Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI ŞIRNA ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE, 2012

# Risc geotehnic

Conform Indicativului GT 035/2002, s-a determinat riscul geotehnic prin amplasarea constructiilor, dupa cum urmeaza:

Zona buna de construit

    - conditii de teren – terenuri bune –punctaj 2

    - apa subterana – fara epuismente  – punctaj 1

    - clasificarea constructiei dupa categoria de importanta    normala – punctaj 3

    - vecinatati – risc redus – punctaj 1

    - zona seismica  – punctaj 2

Total punctaj 9 – risc geotehnic redus

Categoria geotehnica pe baza acestor elemente este de risc redus dar la limita maxima. In cazul constructiilor de importanta normala sau deosebita sau in cazul in care sunt necesare epuismente la saparea gropilor pentru fundatii categoria geotehnica va trece in una superioara respectiv de risc moderat.

# Riscuri antropice

Localitatea Şirna, este traversata de retele de utilitati respectiv:

- Cablu telefonic

- Linii de curent

- Conducte de transport titei, gazolina

Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor  si de aceea la amplasarea constructiilor se va avea in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare fata de aceste retele.

# 2.9. ECHIPARE EDILITARA

# Gospodarirea apelor

Reţeaua hidrografică din zonă este reprezentată de Cricovul Dulce şi de pârâul Pribeagul.

Cricovul Dulce străbate comuna pe direcția vest - sud-est, ca un fel de hotar al satelor Brăteşti şi Hăbud. Pârâul Pribeagul cu o albie puţin stabilă traverseaza Brăteşti şi Şirna.

Situatia hidrogeologica din zona este prezentata pe baza forajelor hidrogeologice de retea si de exploatare precum si documentatiilor de specialitate existenta in arhiva IMH, Laboratorul ape subterane.

Forajele cunoscute au pus in evidenta existenta a doua acvifere, respectiv stratul acvifer freatic si stratul acvifer de medie adancime.

Descrierile litologice, corelate cu datele hidrogeologice existente in arhiva ne permit sa apreciem ca in Campia de divagare orizontul acvifer freatic este cantonat la nivelul pietrisurilor si nisipurilor grosiere ce apar la adancimea de cca. 3m.

Masuratori ale adancimii nivelului hidrostatic au indicat valori ce nu depasesc 5 m (de la sol).

Datele hidrogeologice referitoare la acviferul de adancime au fost  furnizate de forajul executat la  Hăbud, stratele acvifere interceptate sunt reprezentate litologic prin argile foarte nisipoase cu elemente de pietris, pietris cu nisip grosier, nisip argilos.

Grosimea insumata a orizonturilor captate este de 39 m. Forajul se manifesta artezian, nivelul bidrostatic fiind de + 10 m.

Debitele obtinute au fost cuprinse intre 8,1 l/s si 6,9 l/s pentru denivelari de 20,09 m respectiv 16,10 m.

Coeficientul de filtrare are valori de 1,19; 0,6 m.zi iar transmisivitatea de 37,44 m²/zi.

Analizele fizco-chimice incadreaza apa in domeniul potabil, cu treceri in mediocru, prin valorile atinse de PH, fier si sodiu.

Pe raza comunei Șirna, S.G.A. Prahova are în administrare lucrarea hidrotehnică “Indiguire mal stâng râu Cricovul Dulce – Brătești, L=4,2 km”.

Rețeaua națională de monitorizare cantitativă și calitativă a resurselor de apă subterană deține pe teritoriul comunei Șirna foraje, astfel: F1 – Brătești, F1 – Hăbud, S2 – Hăbud și F1A – Hăbud. Zonele de protecție aferente forajelor de monitorizare sunt de 1,5 m.

Frontul de captare existent în partea estică a teritoriului administrative al comunei este administrat de ABA Buzău și se află în exploatarea ESZ Prahova SA. Frontul de captare Tinosu se compune din 40 de foraje de apă potabilă și o conductă de aducțiune Dn 500 mm. Pentru acesta sunt stabilite și evidențiate în planșe zonele de protecție și perimetrul de protecție hidrogeologică, conform legislației.

Este necesara efectuarea lucrărilor de regularizare si aparari de maluri a albiei pârâurilor Pribeagul şi Cricovul Dulce pentru prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor.

# Alimentarea cu apa

Localităţile din comuna Şirna dispun de un sistem propriu de alimentare cu apă care asigură 100% din necesarul comunei.

Capacitatea de producere a instalatiei este de 500 mc/zi. Sistemul de captare cuprinde doua foraje la 100 m si doua electropompe submersibile.

Gospodaria de apa este compusa din:

- sistem de inmagazinare - rezervor cu capacitatea de 400 mc

- statie de pompare incluzand doua pompe cu debit variabil si o pompa de incendiu

- statie de clorinare

Reteaua de aductiune are 260 m conducta PEHD. Lungimea totala a retelei de distributie este de 37,42 km:

- Şirna		4,5 km

- Varniţa		3,6 km

- Hăbud		7,5 km

- Tăriceni	12,1 km

- Brăteşti	9,8 km

Propunerea de extindere cu 21 km a retelei de distributie prevazuta in prezenta documentatie vizeaza alimentarea cu apa a tuturor gospodariilor, cat si distributia in zonele de extindere a intravilanului, necesare dezvoltarii ulterioare.

Cismelele publice sunt in numar de 39, amplasate in satele Şirna, Tăriceni si Varniţa.

# Canalizare

Comuna Şirna nu dispune de un sistem de canalizare centralizat.

Problema evacuarii apelor menajere este rezolvata impropriu, individual, la nivelul fiecarei gospodarii, prin puturi absorbante, fose vidanjabile, evacuarea acestora facandu-se direct in vaile din zona, ce converg in emisarul cel mai apropiat, astfel incat nu sunt respectati indicatorii de calitate impusi prin legislate cu privire la apele uzate evacuate.

Toate aceste aspecte au implicatii majore negative asupra comunei Şirna, atat din punct de vedere al protectiei mediului cat si din punct de vedere social si economic, justificandu-se, astfel, necesitatea stringenta a constructiei unui sistem centralizat de canalizare si de epurare a apelor uzate.

Reteaua colectoare propusa are o lungime totala de 49 km, urmand sa deserveasca toate gospodariile satelor comunei, dar si zonele neconstruite din intravilan, in vederea dezvoltarii ulterioare.

# Alimentare cu energie electrică

Instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune aflate pe teritoriul comunei Șirna se află în proprietatea S.D.E.E. Ploiești. LEA 110 kV traversează localitatea pe o distanță de 7,5 km. LEA 20 kV are o lungime de cca 30 km.

Pe toate străzile satelor există rețele LEA 0,4 kV, însumând 27 km. Retelele de distributie a energiei electrice de joasa tensiune sunt montate aerian pe stalpi din beton armat sau in unele cazuri pe stalpi din lemn, traseele urmarind trama stradala. Pe stalpii respectivi sunt montate si corpurile de iluminat pentru iluminatul stradal.

Posturile de transformare existente, sunt amplasate in zona Şirna, in functie de densitatea si puterea instalata a consumatorilor din teritoriu, astfel incat bransamentele electrice intre posturile de transformare si consumatori sa fie executate pe distantele cele mai scurte. Acestea sunt: PT 122, PT 3038, PT 3051, PT 3053, PT 3060, PT 3067, PT 3075, PT 3076, PT 3122, PT 3128, PT 3141.

Comuna Șirna mai este traversata de linia electrică aeriana destinată transportului energiei electrice, cu tensiunea nominală de 220 kV. Această instalație se află în patrimoniul public al statului, în concesiunea CN transelectrica – ST București. În teritoriul administrativ al comunei are o lungime de 7,5 km.

# Telefonie

# Serviciile poştale Compania Naţională „Poşta Română” îşi desfăşoară activitatea în oficiul postal situat  în centrul localitatii.

# Telefonia fixă Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de S.C. TELEKOM ROMANIA S.A. (S.C. Romtelecom S.A). Reţeaua de telefonie fixă se regăseşte pe toată suprafaţa comunei, cablurile fiind montate pe stalpii de distributie a energiei electrice. Utilizatorii sunt conectati la centrala telefonica digitala a carei capacitate poate prelua  eventuala crestere a numarului de abonati, tinandu-se seama, insa, ca datorită accentuării stării de sărăcie a populaţiei, o mare parte a renunţat la serviciile cu abonament.

# Telefonie mobilă Telefonia mobila acopera intreaga comuna datorita amplasarii in zona (comunele invecinate) a  antenelor de receptie pentru VODAFONE, ORANGE si COSMOTE.

# Alimentarea cu caldura/gaze naturale

Comuna Şirna nu beneficiază în totalitate de sistem centralizat de distribuţie a gazelor naturale. Lungimea reţelei de distribuţie este acum de 12 km.

Sistemul de incalzire, atat al locuintelor cat si al obiectivelor social-culturale existente in comuna este sistemul de incalzire cu sobe de teracota care folosesc combustibili solizi.

Prepararea hranei in bucatariile gospodariilor satesti individuale, se face prin intermediul masinilor de gatit (aragaze) care folosesc butelii cu gaze lichefiate.

Asigurarea necesarului de lemne, reprezinta probleme deosebit de dificile atat din punct de vedere al procurarii cat si al transportului.

Extinderea retelei de distributie propusa insumeaza 43 km, urmand sa deserveasca toate gospodariile satelor comunei, dar si zonele neconstruite din intravilan, in vederea dezvoltarii ulterioare.

# Produse petroliere

Pe teritoriul comunei Şirna, SC CONPET SA PLOIESTI administreaza o conducta de transport titei ce face parte din Sistemul national de transport titei, gazolina, condensate si etan si apartine Domeniului public al statului.

Zona de siguranta pentru amplasarea si amenajarea constructiilor civile, sociale, industrial si administrative apartinand tertilor este de 10 m de o parte si de alta cand conducta este subterana si 15 cand conducta este supraterana.

# Gospodaria comunala

Comuna Şirna face parte din  Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor-Prahova”, constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării,  gestionării, exploatării şi monitorizării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun atât a Proiectului „Managementul  Deşeurilor în judeţul Prahova” cât şi a altor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate extinderii infrastructurii de management al deşeurilor, având la bază Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru regiunea Sud Muntenia şi a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Prahova.

Activitatea de salubrizare a comunei Şirna este asigurata prin concesionarea serviciilor catre SC AQUASAL UTILSERV SRL.

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară, de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, are rolul promovării unor interese comune, printre care si activitatea de gestionare a deseurilor.

# 2.10. PROBLEME DE MEDIU

Pe teritoriul comunei nu există în prezent surse importante de poluare din cauza activităţilor agrozootehnice sau de construcţii. Principalele surse se datorează activităţii umane, dejecţii menajere şi animale.

Principalul factor poluat al aerului îl constituie noxele produse de circulaţia rutieră de tranzit.

Principala sursă de zgomot şi vibraţii îl constituie traficul auto, de asemenea, cât şi utilajele agricole ce traversează comuna.

Centralele termice şi încălzirea locuinţelor cu combustibili solizi prin ardere în sobe constituie, de asemenea, surse de poluare ce pot fi diminuate prin folosirea unor centrale cu randament superior.

Din analiza la nivelul comunei s-au evidenţiat următoarele probleme de mediu:

- controlul depozitării deşeurilor menajere: se propune colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere în cadrul unui sistem integrat de management al deşeurilor.

- lipsa racordurilor la reţeaua de canalizare.

Lichidarea depozitarii necontrolate a gunoiului s-a realizat la nivelul comunei prin contactarea de catre executivul Primariei a agentilor economici si casnici pentru asigurarea functionarii unui sistem de colectare a deseurilor. Aceasta activitate a fost concesionata de SC AQUASAL UTILSERV SRL. Totusi sunt necesare in continuare actiuni de educare a locuitorilor in privinta strangerii si selectarii deseurilor menajere.

# 2.11. DISFUNCTIONALITATI (LA NIVELUL TERITORIULUI SI LOCALITATII)

| DOMENII | DISFUNCTIONALITATI |
| --- | --- |
| Fondul construit si utilizarea terenurilor. | Slaba dezvoltare a instituţiilor şi serviciilor publice, serviciilor generale şi comerţului în cadrul localitatilor comunei. Slaba deservire a comunei cu servicii medicale Starea precară a dotărilor culturale, acestea necesitand reabilitare. Slaba dezvoltare a structurilor turistice (capacităţi de cazare, unităţi de alimentaţie publică) |
| Spatii plantate, agrement si sport | Insuficienta spatiilor pentru agrement si spatiilor verzi amenajate |
| Cai de comunicatie si transport | Retea stradala nemodernizata si subdimensionata Lipsa/ discontinuitatea trotuarelor Intersectii neamenajate Lipsa parcajelor publice. Insuficienta relationare a localitatilor componente a comunei Şirna |
| Echipare edilitară | Lipsa unui sistem de epurare a apelor uzate Izolarea termica necorespunzatoare a cladirilor de locuit Retea electrica nemodernizata |
| Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu | Slaba protectie si intretinere a monumentelor istorice |
| Probleme de mediu | Depozitarea necontrolata a deseurilor menajere pe maul raurilor Taierea necontrolata a padurilor, inclusiv a celor de lunca afecteaza mediul natural, Dintre componentele mediului supuse poluarii, afectate sunt apa si solul. |
| Dezvoltare economică | Restructurarea unor unitati economice (activitati productive) Slaba dezvoltare a structurilor turistice si dotarilor aferente |
| Evolutie demografica | Rata mica a populatiei ocupate Scaderea volumului populatiei |

La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie ale diferitelor obiective iar la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente.

In acelasi timp autoritatile locale trebuie sa-si ia masuri pentru administrarea unei catastrofe  implicand  cazare  provizorie si rezervarea unor terenuri in intravilan pentru reconstructia unor locuinte in caz de catastrofe – inundatii, alunecari, cutremur.

# 2.12. NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI

„Strategia de dezvoltare a comunei Şirna 2014-2020" a fost elaborată cu scopul de a se identifica problemele cu care se confruntă locuitorii şi Autoritatea Publică Locală, potenţialul de care dispune comuna, punctele tari şi punctele slabe ale acesteia în diferite sectoare: infrastructură, mediu, resurse umane, agricultură, mediu de afaceri etc (ANEXA 2).

Prin strategie, se propun proiecte care, odată elaborate şi implementate, au ca scop eliminarea sau ameliorarea efectelor negative ale punctelor slabe ale comunei, valorificarea la maximum a potenţialului de care dispune, fapt ce duce la creşterea calităţii vieţii locuitorilor, creşterea nivelului de trai şi alinierea la normele impuse de Uniunea Europeană.

Obiectivul strategic al comunei Şirna este:

"Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, pentru realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, care să ducă, pe termen lung, la creşterea standardului de viaţă al populaţiei."

# Obiectivele specifice

- Dezvoltarea infrastructurii de bază: apă, electricitate, canalizare, distribuţie gaze, căi de transport;

- Acţiuni de protecţie a mediului şi reabilitare a zonelor expuse riscurilor naturale;

- Exploatarea potenţialului agricol;

- Îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ, prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor şcolare, a căminului cultural;

- Îmbunătăţirea sistemului sanitar;

- Stimularea dezvoltării sectorului IMM-urilor, prin programe care să sprijine crearea şi dezvoltarea acestora;

- Îmbunătăţirea activităţii programului de management al deşeurilor (colectarea în condiţii de securitate sanitară);

- Amenajarea şi extinderea spaţiilor verzi;

- Programe pentru stimularea antreprenoriatului, programe pentru re-orientare profesională, pentru dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă şi programe ce facilitează accesul pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile;

- Modernizarea şi extinderea infrastructurii sportive.

# 3. PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICA

# 3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE

Studiile ce au furnizat elemente de reper in ceea ce priveste dezvoltarea asezarilor comunei Şirna au fost:

- Studiu geotehnic de fundamentare PUG

-s-au identificat si s-au descris zonele in care se gasesc riscuri naturale in teritoriu

- Ridicari topografice sc. 1 :5000, 1 :25000

-s-a actualizat planul topografic, suport planse PUG

- Strategia de dezvoltare a localitatii;

-s-au prevazut strategia localitatii

O serie intreaga de prevederi au fost communicate, discutate si conturate ca urmare a intalnirilor cu persoanele din aparatul administrative al comunei sau unor studii si investitii ale membrilor colectivului de elaborare a PUG-ului.

Au mai fost folosite date din documentatiile intocmite anterior, date culese de la Directia  Judeteana de Statistica Prahova, date preluate de la Primaria comunei  si de pe teren.

Impreuna cu reprezentantii Consiliului local  au fost analizate urmatoarele aspecte

-delimitarea si zonarea teritoriului administrativ al comunei ;

-necesitatea si posibilitatea extinderii intravilanului;

-situatia dotarilor social – culturale;

-stabilirea prioritatilor in realizarea dotarilor tehnico-edilitare;

# 3.2. EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI

Acest tablou furnizeaza reperele dezvoltarii comunei Şirna. Intre aceasta, exista o serie de directii majore sau prioritati, asupra carora administratia locala sau alti factori este necesar sa se concentreze in viitorul apropiat:

MASURI PRIORITARE

| DOMENII | PRIORITATI |
| --- | --- |
| Fondul construit si utilizarea terenurilor. | Masuri de eliminare a riscurilor naturale – ziduri de sprijin sau banchete de pamant, lucrari de sustinere, plantari de pomi, impaduriri. Recomandari de amenajare peisagera a zonelor cu alunecari de teren active Dezvoltarea prioritara a zonelor neconstruite din intravilan Crearea de conditii propice diversificarii fucntionale in zona centrala si dezvoltarii de servicii si activitati comerciale Reabilitarea dotarilor culturale Dezvoltarea structurilor turistice |
| Spatii plantate, agrement si sport | Crearea de noi spatii verzi si locuri de joc pentru copii Amenajarea spatiilor verzi existente |
| Cai de comunicatie si transport | Reabilitarea circulatiilor carosabile si pietonale Sistematizarea intersectiilor cu disfunctionalitati Crearea de parcaje publice Amenajarea prioritara a drumurilor de legatura intre localitatile componente Elaborarea unui proiect de specialitate pentru zona aerodromului |
| Echipare edilitară | Extinderea si modernizarea retelelor edilitare |
| Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu | Protectia, conservarea si valorificarea monumentelor istorice |
| Probleme de mediu | Lucrari de amenajare a albiilor si vailor torentiale Managementul durabil al deseurilor menajere. Crearea de pubele publice si puncte de precolectare a deseurilor menajere |
| Dezvoltare economică | Incurajarea dezvoltarii serviciilor, activitatilor comerciale si turistice |
| Evolutie demografica | Incurajarea stabilirii familiilor de tineri Cresterea ofertei de locuri de munca prin diversificarea activitatilor economice existente |

# 3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU

Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul administrativ şi a relaţiilor de interdependenţă dintre localităţi şi vecinătăţi, se propun:

* valorificarea amplasării şi integrarea în reţeaua de localităţi la nivelul judetului Prahova.

* colaborarea cu localităţile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de valorificarea potenţialului natural şi protecţia mediului cum ar fi folosirea resurselor de apă, gospodărirea deşeurilor, zone de agrement

* asigurarea legaturilor rutiere necesare intre localitatile componente

* controlul modului de folosinţă a teritoriului, corecta gestionare şi oprirea tendinţelor de folosire excesivă a acestuia

* corecta realizare a extinderii localităţii prin realizarea în prealabil a studiilor infrastructurii şi utilităţilor necesare pentru evitarea disfuncţionalităţilor

* respectarea zonificării intravilanului localităţii.

# 3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR

Pe baza analizelor la nivelul teritoriului si la nivelul asezarilor, pentru activarea functiilor economice se propune:

In domeniul agriculturii si cresterii animalelor:

Se impune o diversificare a ramurei si mai ales, revigorarea sectorului zootehnic pentru care exista mari disponibilitati prin existenta furajelor si pasunilor.

In domeniul exploatarii materiilor prime, a micii industrii, serviciilor:

- Înfiinţarea de mici fabrici de prelucrare a produselor primare obţinute din agricultură şi zootehnie de  exemplu, având în vedere  distanţa  mică până la o piaţă  de  desfacere  importantă, cum  este municipiul Ploieşti.

- Industrie nepoluanta;

- Industrie alimentara;

- Unitati agricole;

- Prestari servicii ;

- Artizanat;

- Activitati mestesugaresti (tamplarie, dogarie, cojocarie, etc);

Aparitia unor astfel de unitati implicit asigura si activarea de constructii ceea ce ar justifica realizarea unor depozite de materiale de constructii.

# 3.5. EVOLUTIA POPULATIEI

În contextul societăţii contemporane, când dezvoltarea cunoaşte un ritm accelerat, nevoia prognozelor demografice devine imperioasă datorită implicaţiilor evoluţiei populaţiei şi implicit ale fenomenelor demografice în evoluţia vieţii socio-economice a societăţii. Prognoza demografică este acea variantă a proiectărilor demografice care are probabilitatea cea mai mare de a se realiza, prin proiectare demografică determinându-se volumul unei populaţii plecând de la structura pe vârste şi sexe la un moment dat şi emiţând ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei componente care modifică în timp numărul şi structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie. Distingem două mari tipuri de abordare a evoluţiei probabile:

# Abordarea tendenţială -  porneşte de la ipoteza că factorii care au determinat evoluţiile trecute şi actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.

- Abordarea normativă - pleacă de la ipoteza că evoluţiile componentelor în societăţi mai puţin dezvoltate din punct de vedere socio-economic şi cultural vor urma, cu un decalaj în timp şi cu unele particularităţi, evoluţiile pe care le-au avut la acelaşi stadiu de dezvoltare populaţiile din societăţile avansate.

Evoluţia populaţiei este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în trei categorii principale: elemente demografice – posibilităţile de creştere naturală a populaţiei funcţie de evoluţia contingentului fertil şi de evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, de numărul populaţiei vârstnice şi evoluţia probabilă a mortalităţii, de comportamentul specific al femeilor faţă de natalitate, de numărul de copii dorit etc.; posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente şi posibil de creat, veniturile potenţiale pe care le pot oferi acestea; gradul de atractivitate al comunei ca o consecinţă directă a numărului şi calităţii dotărilor publice, condiţiilor de locuit, gradul de echipare edilitară a localităţii.

Prognoza  demografică  pentru  comuna  Şirna  a  fost  realizată  dintr-o  perspectivă tendenţială  care  presupune  constanţa  mortalităţii,  fertilităţii  şi  migraţiei,  în  sensul  menţinerii aceloraşi  tendinţe  specifice  perioadei  2005-2014.

Metoda de crestere biologica bazata pe cresterea naturala are caracter tendential si prevede evolutia populatiei in functie de sporul mediu anual.

| POPULATIA IN 2005 (nr. persoane) | POPULATIA IN 2014 (nr. persoane) | SPORUL MEDIU ANUAL (nr. persoane) | POPULATIA IN 2024 (nr. persoane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5331 | 4951 | -38 | 4571 |

Sporul mediu anual al populatiei in ultimii 10 ani, respectiv intervalul 2005-2014 este de -38 locuitori. Presupunând constant ritmul scaderii populaţiei cu 38 persoane pe an, aceasta va scadea în 2024 cu 380 de locuitori, ajungând la un efectiv de 4571 locuitori.

Soldul mediu migrator in perioada 2005-2014 este unul negativ, care arata lipsa de atractivitate a localitatii.

Cat despre evolutia populatiei in functie de structura pe grupe mari de varsta, se remarca in 2011 o superioritate numerica a grupei 45-64 ani fata de grupa 0-19, ceea ce inseamna ca inlocuirea generatiilor nu se poate realiza cu succes, raportul de substitutie fiind 87,73%.

In contextul crizei economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare exacta a evolutiei demografice. Proiectia evolutiei anterioare a populatiei pe un orizont de 10 ani arata un declin demografic in comuna Şirna.

Însă o dezvoltare economică locală ulterioară va atrage după sine ridicarea nivelului de dotare şi echipare şi, implicit, mutaţii favorabile pe piaţa forţei de muncă, cu ecou pozitiv în populaţia stabilă a comunei Şirna.

Toate acestea sustin necesitatea luării unor măsuri care să aibă ca scopuri finale îmbunătăţirea  potenţialului demografic, dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă:

-  facilităţi economico-financiare şi privind locuirea acordate tinerelor familii

-  realizarea de programe/acţiuni pentru prevenirea migraţiei

-  reabilitarea şcolilor şi dotarea lor conform standardelor europene

-  recalificarea forţei de muncă şi a şomerilor în funcţie de cererea pieţei

-  dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic

-  dezvoltarea  meseriilor  tradiţionale  specifice,  profitând  de  existenţa  meşterilor populari

-  accesarea  de  fonduri  nerambursabile  pentru  formarea  profesională  continuă  a populaţiei

-  asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială

-  îmbunătăţirea  sistemului  de  sănătate  prin  modernizarea  infrastructurii  şi  dotarea cu aparatură şi echipamente necesare

-  încurajarea  parteneriatului  public-privat  pentru  oferirea  de  servicii  sociale alternative (prin proiecte finanţate de la UE)

-  promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin (cu spaţii şi terenuri, de exemplu) pentru persoanele care încep să administreze o afacere

-  atragerea  de  surse  de  fianţare  publice  şi  private  pentru  proiectele  de  dezvoltare locală

-  promovarea  turismului  şi agroturismului

3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

# CIRCULATIA RUTIERĂ

Reteaua de drumuri de pe teritoriul comunei este satisfacatoare deservirii relatiilor comunei cu localitatile invecinate. Pe baza analizei situatiei existente se fac urmatoarele propuneri (plansa “6. Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie”):

- largirea si modernizarea drumurilor (aliniament propus);

- modernizarea unor intersectii;

Se propun pentru modernizare 48 km de strazi aflate în stare proastă sau neasfaltate.

# Intersecţii propuse pentru modernizare:

- Intersectia dintre DJ 101A și DC 141 (Tăriceni)

- Intersectia dintre DC 141 și Ds 306 (Tăriceni)

- Intersectia dintre DJ 101A și Ds 481 (Tăriceni)

- Intersectia dintre DJ 101A și DJ 101G (Tăriceni, zona centrală)

- Intersectia dintre DJ 101A, Ds 316 și Ds 668 (centrul satului Varnița)

- Intersectia dintre DJ 101A, Ds 185 și Ds 759 (centrul satului Varnița)

- Intersectia dintre DC 106 și DC 34A (nucleul central al satului Brătești

- Intersectia dintre DJ 101G și DC 106 (Hăbud)

- Intersectia dintre DJ 101G și Ds 332 (Hăbud)

- Intersectia dintre DJ 101G și Ds 535 (Hăbud)

Pentru a reglementa dimensiunile, aliniamentul si regimul de aliniere s-au propus 12 profile transversale.

# CIRCULATIA AERIANA

Se propune o zona pentru infiintarea unui aerodrom. Zona are interdictie de construire provizorie pana la intocmirea unui PUZ care sa reglementeze zona.

Obiectivele destinate aviaţiei civile se reglementează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (Reglementare aeronautică civilă română).

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL

Zonificarea generala a asezarilor ramane neschimbata.

In plansa nr. 3 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE sunt prezentate propunerile si reglementarile urbanistice pentru comuna in functie de nevoia de dezvoltare si de particularitatea sa.

Fata de suprafata cuprinsa in intravilanul existent al comunei Şirna de 519,04 ha, s-a propus o marire cu 65.624 ha.

# BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL PROPUS

| ZONE FUNCTIONALE | SITUATIE PROPUSA |
| --- | --- |
|  | SIRNA | TARICENI | VARNITA | BRATESTI | HABUD | COCEANA | TRUPURI IZOLATE | TOTAL |
|  | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) | Supraf. (Ha) | Supraf. (%) |
| LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE | 60.636 | 83.46% | 126.192 | 70.29% | 66.815 | 69.63% | 37.964 | 46.76% | 55.513 | 67.22% | 0.000 | 0.00% | 0.1 | 0.15% | 347.220 | 59.39% |
| ZONA UNITATI AGRICOLE/ZOOTEHNICE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.54 | 0.81% | 0.540 | 0.09% |
| ZONE INDUSTRIALE SI DEPOZITE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 40.23 | 60.25% | 40.230 | 6.88% |
| INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES PUBLIC | 0.15 | 0.21% | 1.75 | 0.97% | 0.57 | 0.59% | 0.33 | 0.41% | 1.89 | 2.29% | 0.000 | 0.00% | 0.212 | 0.32% | 4.902 | 0.84% |
| CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - STRAZI | 5.542 | 0.00% | 13.345 | 0.00% | 7.293 | 0.00% | 5.7885 | 0.00% | 7.2165 | 0.00% | 0.374 | 0.00% | 0.65 | 0.97% | 40.209 | 6.88% |
| CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT - AERODROM | 0.000 | 0.00% | 0.25 | 0.14% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.250 | 0.04% |
| GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE | 0.29 | 0.40% | 0.000 | 0.00% | 0.38 | 0.40% | 0.32 | 0.39% | 0.52 | 0.63% | 0.000 | 0.00% | 0.8 | 1.20% | 2.310 | 0.40% |
| TERENURI AGRICOLE IN INTRAVILAN | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% |
| ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA | 0.000 | 0.00% | 0.510 | 0.28% | 0.28 | 0.29% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.95 | 1.42% | 1.740 | 0.30% |
| APE | 0.69 | 0.95% | 0.06 | 0.03% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.750 | 0.13% |
| TERENURI NEPRODUCTIVE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% |
| SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT | 0.978 | 0.00% | 4.105 | 0.74% | 1.947 | 0.70% | 2.4215 | 1.75% | 2.8535 | 1.94% | 0.066 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 12.371 | 2.12% |
| TERENURI FORESTIERE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.87 | 1.05% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.870 | 0.15% |
| ZONE MIXTE - LOCUINTE SI SERVICII | 4.160 | 5.73% | 21.91 | 12.20% | 18.67 | 19.46% | 34.37 | 42.33% | 12.75 | 15.44% | 5.538 | 92.64% | 0.000 | 0.00% | 97.398 | 16.66% |
| ZONE MIXTE - SPATII VERZI SI SERVICII | 0.210 | 0.29% | 11.4 | 6.35% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.970 | 1.17% | 0.000 | 0.00% | 3.88 | 5.81% | 16.460 | 2.82% |
| ZONE MIXTE - UNITATI AGRiCOLE SI INDUSTRIE | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 10.98 | 16.44% | 10.980 | 1.88% |
| ZONE MIXTE - INDUSTRIE SI SERVICII | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.00% | 8.43 | 12.62% | 8.430 | 1.44% |
| TOTAL | 72.656 | 91% | 179.522 | 91% | 95.955 | 100% | 81.194 | 100% | 82.583 | 100% | 5.978 | 100% | 66.776 | 100% | 584.664 | 100% |

# Locuinte

Zonele propuse pentru locuire se măresc. Pentru stimularea economiei locale se introduc zonele pentru locuinte şi instituţii/servicii, ca intervenţie urbanistică în sprijinul formării unor nuclee de dezvoltare.

Se propune reabilitarea finisajelor cladirilor existente. Noile insertii de cladiri de locuit nu vor modifica aspectul general al satelor.

# Institutii si servicii

Zona institutiilor si serviciilor nu isi modifică substanţial suprafata, dar obiectivele existente se propun pentru reabilitare, modernizare şi amenajare, astfel:

- Reabilitare şi dotare Cămin Cultural sat Hăbud;

- Lucrări de extindere şi modernizare la Şcoala Tăriceni;

- Lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizări la grădiniţele din comună;

- Construirea unei săli de sport în cadrul şcolii din Tăriceni;

Se propun şi obiective noi:

- Amenajarea unui spaţiu de recreere şi divertisment în satul Tăriceni;

- Construirea unei clădiri multifuncţionale în satul Tăriceni (cămin cultural, sală festivităţi, birouri, servicii);

# Activităţi industriale

# La limita nord-vestică a comunei, zona cu suprafaţa de 40 ha (trup izolat 11) este destinată înfiinţării unui parc fotovoltaic, reglementată prin PUZ.

# Activitatile agro-zootehice

Se pastreaza doar unitatile existente, pentru noi propuneri se vor elabora documentatii ulterioare.

# Gospodarie comunala

Se propun platforme de precolectare a deseurilor

# Ape

Se propune executarea de lucrari hidrotehnice de aparare a malurilor pe cursurile pârâurilor Pribeagu şi Cricov.

# Zona echipare tehnico-edilitare

- Se propune construirea a două statii de epurare;

- Se propun retele de canalizare pe toate strazile;

- Se propun retele de alimentare cu apa pe toate strazile;

- Se propun retele de gaze pe toate strazile;

- Se propune extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica pe toate strazile;

- Se propune extinderea iluminatului stradal pe toate strazile;

# Spatii verzi şi agrement

Pentru îmbunătăţirea calităţii mediului şi a ambianţei urbane, suprafaţa ocupată de spaţii verzi va creste pe seama crearii de aliniamente de arbori si arbusti de-a lungul arterelor de circulatie.

Se propun:

- Amenajarea bazei sportive din satul Tăriceni;

- Reamenajarea şi întreţinerea monumentelor dedicate eroilor în Tăriceni şi Hăbud;

- Amenajarea unui spaţiu de recreere şi divertisment în satul Tăriceni;

# Cai de comunicatie si transporturi

Se propune modernizarea şi/sau asfaltarea unor strazi, rezolvarea unor intersectii necorespunzatoare si modernizarea unor podete

Zona destinată aerodromului are o suprafaţă de 0,25 ha şi este amplasată la limita sudică a satului Tăriceni.

.3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE

# Masuri pentru reducerea riscului seismic:

-Punerea in siguranta a constructiilor care prezinta pericol de instabilitate si care adapostesc un numar important de oameni.

-Creearea unor spatii tapon pentru adapostirea provizorie a locatarilor, in cazul necesitatii parasirii temporare a locuintelor, pe timpul executarii lucrarilor de interventie sau in caz de cutremur.

-Inventarierea si expertizarea cladirilor cu risc la un seism de intensitate mare.

-Completarea cadrului organizatoric pentru luarea masurilor de urgenta post seism.

-Masuri de imbunatatire a informarii populatiei si a factorilor de decizie la nivele diferite (local si central) asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic si de masurile de reducere a acestuia.

Diminuarea vulnerabilitatii seismice a constructiilor existente se poate realiza prin actiuni de interventie si consolidare.

In ceea ce priveste modul de utilizare a terenurilor,a amplasarii constructiilor care urmeaza a fi cuprinse in planurile de urbanism nu sunt identificate reglementari pe plan international care sa impuna restrictii de autorizare si amplasare a unor constructii.

Specialistii, prin masuri adecvate de evaluare a efectelor seismelor si prin estimarea cat mai exacta a efectelor conditiilor locale de amplasament (studii, investigatii geotehnice si geofizice, investigatii seimice) printr-o proiectare la standarde internationale, utilizare de materiale de calitate si sisteme moderne, pot executa toate tipurile de constructii.

# Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după producerea cutremurului de pământ

| Nr. crt. | Activitati desfasurate | Planificarea activitatilor | Cine executa | Cu cine colaboreaza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorizarea in permanenta a zonelor afectate | Permanent | Personalul care asigura permanenta | Membrii C.L.S.U. |
| 2. | Asigurarea informării permanente a populaţiei despre masurile urgente ce se impun | Permanent | Preşedintele C.L.S.U. Sandu Valerica | Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. Membrii S.V.S.U. |
| 3. | Asigurarea cazarii, aprovizionării cu hrana , apa potabila , bunuri de stricta necesitate , distribuirea de ajutoare umanitare , persoanelor sinistrate (cand situatia impune ) | Permanent | Preşedintele C.L.S.U. si preşedintele Centrului de Conducere si Coordonare a Evacu- arii Sandu Valerica si Ionita Emilian Anghel | Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. Membrii S.V.S.U., Şeful postului de politie ŞIRNA, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova |
| 4. | Refacerea si repunerea in funcţiune a conductelor si instalaţiilor de alimentare cu apa potabila, energie electrica, gaze naturale, in zonele afectate (daca este cazul) | Imediat ce situatia permite | Echipe specializate ale societatilor de distributie; | Locuitori ai comunei ŞIRNA |
| 5. | Demolarea construcţiilor şi anexelor gospodăreşti afectate care nu mai pot fi locuite sau utilizate şi tramsportul materialelor rezultate din demolări, care nu pot fi utilizate pentru reconstrucţie | Imediat ce situatia permite | Preşedintele C.L.S.U. si preşedintele Centrului de Conducere si Coordonare a Evacu- arii Sandu Valerica, Ionita Emilian Anghel si Mihai Marilena, referent cu urbanismul din cadrul Primăriei | Locuitori ai comunei, echipe specializate proprii şi primite în sprijin |
| 6. | Menţinerea în continuare a restricţiilor privind consumul de apă şi alimente din surse neavizate | Permanent | Cadrele medicale de la dispensarul comunal, membrii CLSU | Membrii C.L.S.U. si C.O.A.T. Locuitori ai comunei, echipe specializate proprii şi primite în sprijin |
| 7. | Mentinera in continuare a masurilor de paza a bunurilor locuitorilor, atat a celor care au fost evacuate cat si a celor care nu au putut fi evacuate , precum si asigurarea ordinii publice atat in zonele afectate cat si locaţiile stabilite pentru evacuaţi | Permanent | Preşedintele C.L.S.U. si preşedintele Centrului de Conducere si Coordonare a Evacu- arii Sandu Valerica si Ionita Emilian Anghel. | Şeful postului de politie ŞIRNA, Prunoiu Cristian, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova |
| 8. | Repartizarea eficienta in continuare a forţelor si mijloacelor de intervenţie, puse la dispoziţie | Permanent | Preşedintele C.L.S.U. si preşedintele Centrului de Conducere si Coordonare a Evacu- arii Sandu Valerica si Ionita Emilian Anghel. | Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. Membrii S.V.S.U. |
| 9. | Asigurarea cu mijloace de trans - port si materiale de interventie | Permanent | Preşedintele C.L.S.U. si preşedintele Centrului de Conducere si Coordonare a Evacu- arii Sandu Valerica si Ionita Emilian Anghel. | Managerii societatilor de pe raza comunei care pot pune la dispoziţie mijloacele si materialele solicitate |
| 10. | Asigurarea cu fonduri băneşti pentru susţinerea activitatilor de evacuare , prin solicitarea de suplimentare a sumelor , de la institu- tiile abilitate ( Prefectura, Consiliul Judeţean Prahova, Societatea de Cruce Roşie , etc.) | Permanent | Preşedintele C.L.S.U. Sandu Valerica. | Membrii C.L.S.U., salariaţi ai Primariei delegaţi de Primar |
| 11. | Evaluarea pagubelor fizice si valorice determinate de cutremur | Imediat ce situatia permite | Preşedintele C.L.S.U Sandu Valerica. | Membrii C.L.S.U., salariaţi ai Primariei delegaţi de Primar |
| 12. | Repunerea in funcţiune a obiecti - velor social - economice afectate | Imediat ce situatia permite | Membrii C.L.S.U. | Managerii obiectivelor social - economice |
| 13. | Sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea gospodăriilor avariate sau distruse de seism | Imediat ce situatia permite | Membrii C.L.S.U. | Locuitori ai comunei, alte forte de interventie primite in sprijin |
| 14. | Acordarea in continuare a asistentei medicale a populaţiei | Permanent | Medicii si asistentii de la dispensarele de pe raza comunei | Secţiile de specialitate de la Spitalele din Ploieşti |
| 15. | Acordarea asistentei medicale veterinare a animalelor si păsărilor evacuate in locaţiile prestabilite | Permanent | Medicul si asistentul veterinar de la dispen sarul veterinar TĂRICENI | Direcţia Sanitar Veterinara Prahova |
| 16. | Acordarea asistentei religioase si inhumarea eventualelor cadavre | Imediat ce situatia permite | Preoţii din parohiile acestora | Preşedintele C.L.S.U., preşedintele Centrului de Condu cere si Coordonare a Evacuarii Sandu Valerica, Ionita Emilian Anghel, salariaţi ai Prima - riei delegaţi de Primar |
| 17. | Colectarea cadavrelor de animale şi păsări moarte în urma prăbuşirii anexelor gospodăreşti şi incinerea- rea acestora în locuri special amenajate | Imediat ce situatia permite | Medicul si asistentul veterinar de la dispen sarul veterinar TĂRICENI | Locuitori ai comunei, alte forte de interventie primite in sprijin |

Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI ŞIRNA ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE, 2012”

# Masuri pentru diminuarea efectelor inundatiilor in zona:

Se vor tine cont de zonele de protectie a cursurilor de apa, conform ‘’Legii   Apelor’’.

Geneza viiturilor este legata de regimul precipitatiilor. Marea majoritate s-au produs ca urmare a ploilor torentiale cu intensitate mare (viituri pluviale) in timp ce viiturile pluvio-nivale si nivale au o frecventa mai mica si afecteaza mai ales afluenntii. Aerul cald  produce topirea zapezilor, ridicand gradul de umplere a retelei hidrografice. Viiturile pot fi aduse de unul, sau mai multi, sau de toti acesti factori cumulati

Scurgerea maxima este declansata in general de ploi in intervalul mai-noiembrie,de topirea zapezilor (primavara) sau de suprapunerea celor doua fenomene.

Se vor efectua lucrari  de degajare si reprofilare a albiei Cricovului Dulce:

- Curatarea sectiunii albiei minore, de obiecte straine: gunoiae si dezeuri de toate tipurile, plutitori cum ar fi, copaci smulsi din radacina si adusi de viituri, etc,

- Profilarea albiei minore cu ajutorul utilajelor specializate de sapare, dragare, prin distribuirrea uniforma a materrialului pietros (aggregate minerale, aduse de apa) si degajarea materialului aluvionar, inclusive transportul acestuia in locatii special stabilite,

- Aceste lucrari se vor executa astfel incat, albia minora sa capete o forma cat mai regulate, fara elemente geometrice care sa conduca la eroziuni accelerate ale malurilor, in urma cresterii vitezei de curgere (pantei hidraulice)

Regulamentul de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice si Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor si gheturilor se elaboreaza de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu consultarea Comisiei centrale si a comitetelor de bazin, se avizeaza de Comisia guvernamentala de aparare impotriva dezastrelor si se aproba prin hotarire a Guvernului.

Aplicarea masurilor operative de aparare se realizeaza in mod unitar, pe baza planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la constructii hidrotehnice, care se elaboreaza pe bazine hidrografice, judete si localitati, precum si la obiectivele care pot fi afectate de astfel de fenomene sau accidente.

Elaborarea planurilor de aparare prevazute se va face cu luarea in considerare a planurilor de amenajare a teritoriului si a restrictionarii regimului de constructii si cu consultarea persoanelor fizice si persoanelor juridice interesate.

Coordonarea operativa a activitatii de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice revine Regiei Autonome "Apele Romane".

Prefectul judetului in care se afla sediul filialei bazinale a Regiei Autonome "Apele Romane" are atributii de coordonare a activitatii de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice pe bazinul hidrografic respectiv.

Pentru a evita producerea unor calamitati in perioadele de ape mari sau de accidente la baraje, functionarea acumularilor nepermanente la parametrii pentru care au fost construite este obligatorie, iar Comisia centrala poate aproba inundarea dirijata a unor terenuri dinainte stabilite prin planurile de aparare, precum si a incintelor indiguite, realizate lateral unui curs de apa.

Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor stabilite prin planurile bazinale de aparare, ca si ai celor situate in incinte indiguite sint obligati sa permita inundarea temporara, in mod dirijat, a acestora.

Pentru prejudiciile suferite prin inundarea temporara a terenurilor, proprietarii acestora vor fi despagubiti din fondul de asigurare, in conditiile legii. Valorile despagubirilor se propun de prefecti, se avizeaza de Comisia centrala si se aproba prin hotarire a Guvernului.

In scopul asigurarii stabilitatii si integritatii digurilor, barajelor si a altor lucrari de aparare impotriva actiunilor distructive ale apelor, se interzic:

a) extragerea pamintului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrari de aparare, ca si din zonele de protectie a acestora;

b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje si pe alte lucrari de aparare;

c) pasunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau in albii minore, in zonele in care sint executate lucrari hidrotehnice si in zonele de protectie a acestora;

d) realizarea de balastiere sau lucrari de excavare in albie, in zona captarilor de apa din riu, a captarilor cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrari de arta.

Cu acordul Regiei Autonome "Apele Romane" sint permise:

a) depozitarea de materiale si executarea de constructii pe diguri, baraje si in zona altor lucrari de aparare;

b) circulatia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate pentru astfel de actiuni;

c) traversarea sau strapungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrari de aparare cu conducte, linii sau cabluri electrice sau de telecomunicatii, cu alte constructii sau instalatii care pot slabi rezistenta lucrarilor sau pot impiedica actiunile de aparare.

# Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după producerea inundaţiilor

| Nr. crt. | Activitati desfasurate | Planificarea activitatilor | Cine executa | Cu cine colaboreaza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorizarea in permanenta a zo - nelor afectate | Permanent | Personalul care asigura permanenta | Membrii C.L.S.U. |
| 2. | Asigurarea informării permanente a populaţiei despre masurile urgente ce se impun | Permanent | Preşedintele C.L.S.U. Sandu Valerica | Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. |
| 3. | Asigurarea cazarii, aorovizionarii cu hrana, apa potabila , bunuri de stricta necesitate , distribuirea de ajutoare umanitare , persoanelor sinistrate ( cand situatia impune ) | Permanent | Sandu Valerica Ionita Emilian Anghel | Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. Membrii S.V.S.U., Şeful postului de politie Prunoiu Cristian, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova |
| 4. | Refacerea si repunerea in funcţiune a conductelor si instalaţiilor de alimentare cu apa potabila, energie electrica , gaze naturale , in zonele afectate | Imediat ce situatia permite | Echipe specializate ale societatilor de distribuţie | Locuitori ai comunei |
| 5. | Evacuarea apelor rezultate din inundaţii din subsolurile şi incintele instituţiilor, obiectivelor econmico-sociale şi de pe terenurile agricole prin punerea în funcţiune a mijloaceloe specifice de pompare mobile şi amenajarea şanţuriloe de scurgere | Imediat ce situatia permite | Echipe specializate proprii şi ale instituţiilor comunale precum şi cele solicitate ca sprijin | Locuitori ai comunei |
| 6. | Demolarea lucrărilor de apărare care impiedică desfăşurarea normală activităţilor şi recuperarea materialelor care pot fi utilizate pentru reabilitarea acestora | Imediat ce situatia permite | Sandu Valerica Ionita Emilian Anghel Mihai Mari lena consilier urbanism din cadrul Primăriei | Locuitori ai comunei, echipe specializate propriii şi primite în sprijin |
| 7. | Menţinerea în continuare a restricţiilor privind consumul de apă şi alimente din surse neavizate | Permanent | Cadrele medicale de la dispensarul comunal, membrii CLSU | Membrii C.L.S.U. Locuitori ai comunei, echipe specializate propriii şi primite în sprijin |
| 8. | Mentinera in continuare a masurilor de paza a bunurilor locuitorilor, atât a celor care au fost evacuate cat si a celor care nu au putut fi evacuate , precum si asigurarea ordinii publice atat in zonele afectate cat si locaţiile stabilite pentru evacuaţi | Permanent | Sandu Valerica Ionita Emilian Anghel | Şeful postului de politie Prunoiu Cristian, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova |
| 9. | Repartizarea eficienta in conţinu - are a forţelor si mijloacelor de intervenţie, puse la dispoziţie | Permanent | Sandu Valerica Ionita Emilian Anghel | Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. Membrii S.V.S.U. |
| 10. | Asigurarea cu mijloace de trans - port si materiale de interventie | Permanent | Sandu Valerica Ionita Emilian Anghel | Managerii societatilor de pe raza comunei care pot pune la dispoziţie mijloacele si materialele solicitate |
| 11. | Asigurarea cu fonduri băneşti pentru susţinerea activitatilor de evacuare , prin solicitarea de suplimentare a sumelor , de la instituţiile abilitate ( Prefectura, Consiliul Judeţean Prahova , Societatea de Cruce Roşie etc.) | Permanent | Sandu Valerica | Membrii C.L.S.U., salariaţi ai Primariei delegaţi de Primar |
| 12. | Evaluarea pagubelor fizice si valorice determinate de inundaţii | Imediat ce situatia permite | Sandu Valerica | Membrii C.L.S.U., salariaţi ai Prima - riei delegaţi de Primar |
| 13. | Repunerea in funcţiune a obiecti - velor social - economice afectate | Imediat ce situatia permite | Membrii C.L.S.U. | Managerii obiectivelor social - economice |
| 14. | Sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea gospodăriilor avariate sau distruse | Imediat ce situatia permite | Membrii C.L.S.U. | Locuitori ai comunei, alte forte de interventie primite in sprijin |
| 15. | Acordarea in continuare a asistentei medicale a populaţiei | Permanent | Medicii si asistentii de la dispensarele de pe raza comunei | Secţiile de specialitate de la Spitalele din Ploieşti |
| 16. | Acordarea asistentei medicale veterinare a animalelor păsărilor evacuate in locaţiile prestabilite | Permanent | Medicul si asistentul veterinar de la dispen sarul veterinar Şirna | Direcţia Sanitar Veterinara Prahova |
| 17. | Acordarea asistentei religioase si inhumarea eventualelor cadavre | Imediat ce situatia permite | Preoţii din parohiile acestora | Sandu Valerica Ionita Emilian Anghel salariaţi ai Prima - riei delegaţi de Primar |
| 18. | Colectarea cadavrelor de animale şi păsări moarte în urma prăbuşirii anexelor gospodăreşti şi incinerea- rea acestora în locuri special amenajate | Imediat ce situatia permite | Medicul si asistentul veterinar de la dispen sarul veterinar Şirna | Locuitori ai comunei, alte forte de interventie primite in sprijin |

Sursa: “PLANUL DE EVACUARE A COMUNEI ŞIRNA ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE GENERATE DE DEZASTRE, 2012”

# Masuri pentru zone afectate de instabilitate:

Pentru zonele de racord cu terasa cu inclinare mare (peste 30%) se vor face studii aprofundate pe amplasamentele pe  aceste zone, pentru verificarea stabilitatii si se vor propune masuri de sistematizarea terenului si, daca este cazul, amenajari speciale de consolidare.

Pentru diminuarea efectelor negative ale eroziunii de mal se propune regularizarea si recalibrarea prin taieri de meandre a paraului Cricovul Dulce.

# Masuri pentru zonele afectate de riscuri antropice:

La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie  ale diferitelor obiective din zona mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mari iar la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente (Apele Române, Electrica S.A).

Se vor pastra zonele de protectie coform legislatiei in vigoare a retelelor edilitare (conducte gaz, LEA, statii de transformare, etc.).

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

# Gospodaria apelor

Datorita depozitelor litologice neconsolidate din terasa, se manifesta cu mare intensitate eroziunea de mal, sapand in terasa pana la  20-50 m  in ultimii ani.

Pentru diminuarea efectelor inundatiilor se recomanda amenajarea hidrotehnica si executia de podete dimensionate corespunzator, functie de volumul precipitatiilor calculat pentru perioadele cu volume exceptionale.

Se propune regularizarea si recalibrarea prin taieri de meandre a paraului Cricovul Dulce pentru a diminua efectele negative ale eroziunii de mal.

# Alimentarea cu apa

Retelele de distributie in localitatea Şirna se vor extinde concomitent cu extinderea intravilanului.

Conductele de distributie vor fi dimensionate pentru debitul orar maxim si verificate la consumul pe timp de incendiu.

La nivelul intregii localitati debitele de apa potabila, necesare sunt:

Q zi med = 500 m3/zi

Q zi max = 640 m3/zi

Q or max=     50 m3/h

Reteaua de distributie va fi realizata din conducte de polietilena de inalta densitate montate ingropat (sub adincimea de inghet) si va fi prevazuta cu vane de sectionare montate in camine amplasate la distante de max.600 m.

Pe reteaua de distributie se vor monta hidranti supraterani de incendiu, pe principalele strazi ale localitatilor (in principal in intersectii) la distante de maxim 500 m intre ei si cismele stradale la 200-250 m intre ele.

Tronsoanele prevazute cu hidranti de incendiu, vor avea diametrul minim interior de 100 mm. Tronsoanele scurte de distributie de pe ulitele laterale si alte racorduri ce nu necesita hidranti au diametre de cuprinse intre 63 si 90 mm.

Adancimea de pozare a tubulaturii, masurata de la generatoarea superioara a conductei trebuie sa fie de minim 1.00 m, respectandu-se conditiile impuse de furnizor referitoare la preluarea sarcinilor.

Latimea fundului santului de pozare va fi astfel dimensionata incat sa existe minim 30 cm. liberi pe marginea fiecarei parti a conductei, si sa permita pozarea corecta a acesteia.

Inainte de pozare, se va asterne pe fundul santului nisip in grosime de 15 cm, care constituie patul de fundare al conductei.

Dupa pozarea tubulaturii, se vor umple cu nisip partile laterale si spatiul de deasupra generatoarei superioare a conductei pana la o inaltime de 15 cm.

In  continuare, intervalul  de  deasupra  umpluturii  cu  nisip  pe  o  grosime  de  30 cm  va  avea  ca  material  de  umplutura, obligatoriu,  material  faramitat  care  sa  nu  contina  pietre, bulgari  de  pamant, resturi  de  pavaj, resturi  de  materiale  sau  ramasite  organice.

Zona cuprinzind partile laterale ale conductei si cea de deasupra generatoarei superioare, pana la minimum 30 cm. peste generatoarea superioara constituie zona de umplutura speciala. Executarea  patului  de  pozare  si  montarea  conductelor  se  va  face  numai  in  absenta  apei.

Caminele de vane vor fi amplasate pe conductele principale in general la intersectii si au structura constructiva din beton armat cu dimensiuni variabile functie de instalatiile hidraulice interioare. Trecerea conductelor prin peretii caminelor se face prin intermediul pieselor speciale de trecere si/sau etansare.

Robinetii de sectionare  se vor prevede pe ramificatiile din conductele principale.

Hidrantii subterani de incendiu se vor conecta la teul din polietilena intercalat pe retea printr-un racord din teava de polietilena si piesele de legatura specifice.

Conductele  vor fi  proiectate  astfel  incat  sa  conlucreze  cu  patul  de  fundare  si  umplutura  din  zona  conductei.

Suprafata  patului  de  pozare  trebuie sa  fie  continua, neteda  si  sa  nu  contina  particule  mari  care  pot  produce  incarcari  punctiforme  asupra  conductelor..

Amplasarea retelelor in plan si pe verticala se face conform SR 8591 si SR 4163/1.

Caminele se vor executa conform prevederilor STAS 6002 si SR ISO 4064 – 1,2.

Capacele si ramele pentru caminele de vizitare vor fi in conformitate cu STAS 2308 si SR EN 124.

Proba de presiune, spalarea si dezinfectarea conductelor se executa conform prevederilor STAS 4163 – 3, STAS 3051.

Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever se va face in conformitate cu HG nr.930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, astfel;

a) staţii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

b) instalaţii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;

c) rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

d) aducţiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;

e) alte conducte din reţelele de distribuţie, 3 m.

# Canalizare

În scopul creşterii ratei de conectare la sistemul de colectare/epurare al apelor uzate în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor, Master Planul judeţului Prahova defineşte soluţie numai pentru satele Tăriceni, Şirna şi Varniţa, cu staţie de epurare propusă în zona nord-estică a satului Tăriceni.

Pentru aceste sate se păstrează locaţia staţiei de epurare propuse în Master Plan, aceasta amplasându-se pe parcela aflată în proprietate privată, la limita nord-estică a intravilanului satului Tăriceni, T22, cu acces la DJ 101G (suprafaţă 0,512 ha). Aceasta statie de epurare va fi una de tip modular (containerizate) Se propune trecerea acestei suprafete de teren din domeniul privat al unei persozne fizice in domeniul public.

Pentru satele vestice, Brăteşti şi Hăbud, staţia de epurare se va amplasa în nordul satului Hăbud, cu acces DC 106, pe parcela aflată în proprietatea publică a comunei, în suprafaţă de 0,083 ha.

Pentru înfiinţarea staţiei de epurare, consiliul local a elaborat în 2009 un PUZ pentru introducerea terenului în intravilan, cu destinaţia “dotări tehnico-edilitare”.

Pentru realizarea sistemelor de canalizare ape uzate menajere in localitatea Şirna se vor efectua următoarele lucrari:

- Retele de canalizare pe strazile unde exista si apa potabila (in prima etapa), si in continuare pe toate strazile localitatii concomitent cu extinderea intravilanului;

- Statie de epurare mecano-biologica;

- Retele de canalizare

Pentru asigurarea racordarii cu  usurinta a gospodariilor situate pe strazile asfaltate reteaua de canalizare se va amplasa pe ambele parti ale carosabilului.

Pe celelalte drumuri de mica latime si neasfaltate, reteaua de canalizare si caminele vor fi dispuse in axul drumurilor.

La calculul debitului de ape uzate menajere  se va tine  seama de SR 1343-1/2006 si de  P66/2001 – Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile din mediul rural.

Conform breviarului de calcul, debitul total pentru dimensionarea retelei de canalizare si a statiei de epurare este: Quz zi med= 500 mc/zi.

Pe masura cresterii cantitatii de apa uzata statia de epurare se va extinde prin adaugarea de noi module.

Pentru executarea retelei de canalizare se vor utiliza conducte din PVC multistrat SN4, care prezinta avantajul asigurarii unei etanseitati mai bune a sistemului, cheltuieli de operare si intretinere reduse, pierderi reduse si durata de executie mica.

Alegerea solutiei de utilizare a conductelor de PVC multistrat SN4 a avut in vedere urmatoarele:

- Rezistenta la actiunea coroziva si hidratanta a apei uzate.

- Etanseitatea elementelor executate pentru evitarea exfiltratiilor si/sau infiltratiilor

- Rezistenta mecanica ceruta in domeniul de utilizare

- Rugozitatii mici in scopul limitarii pierderilor de sarcina distribuite

- Fiabilitate ridicata

- Rezistenta la actiunea diferitilor factori externi (temperatura apei si a aerului, sarcini mecanice interioare si exterioare, actiunea agresiva a pamantului, curenti electrici vagabonzi, etc) si faptului ca nu se deformeaza permanent sub actiunea acestora.

Tuburile se vor monta ingropat la adancimi cuprinse intre 1,5 m – 4 m, pe pat de nisip de 15 cm conform instructiunilor furnizorului. Pe verticala, ele vor fi asezate sub conductele de apa potabila, cabluri electrice, canale de cabluri telefonice.

Tuburile vor fi insotite de certificate de calitate pentru a indeplini conditiile prevazute de Legea nr. 10 /1995 privind calitatea lucrarilor in constructii.Adancimea minima la care se vor monta tuburile va fi sub adancimea de inghet stabilita conform STAS 6054.

Retelele de transport apa uzata de la statiile de pompare la caminele de colectare vor fi construite din conducte de PEHD, PN 6 atm.

Pe reteaua de canalizare vor fi prevazute camine de vizitare din tuburi circulare de beton DN 800 (cu sau fara camera de lucru in functie de adancimea lor) la distanta de maxim 60 m precum si la intersectii, la schimbarea pantei sau a diametrului conductei. Caminele vor fi acoperite de capace cu rama din fonta carosabile cu forta minima de rupere de 250 N conform STAS 2308.

Panta de montare a retelei de canalizare va fi cuprinsa intre 30/00 – 10 %, functie de panta terenului, asigurand atat scurgerea apei uzate menajere cat si viteza minima de autocuratire de 0,7 m/s.In zonele de capat de retea si unde pantele nu sunt suficiente pentru realizarea vitezei de autocuratire se vor efectua periodic lucrari de spalare a retelei prin caminele din zona. In zonele unde panta terenului este prea mare pentru a nu se depasi viteza maxima admisa de 5m/s se vor utiliza camine de rupere de panta.

Acolo unde nu se poate realiza transportul gravitational al apelor uzate (datorita pantei terenului sau adancimile necesare pentru pozarea conductelor,foarte mari), se vor intercala statii de pompare pentru transportul sub presiune prin conducte de polietilena de inalta densitate, si in continuare transportul va fi gravitational pana in primul camin limitrof statiilor de pompare.

Dimensionarea sistemului de canalizare se va face pe baza STAS 1343-1/2006.

- Statia de epurare

    - Conform O.M.S. nr. 119/2014 (pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei), pentru locuintele care se vor amplasa in zona de protectie a statiilor de epurare se va elabora studiu de impact.

Obiectivul are ca scop modificarea caracteristicilor apelor uzate menajere astfel încât, în urma procesului de epurare mecano-biologică, indicatorii acesteia să se încadreze în valorile limitelor impuse de normele în vigoare: NTPA 001-2002 şi NTPA 011-2002 conform HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005.

Procesul se bazează pe reţinerea materiilor în suspensie, a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.

Concentraţiile medii ale principalilor impurificători din apele uzate menajere provenite de la localitate, sunt:

350 mg/l    	- Materii în suspensie.

300 mg/l	- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5).

30 mg/l		- Azot amoniacal (NH4+)

5,0 mg/l		- Fosfor total (P)

500 mg/l	- Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)

30 mg/l		- Substante extractibile cu solventi organici

6,5-8,5		- Unitati pH

400 C		-Temperatura

##### Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate s-au considerat conform prevederilor NTPA 001-2002 şi anume:

60 mg/l    	- Materii în suspensie (MS).

25 mg/l		- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5).

2,0 mg/l		- Azot amoniacal (NH4+)

2.0 mg/l		- Fosfor total (P)

125 mg/l	- Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)

20 mg/l		- Substante extractibile cu solventi organici

6,5-8,5		- Unitati pH

350 C		-Temperatura

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2002 este necesară realizarea, în cadrul procesului de epurare, a următoarelor grade de epurare:

83 %    		- Materii în suspensie (MS).

92 %		- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5).

67 %		- Azot total (NH4+)

60 %		- Fosfor total (P)

75 %		- Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)    		33 %		- Substante extractibile cu solventi organici

Valorile rezultate impun epurare mecano-biologică cu nitrificarea-denitrificarea apelor uzate.

Schema de epurare propusa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentraţiilor indicatorilor avuţi in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (MS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.

Schema de epurare va cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

      - Retele tehnologice

      - Camine de canalizare

      - Treapta de epurare mecanica primara

      - Bazin de egalizare, omogenizare apa menajera

      - Bazin de pompare apa menajera

      - Treapta de epurare mecanica finala

      - Treapta de epurare biologica

      - Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete

      - Unitate de stocare si dozare coagulant

      - Bazin de pompare finala apa epurata si dezinfectata

      - Bazin colectare si pompare sediment

      - Unitate de deshidratare sediment

      - Platforma depozitare containere deseuri

In situatia caderii alimentarii cu energie electrica sau epuizarii volumului tampon din Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare (pe timpul noptii) Statia de epurare compacta, containerizata, supraterana permite o intrerupere a alimentarii cu apa uzata menajera de pana la 6 ore. Dupa aceasta perioada de intrerupere unitatea biologica este capabila sa-si continue functionarea fara nici o problema din punct de vedere a proceselor bio-chimice. Statia va fi dotata cu un generator de curent pentru a putea fi pus in functiune in cazul in care intreruperea de enegie depaseste durata de 6 ore.

Platforma statiei de epurare  se amplaseaza peste cota de inundabilitate din zona emisarului.

Obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare vor fi ingropate, cu exceptia unitatii de epurare biologica, de dezinfectie apa menajera, stocare-dozare coagulant si deshidratare care vor fi amplasate suprateran, in containere, pentru exploatare si mentenanta in conditii optime.

# Descrierea schemei tehnologice

Apa uzata menajera ajunge gravitaţional in Caminul de distributie de la intrarea pe platforma Statiei de epurare. Mai departe, in functionare normala, de la caminul cu vana cutit apa menajera ajunge gravitational, la Gratarul manual.

Dupa retinerea materiilor grosiere solide in suspensie in Gratarul manual , apa  ajunge, in Deznisipator/separator, unde se retin nisipul si grasimile.

In continuare apa uzata, partial epurata mecanic deverseaza in Bazinul de egalizare, omogenizare inseriat cu bazinul de pompare.

De aici apa este pompata in Unitatea de  epurare compacta, containerizata, supraterana, unde se finalizeaza epurarea mecanica prin intermediul gratarului mecanic si se elimina substanţele organice biodegradabile şi compuşii azotului şi fosforului.

Sedimentul primar rezultat din Blocurile cu tancuri de epurare biologica ajunge prin pompare in Bazinul de colectare si pompare namol.

In final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin Unitatile de dezinfectie cu ultraviolete.

Apa rezultata, epurata si dezinfectata este evacuata apoi in caminul de prelevare probe si de aici in Emisar prin intermediul unei conducte de transport.

In punctul de descarcare in emisar se va realiza o gura de descarcare din beton.

Sedimentul primar decantat in bazinul de colectare si pompare namol este pompat in unitatea de deshidratare cu saci filtru din cadrul camerei tehnice si/sau inapoi in tancurile de epurare biologica pentru necesitati de intretinerea a procesului biologic de epurare.

Sedimentul deshidratat in saci in Unitatea de deshidratare este transportat cu caruciorul si depozitat pe Platforma de containere.

Apa decantata rezultata din decantarea sedimentului in bazinul de colectare si pompare namol, ajunge gravitational inapoi in chesonul Bazinului de  pompare, iar apa filtrata din saci in unitatea de deshidratare namol este descarcata in bazinul de pompare apa menajera prin intermediul caminului colector.

Apa colectata de sifonul platformei de containere ajunge gravitational in caminul colector si de aici in bazinul de pompare prin intermediul caminului colector.

Grasimile retinute in deznisipator/separator ajung gravitational in bazinul de colectare grasimi de unde periodic sunt vidanjate.

Nisipul decantat in deznisipator/separator este pompat in bazinul de spalare si scurgere nisip de unde este incarcat in containere.

Apa potabila sub presiune, preluata din reteaua de apa potabila de la limita platformei, asigura necesitatile tehnologice de spalare, de apa potabila pentru containerul de personal si apa de incendiu pentru Hidrant.

# Alimentare cu energie electrică.

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se va realiza prin retele electrice aeriene si subterane, functionand la tensiunea de 220V si 380V (LEA j.t. si LES j.t.), racordate la posturi de transformare 20/0,4KV existente, sau, amplasate in zonele in care apar constructii noi.

In cazul constructiilor noi, pentru care nu se poate asigura puterea din posturile de transformare existente, se vor realiza racorduri electrice subterane din ax LEA 20 kV. Racordurile electrice vor asigura alimentarea cu energie electrica a noi posturi de transformare 20/0.4 kV, montate aerian pe stalpi.

Reglementarile generale privind sistemul de alimentare cu energie electrica vizeaza activitatea de proiectare si de executie, acestea constand din:

  - se recomanda ca documentatiile de proiectare sa cuprinda solutii bazate pe retele electrice j.t. si bransamente, realizate preponderant subteran si mai putin aerian ;

  - se va evita pe cat posibil, solutiile bazate pe variante de bransamente provizorii punandu-se accent pe variantele definitive ;

  - vor fi executate in timp, pe masura ce constructii si investitii noi vor fi realizate, posturi de transformare aeriane pentru acoperirea puterilor instalate.

In comuna, iluminatul public este deficitar atat din punct de vedere al gradului de acoperire a tramei stradale existente cat si din punct de vedere al performantelor la nivelul planului util (nivelul structurii rutiere).

Este recomandat ca stalpii de iluminat prevazuti sa fie din categoria “Stalpilor de folosinta comuna” pentru a permite amplasarea aeriana pe acesti stalpi la inaltimi de peste 6m, a unor cabluri de alta natura (telefonie + internet, cablu T.V.)

Se va extinde reteaua existenta de iluminat public, marindu-se gradul de acoperire al tramei stradale si a altor zone de interes public

Executia tronsoanelor zonale de iluminat public aferente zonelor nou construite este recomandat sa se faca concomitent cu realizarea structurii rutiere si a celorlalte tipuri de utilitati subterane, pentru a se evita starile de avarii ce pot apare in cazul unor executii necoordonate intre activitati ;

Traseul retelelor de iluminat public va trebui sa fie judicios ales, in asa fel incat sa fie respectate distantele si normele de protejare al celorlalte tipuri de utilitati cu care se invecineaza.

De asemenea, se vor prevedea, in functie de terenul liber existent si expunerea la soare necesara, loturi de panouri solare pentru producerea de energie electrica si livrarea acesteia in sistemul local de alimentare cu energie electrica.

Pentru iluminatul public se propune un sistem de iluminat cu unitati independente solare.

Sistemul de iluminat  proiectat va asigura orientarea în zonă, pe alei a pietonilor, corăspunzătoare clasei P7 ( sistem de iluminat pentru ghidare vizuală ), conform normativului NP 062-02, tabelul 1.5 din Anexa A 1.1.

La proiectarea sistemelor de iluminat se vor avea in vedere  criteriile de calitate obiective şi subiective ca:

- nivelul de iluminare corespunzător

- distribuţia iluminării în câmpul vizual al pietonului şi evitarea orbirii

- redarea tridimensională

- culoarea aparentă a surselor de lumină adecvată şi redarea necesară a culorilor

- ghidajul vizual realizat printr-un ambient luminos corespunzător

- evitarea poluării luminoasa generata de sistemul de iluminat pietonal, care ar putea avea efecte dăunătoare asupra pietonilor şi a participanţilor la traficul rutier, precum şi asupra locuitorilor comunei

La alegerea tipului de aparat de iluminat se va tine cont de:

- utilizarea resurselor regenerabile, fără alimentare externă cu energie electrică şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon

- curba de distribuţie a intensităţii luminoase

- randament ridicat

- unghiul de protectie vizuală

- factorul de menţinere

- securitatea utilizatorului din punct de vedere electric

- protecţia împotriva izbucnirii incendiilor

- corelarea gradului de protectie al corpului de iluminat cu caracteristicile mediului

- rezistenta la socuri mecanice, pentru a asigura protecţia împotriva actelor de vandalism

- rezistenţa la agentii biologici (rozatoare, insecte, pasari etc...)

Pentru realizarea sistemului de iluminat proiectat, se vor utiliza aparate de iluminat independente, cu panouri solare fotovoltaice, cu surse LED-uri de mare putere, montate pe stâlpi metalici ornamentali, în fundaţii de beton.

Avantajele acestor aparate de iluminat sunt:

- sunt realizate să funcţioneze fără alimentare externă cu energie electrică

- funcţionează tot timpul anului, în orice condiţii de climă

- emisie zero de CO2

- nu necesită întreţinere curentă

- sunt echipate cu stâlpi de susţinere şi cu tehnologie LED de mare putere

- sunt sisteme complet automatizate şi independente

- nu necesită lucrări de săpături pentru cabluri

- componentele sunt integral reciclabile, fără elemente chimice cu potenţial negativ asupra mediului

Din punct de vedere al coridoarelor de protectie ale retelelor de transport a energiei electrice, apar restrictii de amplasare a unor obiective de investitii in vecinatatea acestor retele, reglementate de Standardele in vigoare dupa cum urmeaza:

# distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de liniile aeriene de inalta tensiune (220KV si 110KV) care apartin SISTEMULUI ENERGETIC NATIONAL (SEN) va fi de 25m stanga, respective dreapta, fata de proiectia pe sol a conductorilor aerieni, marginali, amplasati pe stalpii din ferme metalice.

# distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de liniile aeriene de medie tensiune (20KV si 6KV) va fi de 10 m stanga, respectiv dreapta, fata de proiectia pe sol a conductorilor aerieni, marginali, amplasati pe stalpii din beton armat precomprimat.

# distanta de amplasare a unor obiective de investitii fata de cablurile electrice subterane de medie tensiune (20KV si 6KV) va fi de 1m stanga respectiv dreapta, fata de axul retelei electrice

# nu se vor monta in aceeasi transee de cabluri electrice de medie tensiune (20KV si 6KV) sau cabluri electrice de joasa tensiune (0,4KV) alte tipuri de utilitati constand din cabluri pentru curenti slabi, cabluri T.V., cabluri de telefonie, conducte magistrale de gaze, conducte de distributie gaze.

# Telefonie

Concomitent cu extinderea intravilanului se propune racordarea noilor constructii la sistemul de telefonie fixa, cablurile urmand a se poza in canalizatie subterana.  Centrala digitala existenta  poate asigura racordarea tuturor posibililor utilizatori ai sistemului de telefonie fixa, conform prognozei de dezvoltare a localitatii.

Pentru perspectiva se prevede telefonizarea zonelor noi de gospodarii cat si a noilor propuneri de dotări social culturale.

In privinţa televiziunii in cablu aceasta se va extinde funcţie de solicitări. Se propune pe cat posibil ca aceste cabluri sa fie introduse in canalizatie subterana care asigura o funcţionare îndelungata a instalaţiei.

# Alimentare cu caldura

In localitatea Şirna, incalzirea imobilelor se va realiza in continuare, pana la introducerea distributiei de gaze naturale,  folosind combustibili de diverse tipuri (combustibili solizi – lemn si carbune, combustibili lichizi – motorina si petrol, gaze petroliere lichefiate si energie electrica).

Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca şi până acum, în sobe clasice de teracotă cu acumulare de căldură, precum şi în alte surse de energie termică care pot alimenta mai multe încăperi, unele dintre ele fiind cazanele care funcţionează pe principiul gazeificării lemnului.

Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care foloseşte drept combustibil peleţii (peletele) de lemn rezultaţi din compactarea (sinterizarea) rumeguşului de lemn. Este un sistem care, pe de o parte, găseşte o utilizare rumeguşului rezultat de la exploatările forestiere şi care, aruncat în râuri ar distruge fauna şi flora prin consumarea oxigenului şi, pe de altă parte, evită pericolul de explozie pe care îl poate avea arderea ca atare a rumeguşului în cazane.

Alimentarea locală cu energie termică pentru încălzire folosind combustibilii solizi prezintă şi o serie de avantaje, dintre care cele mai importante sunt:

- Posibilitatea stocării pe durate rezonabile de timp a combustibililor fără pierderea puterii calorifice

- Posibilitatea încălzirii numai în spaţiile utilizate

- Prin utilizarea unor sobe de teracotă cu inerţie termică medie sau mare este posibilă compensarea efectului suprafeţelor reci adiacente încăperii încălzite, precum păstrarea temperaturii de confort prin utilizarea inerţiei termice a sobelor

- Utilizarea drept combustibil a tuturor deşeurilor combustibile, micşorându-se astfel volumul deşeurilor care trebuie stocate în gospodărie şi, dacă este posibil, evacuate la groapa de gunoi

- Utilizarea plitelor din zidărie  pentru prepararea hranei, a apei calde menajere (în condiţiile lipsei instalaţiilor de extragere din puţuri), dar şi pentru încălzirea bucătăriei, dar şi a unei alte încăperi vecine.

- Posibilitatea stocării cenuşii cu efecte negative minime asupra mediului

Este important ca aceste avantaje să fie maximizate prin utilizarea unor sobe cu randament ridicat, realizate corect (atât sobele, cât şi coşurile aferente) şi care să nu prezinte pericol de incendiu, intoxicaţii sau degradare în condiţiile utilizării corecte.

Pentru toate clădirile, dar mai ales pentru locuinţele individuale,  trebuie  studiată şi soluţia preparării apei calde menajere utilizând energia solară prin intermediul panourilor solare înglobate în / montate pe acoperişul clădirilor sau pe terase în concordanţă cu adoptarea unei orientări şi unui unghi favorabile captării cu maximum de eficienţă a energiei solare.

La clădirile noi în special elementele anvelopei clădirilor (opace şi vitrate) trebuie să asigure respectarea prevederilor Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor Mc 001/1,2,3 – 2006, în conformitate cu  Legea nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, obţinându-se un consum scăzut de combustibil, un confort termic corespunzător şi reducerea poluării datorită arderii combustibililor.

Pentru îmbunătăţirea gradului de confort al locatarilor din clădirile de locuit unde se va monta  tâmplărie etanşă cu geam termoizolant tip termopan este recomandabilă montarea  unor sisteme de ventilaţie higroreglabile pentru păstrarea în încăperi a unei umidităţi corespunzătoare (φ = 45…60%),  cuplată cu instalaţii de evacuare mecanică din bucătării şi băi, eventual cu montarea de recuperatoare de căldură.

# Alimentare cu gaze naturale

Extinderea retelei de distributie propusa insumeaza 43 km, urmand sa deserveasca toate gospodariile satelor comunei, dar si zonele neconstruite din intravilan, in vederea dezvoltarii ulterioare.

In comuna Şirna se prevede introducerea  retelei de alimentare cu gaze naturale in regim de  presiune  redusa, conform proiectelor de specialitate ce vor sta la baza promovarii investitiei.

La instalaţiile de utilizare a gazelor naturale este obligatoriu a fi respectate prevederile Normelor tehnice NTPEE 2008,  dintre care subliniem următoarele:

- Incăperea în care vor fi amplasate aparate consumatoare de gaze naturale va corespunde din punct de vedere al volumului, suprafeţei vitrate şi ventilării prevederilor  Normelor tehnice mai sus menţionate   şi, din punct de vedere al structurii, prevederilor Normativului P 118-1999 de siguranţă la foc a construcţiilor.

- Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, tip Termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzătoarelor. Această prevedere este valabilă şi pentru celelelte încăperi în care sunt amplasate aparate consumatoare de gaze naturale, inclusiv bucătăriile locuinţelor.

- Prin proiectul instalaţiilor de gaze naturale pozate subteran, se vor prevedea măsuri de etanşare împotriva infiltraţiilor de gaze naturale la trecerile subterane ale instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, CATV etc) prin pereţii subterani ai clădirilor racordate la sistemul de distribuţie de gaze naturale. De asemenea, se etanşează toate trecerile conductelor prin planşeele subsolurilor, pentru evitarea pătrunderii gazelor naturale la nivelurile superioare, în caz de infiltrare a acestora în subsol. Este interzisă racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute mai sus.

Utilizatorul final (beneficiarul) fiecărei centrale termice trebuie să respecte cerinţele Prescripţiei tehnice ISCIR PT A1 – 2002 – „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi” privind:

- Montarea / instalarea

- Punerea în funcţiune (PIF)

- Service-ul şi repararea

- Verificarea tehnică periodică şi autorizarea funcţionării

- Garanţia şi siguranţa în exploatare

- Exploatarea

Pentru aceasta fiecare utilizator final trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare, autorizarea făcându-se de către o firmă autorizată ISCIR la prima punere în funcţiune şi periodic, cel puţin o dată la 2 ani.

Pentru conductele de repartiţie (medie presiune – între 6 şi 2 bar)  şi distribuţie (redusă şi joasă presiune - sub 2 bar) a gazelor naturale,  în conformitate cu prevederile Normelor  tehnice pentru proiectarea,  executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009 şi publicate în MO 255 bis / 16.04.2009.  (care au înlocuit Normele tehnice  pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale  - indicativ NT-DPE-01/2004), diametrele minime admise pentru conductele subterane de presiune redusă sunt:

- Conducte de distribuţie, de regulă  OL 2”, respectiv  PEID 40 mm

- Branşamente şi instalaţii de utilizare OL 1”, respectiv  PEID 32 mm

Conform normelor tehnice în vigoare, în localităţi conductele subterane de distribuţie se pozează numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil.

Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă, precum şi cele din oţel cu protecţie exterioară anticorosivă se montează îngropate direct în pământ, adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m de la generatoarea superioară.

Se recomandă ca, pentru conductele de distribuţie montate subteran, să fie utilizate conductele de polietilenă, cu respectarea strictă a instrucţiunilor de montare.

In paralel cu execuţia reţelelor,  trebuie realizată operaţiunea de cartografiere a lor, inclusiv pe suport magnetic, pentru a fi posibilă informarea rapidă a solicitanţilor, remedierea avariilor, branşarea noilor consumatori, extinderea reţelelor, reechilibrarea lor etc.

Este necesar ca pozarea reţelelor de gaze naturale şi, pe cât posibil, a branşamentelor,  ca şi a celorlalte reţele, să se realizeze înainte de realizarea carosabilului ţinând seama de circulaţiile şi lotizările proiectate.

La executarea reţelelor de gaze se va ţine seama obligatoriu de faptul că în spaţiul disponibil urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, canalizaţie telefonică etc. şi de aceea trebuie lăsate spaţiile necesare  pentru montarea acestora,  precum şi distanţele de siguranţă între aceste reţele.

Pentru locuinţele individuale  se recomandă realizarea unui branşament prevăzut cu regulator de presiune comun la câte 2 locuinţe ale căror curţi sunt alăturate, micşorându-se astfel numărul de branşări la conducta publică de distribuţie

Conductele de repartiţie şi de distribuţie a gazelor, branşamentele, racordurile şi instalaţiile interioare vor fi realizate cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate de către organismele abilitate din România în conformitate cu prevederile HGR 622 / 2004 şi HGR 796 / 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.

In Anexa nr. 1 sunt indicate distanţele minime dintre conductele subterane de gaze din oţel şi polietilenă de înaltă densitate (PEID) şi diferite instalaţii, construcţii sau obstacole conform SR 8591 – 1997 „Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură”, precum şi în Tabelul 1 din „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 2008”.

In Anexa nr. 2 sunt indicate distanţele de securitate între staţii sau posturi de reglare sau reglare – măsurare şi diferite construcţii sau instalaţii, conform aceloraşi Norme tehnice NTPEE 2008.

In ceea ce priveşte conductele de transport a gazelor naturale cu presiunea între 6…45 bar, aceste conducte sunt realizate din oţel şi sunt montate subteran, fiind în cea mai mare parte prevăzute cu protecţie catodică. In conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006 şi publicate în MO 960 bis / 29.11.2006.  (care a înlocuit Normativul Departamental pentru proiectarea şi construcţia conductelor colectoare şi de transport gaze naturale - indicativ ND 3915/1994), în vederea asigurării funcţionării normale a conductelor şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de siguranţă şi în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii.

Zona de protecţie a conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale  se întinde de ambele părţi ale conductei şi se măsoară din axul conductei.

Lăţimea zonei de protecţie este în funcţie de diametrul conductei şi este precizată în Normele  tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale.

In zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului licenţiat care exploatează conducta. In zona de protecţie sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazii, plantarea de arbori şi nu se angajează activităţi de natură a periclita integritatea conductei (de exemplu scarificarea terenului).

Zona de siguranţă este zona care se întinde, de regulă, pe 200 m de fiecare parte a axei conductei. Pe o distanţă de 20 m de fiecare parte a axului conductei nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăposteşte persoane (locuinţe, spaţii de birouri etc.)

In conformitate cu Normele tehnice mai sus menţionate,  S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ va stabili  clasa de locaţie (1…4) pentru proiectarea, execuţia şi verificarea conductei de transport, care este în funcţie de numărul de clădiri (existente, precum şi cele prevăzute în planul de dezvoltare urbanistică a zonei) pe secţiuni aleatorii cu lungimea de 1600 m şi lăţimea de 400 m, având conducta ca axă longitudinală, precum şi de evaluarea stării tehnice a conductei şi de urmărirea comportării în exploatare a acesteia.

In cazul în care este necesară efectuarea unei analize de evaluare a riscului, pentru eliberarea  acordului operatorului licenţiat (SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ) în vederea realizării unei construcţii în zona de siguranţă, costul acesteia este suportat de solicitantul acordului.

In cazuri speciale, în urma unei analize de evaluare a riscului, operatorul conductei poate extinde zona de siguranţă.

Zona de siguranţă include şi zona de protecţie.

Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a obiectivelor din sectorul gazelor naturale este obligatorie obţinerea avizului scris al operatorului conductei (S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ).

In ceea ce priveşte  amplasarea staţiilor de reglare măsurare predare (SRMP) cu P > 6 bar,  distanţa minimă faţă de clădiri destinate a fi ocupate de oameni este de 20 m de la partea exterioară a împrejmuirii.

Traseele conductelor din amonte şi de transport gaze naturale sunt marcate cu prize de potenţial şi borne de schimbare direcţie, toate din beton, iar zilnic sunt supravegheate de operatori transport pe conducte şi reglare gaze naturale.

Pentru remedierea unor avarii apărute pe traseul conductelor, trebuie îndeplinite de către firma care are în administrare reţelele o serie de formalităţi care necesită timp. Este de remarcat şi faptul că traseul conductelor nu este în general paralel cu căile de comunicaţie, ceea ce conduce la dificultăţi în aducerea utilajelor şi personalului de remediere la faţa locului.

De prevederile acestor Norme tehnice  este necesar a se ţine seama la stabilirea zonelor cu interdicţie de construcţie de-a lungul conductei de transport şi a racordurilor la SRMP, cerându-se pentru fiecare zonă în parte avizul de la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ – SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE -    str. George Enescu nr. 11.

In concluzie, introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale în comuna Şirna  presupune, în primul rând, existenţa unui număr suficient  de consumatori care să aibă posibilitatea financiară de a realiza instalaţiile interioare şi de a achita cu regularitate facturile.

De asemenea, este recomandabil ca aceşti consumatori să fie grupaţi pentru a permite realizarea unui sistem de conducte cu un număr mai redus de ramificaţii şi, eventual, adoptarea unei scheme de racordare buclate pentru o siguranţă crescută  în funcţionare.

In cadrul lucrărilor de dezvoltare edilitară a localităţii  Şirna, trebuie rezervate spaţii pentru viitoarea montare a conductelor de distribuţie a gazelor, lucrare care să fie executată la momentul oportun cu minim de modificări la drumurile şi reţelele existente sau care se vor executa înainte de pozarea conductelor de gaze naturale. De asemenea, trebuie rezervate suprafeţele de teren aferente staţiilor de reglare (amplificǎrii acestora) şi zonelor de securitate aferente acestora, terenuri care să facă parte din domeniul public.

# Gospodarie comunala

Colectarea, transportul si gestionarea deşeurilor menajere din zona Şirna se va incadra in prevederile proiectului „Managementul  Deşeurilor în judeţul Prahova”.

Deseurile vor fi transportate la rampa ecologica Boldesti Scaeni.

În anii următori se vor cauta soluţii de tratare a anumitor tipuri de deşeuri la sursa de generare. Scopul acestei soluţii este de a reduce cantitatea de deşeuri ce urmează să fie colectate şi ulterior tratate şi eliminate. Un exemplu de tratare a deşeurilor la sursa de generare îl reprezintă compostarea deşeurilor organice în locuinţele populaţiei.	
Colectarea şi stocarea provizorie a fost mult timp neglijată sau insuficient dezvoltată şi neunitară din punct de vedere tehnic. Recipienţii de colectare trebuie să fie astfel construiţi încât să reprezinte accesorii ai vehiculelor de transport. Aceştia sunt umpluţi treptat şi eliminaţi cu o anumită periodicitate. 	
Recipienţii pentru colectare şi transport:	
- confecţionaţi din materiale durabile în timp şi rezistente la intemperii;	
- sistemul de închidere să fie uşor manevrabil;	
- să permită o golire uşoară şi rapidă;	
- manipularea transportului şi curăţirea să se facă rapid şi cu personal redus.	
	În ultima perioada colectarea deşeurilor a inceput sa se realizeze în saci de plastic şi hârtie care se depozitează temporar în recipienţi speciali ce sunt utilizaţi şi la transport sau la încărcarea deşeurilor.	
Colectarea preselectată	
	Deoarece o mare cantitate din materialele din deşeuri pot fi recuperate ca şi materiale refolosibile, acestea – înainte de colectare – ar trebui să fie preselectate.  Colectarea selectivă a deşeurilor permite reciclarea diferitelor tipuri de materiale: hârtie, sticlă, aluminiu, metal. 	Colectarea selectată la sursa de generare impune utilizarea de saci de diferite culori şi pubele pentru diferite tipuri de deşeuri. In acest sens se va dispune ca atât la unităţile industriale cât şi la populaţie sa se ia urmatoarele masuri pentru colectarea preselectată:	
- instalarea de microcontainere speciale pentru fiecare produs;	
- pregătirea populaţiei pentru colectarea preselectată;	
- amplasarea în zonele de colectare a deşeurilor sau la unităţile industriale de containere speciale cu inscripţia pentru colectarea diferenţiată a materialelor.	
	Colectarea selectivă a deşeurilor se impune datorită următoarelor raţiuni:	
- recuperarea mai uşoară a materialelor refolosibile;	
- posibilitatea utilizării în agricultură a deşeurilor urbane fermentabile prin eliminarea elementelor nefermentabile.

3.10. PROTECTIA MEDIULUI

Lichidarea depozitarii necontrolate a gunoiului s-a realizat la nivelul comunei prin contactarea de catre executivil Primariei a agentilor economici si casnici pentru asigurarea functionarii unui sistem de colectare a deseurilor. Aceasta activitate a fost concesionata de SC AQUASAL UTILSERV SRL. Totusi sunt necesare in continuare actiuni de educare a locuitorilor in privinta strangerii si selectarii deseurilor menajere si imbunatatirea starii de curatenie a strazilor si spatiilor publice (HG 162/2000 privind depozitarea deseurilor).

Implementarea si realizarea obiectivelor de colectare selective, reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile depozitate, alaturi de extinderea zonelor deservite de catre serviciile de salubritate, cere implicarea tuturor factorilor responsabili si realizarea unei campanii sustinute de constientizare a populatiei. Se va realiza  imbunatatirea starii de curatenie a strazilor si spatiilor publice  conform HG-162/2000 privind depozitarea deseurilor.

Solul, ca si aerul si apa este un factor de mediu cu influenta deosebita asupra sanatatii. Se afla in stransa corelatie cu clima regiunii, atat prin configuratia, natura si structura lui, constituind insa si un factor important in raspandirea unui numar tot mai mare de boli, ca urmare a poluarii sale.

Influenta solului poluat asupra sanatatii umane se exercita in primul rand ca urmare a poluarii sale biologice si chimice:

-poluarea biologica  este caracterizata prin contaminarea solului;

-poluarea chimica este cauzata in principal de pesticide si ingrasaminte

Agricultura este puternic implicata in protectia mediului, ea fiind pe rand (uneori simultan) obiect al poluarii si sursa de poluare. Solul este constrans sa primeasca noxele industriale, traficul si aglomerarile, incorporandu-le in produsele sale; astfel se induc, atat in recolte cat si in productia animala, substante potential toxice care degradeaza frecvent ecosistemele invecinate. In perspectiva aprecierii productivitatii terenurilor agricole este necesar a se cunoaste amanuntit echilibrul ecologic in toate acele locuri care inconjoara terenurile pe care cresc recoltele si plantatiile ca si insasi agroecosisteme.

Aplicarea ingrasamintelor organice pe terenurile aflate in gestiune se va face pe baza Planului de Management a Nutrientilor elaborat conform recomandarilor Codului de Bune Practici Agricole.

Excedentul de gunoi din unitatile cu personalitate juridica trebuie sa primeasca un tratament special (uscare rapida, compostare, etc.) pentru a putea fi utilizat sau comercializat si in alte localitati.

Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei.

Se vor amenaja  spatii verzi  ce vor fi suprafete inierbate, amenajari florale arbori si arbusti si parcuri conform normativelor in vigoare.

3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE

In rezolvarea urbanistica a problematicii localitatilor comunei s-a tinut cont de actiunile de concesionare, vanzare de terenuri realizate anterior intocmirii prezentei documentatii, de solicitarile autoritatilor locale si ale altor factori interesati in teritoriu, de solicitarile populatiei din zona si zonele adiacente, si de faptul ca teritoriul comunal este apropiat municipiului Ploiesti, distanta fiind de cca. 24 km, comuna avand potential de absorbtie a unor functiuni din arealul municipiului, atat in zona habitatului, cat si ca si oferta de terenuri pentru unitati din industria prelucratoare, depozitarii si serviciilor si turism

Solutia adoptata prin prevederile P.U.G. se constituie in oferta urbanistica a autoritatilor locale, pentru a se atrage investitori si populatie in zona, astfel crescand zestrea comunei, creandu-se premizele unei dezvoltari durabile in teritoriu.

Zonificarea functionala si indicatorii urbanistici din PUG-ul aprobat s-au putut modifica prin planuri urbanistice zonale aprobate. Pe teritoriul comunei Şirna exista un PUZ aprobat; in localitatea Tăriceni, primaria a realizat PUZ pentru o suprafata de 22674 mp situata in intravilan, UTR 2, cu obiectivul de schimbare a destinatiei terenului din „zona centrala si alte zone cu functiuni complexe si zona unitati industriale” in „zona mixta institutii si servicii, locuinte si dotari complementare”.

Prin alt PUZ s-a introdus in intravilan o suprafata de 402342 mp in vederea amplasarii unei centrale fotovoltaice, la limita nord-vestica a comunei. O alta initiativa privata de infiintare a unei pastravarii s-a materializat prin realizarea unui PUZ pentru introducerea in intravilan a unei suprafete de 5400 mp situata in estul satului Brăteşti.

Din punct de vedere edilitar, exista premise viabile, comuna avand posibilitati reale de extindere a infrastructurii in zonele noi create (extinderea retelei de alimentare cu apa, realizarea retelei de canalizare, aductiune gaze naturale).

Noile configuratii formate prin completarea zonelor adiacente localitatilor comunei vor pastra caracterul specific rezidential, urmand ca autoritatile locale, prin programele de aplicare a prevederilor P.U.G. sa imbunatateasca locuirea prin atragerea de investitii si investitori pentru crearea de locuri de munca, dotarea comunei cu spatii destinate invatamantului, culturii, dotari de sanatate, administratie si financiar bancare, culte, si nu in ultimul  rand realizarea de spatii verzi organizate, parcuri, plantatii de aliniament si de protectie, zone de petrecere a timpului atat pentru populatia din localitate, cat si pentru cei din Ploiesti (petrecerea timpului la sfarsit de saptamana).

Reglementarile urbanistice si zonificarea teritoriului s-a materializat in plansa nr. 1 – INCADRARE IN TERITORIU, si in plansa nr. 3 – REGLEMENTARI URBANISTICE. Modul de aplicare a prevederilor P.U.G. s-au materializat in plansele ce stabilesc unitatile teritoriale de referinta pentru fiecare localitate si plansele ce ilustraza proprietatea  asupra terenurilor.

Organizarea teritoriului intravilan pe trupuri

Teritoriul  intravilan  este  format  din  suprafetele  de  teren  destinate  constructiilor  si  amenajarilor,  fiind structurat,  la  nivel  teritorial  pe  TRUPURI:  trupul principal  al  localitatii  si  celelalte  trupuri  apartinatoare acestuia. Pe teritoriul comunei Sirna se afla 15 trupuri de intravilan.

Trupurile  sunt  unitati  de  suprafata  ale  teritoriului  intravilan  cu  functiuni  diverse,  (vatra  principala  ale localitatii sau subunitati apartinatoare, precum si alte subunitati izolate, dispersate in teritoriu).

| SITUATIA PROPUSA A TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU (ha) |
| --- |
| T1A | SAT RESEDINTA SIRNA | 72.656 |
| T1B | SAT COMPONENT TARICENI | 179.522 |
| T1C | SAT COMPONENT VARNITA | 95.955 |
| T1D | SAT COMPONENT COCEANA | 5.978 |
| T2 | SAT COMPONENT BRATESTI | 81.194 |
| T3 | SAT COMPONENT HABUD | 82.583 |
| T4 | ZONA ECHIPARE EDILITARA – FRONT CAPTARE | 0.434 |
| T5 | ZONA ECHIPARE EDILITARA – GOSPODARIE DE APA | 0.287 |
| T6 | ZONA ECHIPARE EDILITARA – REZERVOR APA | 0.028 |
| T7 | ZONA ECHIPARE EDILITARA – CASTEL APA | 0.01 |
| T8 | ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE,DEPOZITARE SI UNITATI AGRICOLE | 10.982 |
| T9 | ZONA GOSPODARIE COMUNALA - CIMITIR | 0.8 |
| T10 | ZONA ECHIPARE EDILITARA – S.R.M. | 0.111 |
| T11 | ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE – PUZ CENTRALA FOTOVOLTAICA | 40.234 |
| T12 | ZONA UNITATI AGRICOLE (PISCICULTURA) – PUZ PASTAVARIE | 0.54 |
| T13 | ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUTII SI SERVICII | 9.049 |
| T14 | ZONA ECHIPARE EDILITARA – STATIE DE EPURARE | 0.083 |
| T15 | ZONA MIXTA INSTITUTII, SERVICII , SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT | 4.218 |
| TOTAL | 584.664 |

Organizarea pe UTR-uri (unitati teritoriale de referinta)

UTR-urile  sunt  niste  reprezentari  conventionale  (suport  al  prescriptiilor  din  RLU),  reprezentând  instrumente opţionale  pentru  stabilirea  reglementărilor  specifice  unor  zone  cu  caracteristici  distincte,  in  stransa  legatura  cu structura urbana.

Teritoriul intravilan al Comunei Şirna a fost  impartit in 25 unitati teritoriale de referinta (UTR-uri):

UTR 1 – zona centrala a satului Tăriceni, reglementata de zona C și subzona L/IS (conform PUZ aprobat);

UTR 2 – partea de N a satului Tăriceni, reglementata de zonele si subzonele

IS, L1, L2, L/IS, IS/SP, SP1, TE și CCR

UTR 3 – partea de S a satului Tăriceni, reglementata de zonele si subzonele

IS, L1, L2, Lzp, L/IS,  SP1, SP2, IS/SP și CCA;

UTR 4 – întreg satul Şirna, reglementata de zonele si subzonele

IS, L1, L2, L/IS, IS/SP, GC și CCR

UTR 5- partea de S a satului Varniţa, reglementata de zonele si subzonele

IS, L1, SP2, TE si CCR

UTR 6- partea centrală a satului Varniţa, reglementata de subzonele

IS, L1, L2, GC şi CCR;

UTR 7- partea de N a satului Varniţa (extindere nouă), reglementata de zonele si subzonele

L/IS şi CCR

UTR 8 – satul Coceana, reglementata de subzona L/IS şi CCR;

UTR 9 – partea nordică a satului Hăbud, reglementată de zonele si subzonele

IS, L1, L2, L/IS, SP2, SP3, IS/SP, GC şi CCR

UTR 10 - partea sudică a satului Hăbud, reglementată de zonele si subzonele

L1, L2, L/IS, SP1 şi CCR;

UTR 11 – partea sudică a satului Brăteşti, reglementată de zonele si subzonele

IS, L1, L2, L/IS, SP1 şi CCR;

UTR 12 – partea centrală a satului Brăteşti, reglementată de zonele si subzonele

IS, L1, L2, L/IS, SP2, GC şi CCR;

UTR 13 – partea nordică a satului Brăteşti, reglementată de zonele si subzonele

L/IS şi CCR;

UTR 14 – Trup 7, reglementat de zona TE;

UTR 15 – Trup 8, reglementat de subzonele ID/A1, ID/A2 şi CCR;

UTR 16 – Trup 6, reglementat de zona TE;

UTR 17 – Trup 9, reglementat de zona GC;

UTR 18 – Trup 15, reglementat de IS, IS/SP şi CCR;

UTR 19 – Trup 14, reglementat de zona TE (conform PUZ);

UTR 20 – Trup 13, reglementat de ID/IS şi CCR

UTR 21 – Trup 12, reglementat de zona A (conform PUZ);

UTR 22 – Trup 10, reglementat de zona TE;

UTR 23 – Trup 11, reglementat de zona ID (conform PUZ);

UTR 24 – Trup 5, reglementat de zona TE;

UTR 25 – Trup 4 (front captare), reglementat de zona TE.

Zone si subzone functionale

Zona  functionala  este  o  categorie  urbanistica  si  reprezinta  un  teritoriu  pe  care  se  desfasoara  activitatile umane  ce  se  pot  inscrie  intr-o  functiune  principala  si  alte  functiuni  secundare;  zonele  functionale  sunt  puse  in evidenta in Plansa nr. 3 - "Reglementari urbanistice - zonificare".

Subzonele  functionale  reprezinta  subdiviziuni  ale  zonelor,  avand  functiuni  specializate,  caracteristici urbanistice similare posibil de circumscris acelorasi reguli.

Teritoriul intravilan al comunei Şirna este impartit in urmatoarele zone functionale:

C -  ZONA CENTRALA

IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII

L  - ZONA LOCUINTE

L/IS – ZONA MIXTA LOCUINTE, INSTITUTII SI  SERVICII

IS/SP – ZONA MIXTA INSTITUTII, SERVICII , SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT

ID – ZONA UNITATI INDUSTRIALE  SI DEPOZITARE

ID/IS – ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUTII SI SERVICII

ID/A – ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE,DEPOZITARE SI UNITATI AGRICOLE

A -  ZONA  UNITATI AGRICOLE

SP  - ZONA SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT

GC - ZONA GOSPODARIE COMUNALA

TE -  ZONA ECHIPARE EDILITARA

CC - ZONA CAI DE COMUNICATII

Zonele de protecție, interdicție și zone protejate

Prin studiul istoric s-au stabilit zone de protectie in jurul monumentelor clasificate si a siturilor arheologice. Acestea se regasesc in plansa 3.1 Reglementari urbanistice – Zonificare.

# Monumente istorice.

Biserica cu hramurile “Adormirea Maicii Domnului’’ și ‘’Sf. Gheorghe”, PH-II-m-B-16770 se află în partea sudică a satului Tăriceni, în vecinătatea parcului. Limita vestică a zonei de protecție este reprezentată de DJ 101A, limita nord-vestică fiind Ds 1468. Vis-a-vis de monumentul clasat, zona de protecție delimitată include proprietățile cu acces la DC 141. Aflat la intersecția DJ 101A cu DC 141,, parcul este și el inclus în zona de protecție.

Este un monument important şi  intervenţiile care  se  vor face trebuie să se încadreze în reglementările Legii 422 a monumentelor istorice.

# Cladiri cu valoare arhitecturala

Au fost identificate 68 de clădiri dintre care un număr de 29 de clădiri au fost remarcate ca având valoare arhitecturală, putând face parte din Lista monumentelor istorice. Clasarea acestor clădiri trebuie însă să urmeze etapele prevăzute în Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 407 din data de 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare).

In afara propunerii de clasare pentru cladirile mentionate, pentru toate acestea se propune consolidarea/restaurarea si conservarea „in situ” cu scopul prezervarii lor.

# Situri arheologice

Pentru situl arheologic clasat ca monument s-a instituit zona de protectie conform Legea privind protejarea monumentelor istorice - 422/2001 de 500 m, datorita pozitionarii in afara localitatii.

Pentru siturile arheologice neclasate ca monument s-a instituit zona de protectie conform O.G. nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. Zona cu patrimoniul arheologic evidentiat intamplator se delimiteaza in jurul locului descoperirii arheologice intamplatoare pe o raza de 50 de metri fata de locul descoperirii.

# Arii naturale protejate

Instituirea  regimului  de  arie  naturală  protejată  pentru  un  sit  de  importaţă  comunitară,  sau declararea unei arii de protectie speciala avifaunistica nu inseamna izolarea acestora: se tine seama de interesele economice, culturale si sociale din zona vizata, fiind permise anumite activitati economice care sunt in spiritul dezvoltarii durabile si nu afecteaza starea de conservare favorabila a sitului respectiv corelate cu legislatia in vigoare.

Protectia unor suprafete in extravilan

Aceste prevederi sunt determinate de prezenta unor areale cu valoare peisagera, ce trebuie puse in valoare  prin mentinerea elementelor si crearea unor culoare de directionare spre acestea.

Interdictie  temporara  de  construire

In zonele naturale protejate, delimitate prin studii de specialitate - pana la elaborarea si aprobarea unor documentatii  de  specialitate  care  sa  stabileasca  strategia  de  dezvoltare  in  relatie  cu  zonele  invecinate,  sa  formuleze regulile de functionare si construire specifice zonei si activitatilor respective.

In  zonele  cu  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  listate  sau  identificate  -  pana  la  obtinerea avizelor  legale.  In  zonele  ce  cuprind  valori  de  patrimoniu  cultural  construit  de  interes  local,  atat  in  imediata vecinatate a monumentului (in interiorul parcelei delimitate topografic) precum si in zonele de protectie, autorizarea constructiilor se face cu respectarea stricta a avizelor serviciilor publice specializate (avizul Direcţiei Judetene pentru Cultură Prahova).

In  zonele  functionale  in  care  se  desfasoara  activitati  ce  prezinta  riscuri  sanitare  si  produc disconfort - pana  la  elaborarea  Studiului  de impact asupra mediului si obtinerea Acordului de mediu si/sau Autorizatiei de mediu conform prevederilor in vigoare.

In zonele cu riscuri naturale - pana la disparitia factorilor de risc ce au generat interdictia sau elaborarea unui studiu geo aprofundat.

In  toate  celelalte  zone  in  care  exista  utilizari  permise  cu  conditii  si  pentru  care  Administratia publica  locala  nu  are  suficiente  elemente  pentru  a-si  asuma  autorizarea  directa  a  construirii  -  pana  la elaborarea si aprobarea altei documentatii de urbanism (PUZ si regulament, PUD).

Interdictii definitive de construire

In zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute pentru protectia sistemelor de  alimentare  cu  energie  electrica,  gaze  naturale,  apa,  canalizare,  a  cailor  de  comunicatie  si  a  altor  lucrari  de infrastructura.

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Identificarea tipului de proprietate a terenurilor este  materializata in plansa “5 –Proprietatea asupra terenurilor”:

-terenuri apartinand domeniului public al statului, in administrarea AN “APELE ROMANE” : pârăul Cricovul Dulce, cod cadastral XI-1.016.00.00.00.0, pârăul Viroaga (Pribeagu), cod cadastral XI-1.020.10.00.00.0 şi păduri în administrarea RN ROMSILVA.

-terenuri apartinand domeniului public de interes judeţean: drumurile judeţene 101A şi 101G

-terenuri apartinand domeniului public de interes local: terenurile pe care se afla obiectivele de utilitate publica (servicii publice, echipamente tehnico-edilitare), drumuri comunale si drumuri neclasificate

-terenuri apartinand domeniului privat al comunei

-terenuri proprietate privata apartinand persoanelor fizice sau juridice;

Tot in aceasta plansa sunt marcate propunerile de circulatie a terenurilor:

-terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public: terenurile necesare realizarii noilor drumuri si alei pietonale propuse

# Principalele obiective publice din comuna Şirna sunt prezentate clasificat în tabelul de mai jos:

|  | CATEGORIA DE INTERES | DIMENSIUNI |
| --- | --- | --- |
|  | NATIONAL | JUDETEAN | LOCAL | SUPR. mp | LUNGIME ml |
| INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII |
| Constructie Gradinita copii sat Hăbud |  |  |  | 99,4 |  |
| Teren aferent cladirii Gradinita copii sat Hăbud |  |  |  | 1686 |  |
| Constructie Scoala generala I-VIII sat Hăbud |  |  |  | 455 |  |
| Teren aferent Scoala generala sat Hăbud |  |  |  | 3960 |  |
| Teren sport sat Hăbud |  |  |  | 12629 |  |
| Cladire baza sportiva sat Hăbud |  |  |  | 35 |  |
| Teren aferent bazei sportive |  |  |  | 5000 |  |
| Constructie Camin cultural sat Hăbud |  |  |  | 454 |  |
| Teren aferent Caminului curtural sat Hăbud |  |  |  | 11027 |  |
| Teren sat Hăbud |  |  |  | 5316 |  |
| Constructie Scoala generala I-IV sat Tăriceni |  |  |  | 326 |  |
| Constructie Scoala generala I-VIII sat Tăriceni |  |  |  | 615 |  |
| Teren aferent Scoala generala Tăriceni |  |  |  | 7025 |  |
| Constructie Gradinita copii sat Tăriceni |  |  |  | 48 |  |
| Teren fost sediu Primarie |  |  |  | 126 |  |
| Teren aferent sediu Banca de credit si Federalcoop |  |  |  | 883 |  |
| Teren afarent brutarie Tăriceni |  |  |  | 2259 |  |
| Cladire baza sportiva Tăriceni |  |  |  | 100 |  |
| Teren sport |  |  |  | 7712 |  |
| Constructie Scoala generala I-IV si Gradinita sat Brăteşti |  |  |  | 116 |  |
| Teren aferent Scoala generala I-IV Brăteşti |  |  |  | 1500 |  |
| Teren sport sat Brăteşti |  |  |  | 8400 |  |
| Cladire sat Brăteşti |  |  |  | 50 |  |
| Constructie Primarie sediul actual sat Şirna |  |  |  | 156 |  |
| Teren aferent constructie sediu Primarie |  |  |  | 100 |  |
| Constructie camera oficiala sat |  |  |  | 32 |  |
| Constructie Scoala generala I-IV sat Şirna |  |  |  |  |  |
| Teren aferent Scoala generala Şirna |  |  |  | 649 |  |
| Constructie Gradinita copii si Biblioteca sat Şirna |  |  |  | 122 |  |
| Teren aferent Gradinita copii Şirna |  |  |  | 1386 |  |
| Cladire Scoala generala I-VIII sat Varniţa |  |  |  | 500 |  |
| Teren aferent Scoala generala I-VIII sat Varniţa |  |  |  | 4163 |  |
| Constructie Gradinita copii sat Varniţa |  |  |  | 120 |  |
| Teren sport sat Varniţa |  |  |  |  |  |
| Helesteu sat Şirna |  |  |  | 9248 |  |
| Helesteu sat Brăteşti |  |  |  | 14500 |  |
| MONUMENTE |
| Monumentul Eroilor Cazuti in Primul Razboi Mondial sat Hăbud |  |  |  | 11 |  |
| Monumentul Eroilor Cazuti in Primul Razboi Mondial sat Tăriceni |  |  |  | 11 |  |
| ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE |
| RETEA ALIMENTARE APA POTABILA |  |  |  |  |  |
| Statia de pompare cu debit variabil |  |  |  |  |  |
| Sistem inmagazinare |  |  |  |  |  |
| Sistem dezinfectie |  |  |  |  |  |
| Sistem captare |  |  |  |  |  |
| Retea aductiune |  |  |  |  | 260 |
| Retea de distributie |  |  |  |  | 10622 |
| RETEA CANALIZARE-EPURARE |  |  |  |  |  |
| Teren statie epurare sat Hăbud |  |  |  | 829 |  |
| CĂI DE COMUNICAȚIE/INFRASTRUCTURĂ |
| DC 34A |  |  |  |  | 300 |
| DC 106 |  |  |  |  | 5650 |
| DC 101A |  |  |  |  | 1450 |
| Stație de autobuz (structura metalica si copertina), 6 buc |  |  |  |  |  |

# Se propune pentru trecerea in domeniul public a unei suprafete de    situata in partea de est a satului Tariceni pentru construirea unei statii de epurare.

# 4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Concluziile generale ale prezentei documentatii sunt urmatoarele:

Comuna Şirna are sanse mari de relansare economica si de reglementare a diferitelor aspecte socilae si de protectie a mediului natural si construit datorita investitiilor din zona.

Pentru ca propunerile sa capete contur, sa fie aplicabile si sa intre in legalitate, se impune ca pe viitor, in functie de oportunitati si oferte investitionare, sa fie elaborate documentatii (de tip PUZ si PUD sau din domeniul funciar) privitoare la:

- reglementarea situatiei juridice a terenurilor pentru zonele neclare

- reconversia paltformelor economice abandonte

- construirea zonelor turistice

- zonele lotizabile corespunzatoare extinderilor intravilanelor

- amenajarea unor spatii verzi.

La acestea se adauga documentatiile necesare dotarii tehnico-edilitare a comunei si alte proiecte avand drept scop diferite aspecte ale dezvoltarii.

Concluzia finala este ca, in Şirna, cam ca in toate zonele judetului Prahova, in scopul atingerii unei durabilitati pe termen lung a structurii generale a teritoriului si asezarilor sale, toate proiectele dezvoltarii trebuie insotite de masuri privind protectia mediului natural si a caracteristicilor traditionale a mediului construit. Acest deziderat se va intoarce ca un factor favorizant asupra dezvoltarii insasi.

Obiectivele propuse prin tema program care ilustreaza solicitarile administratiei publice locale si necesitatile populatiei au fost incluse in prevederile prezentei documentatii, dupa aprobare documentatia P.U.G. urmand sa se constituie in act de autoritate publica in vederea operarii in teritoriul localitatilor si al comunei, cu privire la abordarea politicilor de construire si dezvoltare urbanistica.

Se vor intocmi dupa aprobarea P.U.G. documentatiile urbanistice de genul planurilor urbanistice zonale sau de detaliu, care dupa aprobare in conditiile legislatiei in vigoare vor scoate de sub interdictia temporara de construire zonele materializate in plansele de relgementari urbanistice pentru fiecare localitate.

In situatia in care, sub presiunea investitorilor zone din teritoriul intravilanului propus si din teritoriul din extravilan vor capata alte functiuni fata de prevederile P.U.G. , zonele respective se vor supune intocmirii de documentatii de urbanism cu caracter local P.U.Z. care vor urma traseul avizarilor in vederea aprobarii stabilit de actele normative in vigoare, in baza certificatului de ubanism emis de autoritatea locala. Termenul de valabilitate a planului urbanistic general este de cca 10 ani, odata cu realizarea documentatiilor stabilindu-se noile criterii de dezvoltare urbanistica in ansamblu si zonal.

*Prezenta documentatie serveste la fundamentarea in vederea obtinerii finantarilor pentru:

1. programe de urbanizare a zonelor construite in teritoriu

2. dotare cu echipamente edilitare,

3. intretinere si dezvoltare a infrastructurii,

4. luarea de masuri in vederea protejarii mediului natural si construit,

5. eliberarea certificatelor de urbanism

6. eliberarea autorizatiilor de construire

7. baza grafica de intocmire a cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si a bancii de date urbane

Intocmit de:

Urbanist  Miruna Chiritescu

ANEXA 1. FORMULARUL STANDARD NATURA 2000, ROSCI0290

## 1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K

Codul sitului ROSCI0290

Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

- ROSPA0044 (Grădiştea - Căldăruşani - Dridu)

- ROSPA0120 (Kogălniceanu - Gura Ialomiţei)

- ROSPA0017 (Canaralele de la Hârşova)

Responsabili Grupul de lucru Natura2000

Numele sitului Coridorul Ialomiţei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

## 2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.475556

Latitudine 44.721111

Suprafață (ha) 26726.80

Altitudine (m)

Minimă 0.00

Maximă 175.00

Medie 62.00

Regiunea administrativă

| Județ | Pondere (%) |
| --- | --- |
| RO036 - Prahova | 28.00 |
| RO035 - Ialomiţa | 72.00 |

Regiunea biogeografică

Continentală

Stepică

## 3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D – nesemnificativă Suprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

| Cod | Pondere | Reprezentativitate | Suprafață relativă | Stare de conservare | Evaluare globală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen | 20.78 | B | B | B | B |
| 92A0 - Zavoaie cu Salix albă si Populus albă | dec.48 | B | B | B | B |
| 91F0 - Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri | iun.54 | B | B | B | B |
| 91I0 - Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. * | 1.00 | B | C | B | B |
| 40C0 - Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice * | 0.00 | B | C | B | B |
| 6430 - Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | 0.01 | B | C | B | B |
| 3260 - Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion | 0.05 | A | C | B | B |
| 3270 - Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention | 0.00 | B | C | B | B |

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

| Cod | Nume | Populație | Evaluarea sitului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare | Populație | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1335 | Spermophilus citellus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1337 | Castor fiber | 70-100 i |  |  |  | B | B | B | B |
| 1355 | Lutra lutra | P |  |  |  | C | B | C | B |

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

| Cod | Nume | Populație | Evaluarea sitului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare | Populație | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1188 | Bombina bombina | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1220 | Emys orbicularis | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1166 | Triturus cristatus | P |  |  |  | C | B | C | B |

## 4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

| Clase de habitat | pondere in % |
| --- | --- |
| N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) | 6.00 |
| N07 - Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării | 2.00 |
| N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire) | 10.00 |
| N14 - Pajiști ameliorate | 6.00 |
| N15 - Alte terenuri arabile | 2.00 |
| N16 - Păduri caducifoliate | 70.00 |
| N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) | 4.00 |
| TOTAL SUPRAFATA HABITAT |  |

Alte caracteristici ale sitului Situl este constituit din culoarul Vaii Ialomitei, in aval de confluenta cu Raul Prahova, pana la confluenta cu Dunarea, la care se adauga in partea din amonte culoarul Raului Prahova, in aval de localitatea Cocorastii, si Raul Teleajen, in aval de localitatea Coslegi, precum si dintr-o serie de trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Raului Ialomita. Lunca are o latime cuprinsa intre 4-6 km, pronuntat asimetrica, mai dezvoltata in partea stanga si cu albia minora situata imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente \\\"brate moarte\\\", belciuge, lacuri de lunca, mlastini, dar si portiuni uscate de grinduri si plaje. Altitudinea variaza de la cca. 150 m in partea din amonte a sitului, situata pe Raul Prahova si afluentul sau Teleajenul, la cca. 20 m la varsarea Ialomitei in Dunare. Litologia de suprafata a luncii este constituita din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Pe terase apar depozite de loess datand din cretacic pana in cuaternar. Clima este temperat continentala de campie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice mari de la iarna la vara, cu precipitatii medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuala de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscaciune si seceta. Solurile sunt de tip aluviosol in lunca si cernoziom pe terase. In lunca vegetatia este reprezentata de zavoaie de plopi si de salcie, de sleauri de lunca, dar si de pajisti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis si Poa pratensis. Pe terase apar paduri de stejar brumariu.

Calitate si importanță Situl reprezinta cel mai important coridor ecologic care strabate Baraganul, care se dezvolta de la vest la est, legand Subcarpatii si Campia Ploiestiului de Dunare, Ialomita fiind singurul rau alohton din Campia Baraganului. In acest fel, Ialomita si afluentii sai principali - Prahova si Teleajenul - conecteaza lunca Dunarii cu zona de campie forestiera si colinara, strabatand zona cea mai uscata a tarii - Campia Baraganului. Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor rauri pe care le adaposteste - sleauri de lunca cu stejar pedunculat, zavoaie de plopi si salcii, vegetatia de cursuri de apa si de maluri, comunitatile de ierburi higrofile, pajistile de altitudine joasa -, dar si prin vegetatia specifica teraselor din stepa care marginesc lunca - tufarisuri ponto-sarmatice, pajisti stepice, etc., precum si prin speciile de fauna existente aici - castor, etc.

Vulnerabilitate Raul Ialomita si afluentii sai - Prahova si Teleajenul - constituie coloana vertebrala a Coridorului Ialomitei si, prin urmare, activitatile care genereaza un impact negativ asupra raului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre acestia amintim lucrarile de regularizare a cursului Ialomitei, baraje si captari de apa din Ialomita si alfuentii sai, extractia de agregate minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adauga taierea padurilor din lunca, inlocuirea arboretelor naturle cu plantatii de plopi si salcii selectionate, extinderea speciilor invazive, constructiile in zona de lunca, etc.

Documentație Amenajamentul silvic al OS Ploiesti; Amenajamentul silvic al OS Urziceni; Amenajamentul silvic al OS Slobozia; Academia Romana, Institutul de Geografie, 2005, Geografia Romaniei, vol. V.

## 6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

| Cod | Intensitate | % din sit | Influență |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 - Cultivarea | C | 2.00 | - |
| 120 - Fertilizarea | B | 2.00 | - |
| 110 - Folosirea pesticidelor | B | 2.00 | - |
| 140 - Păşunatul | B | 55.00 | - |
| 150 - Restructurare/ regrupare de parcele | A | 25.00 | - |
| 161 - Plantarea | A | 15.00 | - |
| 870 - Îndiguirea, consolidarea malurilor, plaje artificiale | B | 1.00 | - |
| 954 - Invazie de specii | A | 30.00 | - |
| 300 - Extragerea de balast | A | 1.00 | - |

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

| Cod | Intensitate | % din sit | Influență |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 - Cultivarea | B | 15.00 | - |
| 110 - Folosirea pesticidelor | B | 15.00 | - |
| 150 - Restructurare/ regrupare de parcele | A | 15.00 | - |
| 300 - Extragerea de balast | A | 1.00 | - |

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului: Nu exista structura de administrare.

Planuri de management al sitului: Nu exista plan de management.

# ANEXA 2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE COMUNA SIRNA

# VIZIUNEA STRATEGICĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA PENTRU PERIOADA 2014 - 2020

Elaborata sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, în strânsă colaborare cu partenerii regionali, strategia furnizează cadrul coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii. În acest sens, acest document de programare reprezintă baza strategică pentru elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, naționale şi locale ce au drept scop dezvoltarea durabilă a regiunii Sud Muntenia. Strategia urmăreşte ghidarea într-o manieră pragmatică, a comunităților din regiune, astfel încât intervențiile şi activitățile necesare creării unei regiuni dinamice şi prospere să se concentreze asupra

priorităților cheie de dezvoltare. Totodată, acest document strategic îşi propune să continue şi să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de documentele strategice de la nivel național (Planul Național de Dezvoltare 2007 – 2013 şi Cadrul Național Strategic de Referință), cât şi de cele de la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională 2007 – 2013, Strategia Regională de Inovare 2008 – 2013, Planul Regional de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă şi Incluziune Socială 2009 – 2011, Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ 2009 – 2013). De altfel, asigurarea continuității viziunii strategice în domeniul dezvoltării regionale reprezintă una din recomandările majore ale Comisiei Europene, care a subliniat constant în dialogul instituțional cu România, importanța existenței şi continuității viziunii strategice în domeniul dezvoltării regionale pe termen lung (20 de ani), precum şi necesitatea utilizării experienței acumulate în perioada 2007 - 2013.

# ANALIZA SWOT

| Domeniu | Puncte tari | Puncte slabe | Oportunităţi | Ameninţări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEZVOLTARE TERITORIALĂ | - Amplasamentul comunei Șirna în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, una dintre cele mai competitive din ţară - Poziţionarea în apropierea municipiului reşedinţă de judeţ şi a capitalei ţării | - Posibilitatea de reunificare a mai multor localităţi, după regionalizare | - Existenţa numeroaselor documente de dezvoltare a judeţului şi regiunii, ce include direcţii pentru comuna Şirna | - Schimbarea legislativă |
| SOCIO- DEMOGRAFIE, CULTURĂ, EDUCAŢIE | - Gradul ridicat de implicare socială - Creşterea gradului de rezidenţă în mediul rural - Existenţa unor asocieri pe bază de voluntariat cu activităţi socio- culturale şi educative - Gradul ridicat de omogenitate Etnică - Cunoaşterea şi participarea activă a cetăţenilor la sărbătorile organizate la nivelul localităţii | - Existenţa unui fenomen de migraţiune sezonieră a forţei de muncă în afara ţării - Probleme de sănătate a populaţiei cauzate de poluare - Insuficienţa personalului medical - Starea şi dotarea unităţilor de învăţământ este sub medie - Lipsa unor servicii sociale pentru persoanele în vârstă şi defavorizate Lipsa unor programe de susţinere a performanţei Cunoaşterea insuficientă la nivelul comunităţii a reprezentativi tăţii culturale şi lipsa unor programe de popularizare la nivelul judeţului | - Construirea unui centru multifuncţional - Derularea de programe educaţionale pe teme de sănătate, prevenire în şcoli şi nu numai - Identificarea unor surse de încurajare a dezvoltării personale - Încheierea de parteneriate cu instituţii de stat sau private pentru organizarea de programe de perfecţionare, reconversie, formare profesională pentru şomeri Derularea unor programe de susţinere a performanţei şcolare: sistem de burse, recompense etc. Restaurarea bisericilor şi monumentelor din comună | - Polarizarea forţei de muncă în municipiul reşedinţă de judeţ - Orientarea tinerilor către zone urbane - Pierderea tradiţiilor locurilor prin urbanizarea accelerată |
| PATRIMONIUL NATURAL ŞI DE CONSTRUCŢII, SPORT ŞI AGREMENT | Amplasamentul comunei într-un cadru natural variat Existenţa unor resurse naturale şi agricole importante Fertilitatea ridicată a solurilor Regimul termic moderat Existenţa spaţiilor pentru educaţie fizică Înfiinţarea spaţiilor de recreere | Apariţia unor zone cu potenţial de risc Lipsa unei educaţii ecologice şi de protecţie a mediului la nivelul populaţiei comunei | Proiect de reabilitare urbană: a spaţiilor de joacă, parcări, rampe de gunoi Amenajarea de spaţii de recreere şi agrement Dotarea instituţiilor de utilitate publică cu panouri fotovoltaice pentru economisirea energiei şi diminuarea cheltuielilor | Infrastructura creată poate fi folosită sub capacitate Migraţia familiilor tinere către zone cu facilităţi mai mari |
| INFRASTRUC- TURA PUBLICĂ | - Existenţa reţelei de alimentare cu apă în toate satele - Existenţa reţelei de energie electrică 100% - Existenţa infrastructurii rutiere - Existenţa şi starea reţelei de iluminat public | - Lipsa spaţiilor verzi amenajate în toate satele - Lipsa reţelei de alimentare cu gaze - Lipsa reţelei de canalizare în toate satele - Dotarea necorespunzătoare cu rampe de gunoi, coşuri, pubele la nivelul comunei | - Înfiinţarea reţelei de alimentare cu gaze - Planificarea de lucrări de întreţinere a drumurilor din comună - Planificarea amenajării intersecţiilor - Posibilitatea montării de indicatoare rutiere în zonele cu potenţial de risc a circulaţiei - Amenajarea de şanţuri şi trotuare | - Nealinierea la normele europene privind infrastructura |
| DEZVOLTARE ECONOMICĂ | - Existenţa unui potenţial forestier, pomicol, zootehnic - Existenţa potenţialului turistic rural | - Afectarea mediului economic în ultimii ani, cauzată de reculul economic - criza la nivel mondial - Scăderea numărului de angajaţi - Creşterea şomajului | - Demararea de proiecte de investiţii pentru dinamizarea mediului de afaceri - Program de promovare a oportunităţilor din mediul de afaceri local - Program de popularizare a facilităţilor pornirii unei afaceri în comună (infrastructură, poziționare, costuri) - Programe de susținere a abilităților antreprenoriale, în parteneriat | - Migraţia tinerilor către zone care oferă condiţii superioare - Schimbarea legislaţiei - Scăderea numărului de locuri de muncă disponibile - Repoziţionarea pe piaţa economică a unor societăți care astăzi aduc beneficii bugetului local. |
| MANAGEMENT LOCAL | Implicarea autorităţilor locale în asigurarea condiţiilor de viaţă decente Existenţa în aparatul Primăriei a oamenilor bine pregătiţi şi în continuă perfecţionare Promovarea unui comportament decent şi apropiat de cetăţean al angajaţilor Primăriei Asigurarea condiţiilor de siguranţă publică la nivelul comunităţii Implicarea mare a comunității în luarea deciziilor la nivel local | Slaba remuneraţie a angajaţilor duce uneori la reducerea randamentului acestora Necunoaşterea sau insuficienta cunoaştere a angajaţilor referitoare la strategiile pe termen lung ale administraţiei Lipsa încurajării şi recompensării angajaţilor Insuficienţa salariaţilor în anumite compartimente Schimbarea legislaţiei într- un ritm accelerat | Adoptarea unor măsuri de motivare a funcţionarilor din cadrul Primăriei Programe de consultare la nivelul fiecărui sat privind măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor comunităţii Implementarea sistemului de control intern managerial Stabilirea unui grafic de lucru inter-departamente pentru soluţionarea cât mai eficientă a sarcinilor de serviciu - Popularizarea activității administrației locale în rândul comunității: site, publicare, afișare | - Gradul de nemulţumire al funcţionarilor faţă de retribuirea la locul de muncă poate avea efecte privind scăderea randamentului acestora |

ANEXA 3. FIȘA PROIECTELOR DE REALIZAT PÂNĂ ÎN 2020

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI

PLANUL DE ACŢIUNE – PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE

PENTRU PERIOADA 2014-2020

- ASFALTAREA DRUMURILOR COMUNALE APROXIMATIV 20 KM

- RANFORSARE DC 106 HĂBUD – BRĂTEŞTI

- EXTINDEREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE (8 KM)

- ÎNFIINŢAREA REŢELEI DE CANALIZARE (APROX. 7 KM) ŞI A UNEI STAŢII DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL TĂRICENI

- LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE A REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC

- AMENAJAREA PRINCIPALELOR INTERSECŢII DE PE RAZA LOCALITĂŢII SI MONTAREA DE INDICATOARE

- IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR (inclusiv dotarea cu coşuri de gunoi stradale, recipienţi de colectare selectivă, amenajarea pre-staţie de depozitare)

- MONTAREA DE PANOURI FOTO-VOLTAICE LA PRINCIPALELE INSTITUŢII PUBLICE DIN COMUNĂ

- AMENAJAREA UNUI SPAŢIU DE RECREERE SI DIVERTISMENT ÎN SATUL TĂRICENI (amenajare parc, teren de sport, asigurare utilităţi, spaţii de joacă şi divertisment)

- LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL HĂBUD

- AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN SATUL TĂRICENI (împrejmuirea terenului, construcţie tribune, vestiare, amenajări utilităţi, tabelă electronică)

- ACHIZIŢIA DE UTILAJE DE DESZĂPEZIRE SI PENTRU ÎNTREŢINEREA SI AMENAJAREA TERITORIULUI

- REALIZAREA DE TROTUARE SI ALEI PIETONALE PE PRINCIPALELE DRUMURI ALE LOCALITĂŢII

- CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI MULTIFUNCŢIONALE ÎN SATUL TĂRICENI (clădire care să adăpostească cămin cultural, sală festivităţi, casă de cultură, birouri, spaţii pentru diverse servicii publice)

- IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

- REAMENAJARE SPATIILOR ADIACENTE ŞI ÎNTREŢINEREA MONUMENTELOR EROILOR DIN SATELE TĂRICENI ŞI HĂBuD

- MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI AMENAJĂRI LA ŞCOALA TĂRICENI

- LUCRĂRI DE REAMENAJARE LA GRĂDINIŢELE DIN COMUNĂ

- CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ŞCOALA TĂRICENI

- REALIZAREA NOMENCLATORULUI STRADAL

- CONSTRUIREA UNUI POD PESTE CRICOVUL DULCE, CU DESCHIDERE DE 8 METRI

- LUCRĂRI DE AMENAJARE LA CIMITIRUL DIN SATUL HĂBUD

1. ASFALTAREA DRUMURILOR COMUNALE APROXIMATIV 20 KM

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: NU În continuare: DA În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | 574.000 |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat 95% Fonduri europene Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la comunele învecinate şi cu satele componente. Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori, cât şi pentru turiştii care tranzitează comuna. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale, educaţie, cultură, recreere • consolidarea terenurilor. |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului pregătirea şi depunerea cererii de finanţare contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Termen: 2018 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: DA SF: DA PT: DA DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă modernizarea drumurilor comunale. |

2. RANFORSARE DC 106 HĂBUD - BRĂTEŞTI

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | 1.013.439 |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat 95% Fonduri europene Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Ranforsarea DC 106 va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone ale satelor componente. Se are în vedere creşterea capacităţii portante a arterelor rutiere principale. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale, educaţie, cultură, recreere consolidarea terenurilor. |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului pregătirea şi depunerea cererii de finanţare contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Termen: 2018 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: DA SF: DA PT: DA DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă modernizarea drumurilor comunale. |

3.EXTINDEREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE (8 KM)

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat 95% Fonduri europene/structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale în sistem centralizat este deosebit de important, pentru crearea condiţiilor adecvate de viaţă pentru locuitorii şi consumatorii economici, care vor beneficia de pe urma infrastructurii edilitare. De asemenea, va creşte atracţia pentru noi investiţii. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura edilitară scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna atragerea de investitori crearea de locuri de muncă protejarea mediului |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă |
| Activităţile proiectului rămase de executat | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului pregătirea şi depunerea cererii de finanţare contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2016 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: DA SF: DA PT: DA DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă extinderea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale. |

4.ÎNFIINŢAREA REŢELEI DE CANALIZARE (APROX. 7 KM) ŞI A UNEI STAŢII DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SATUL TĂRICENI

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat Fonduri europene/structurale 95% Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Înfiinţarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare sunt deosebit de importante, pentru crearea condiţiilor adecvate de viaţă pentru locuitorii şi consumatorii economici, care vor beneficia de pe urma infrastructurii edilitare. De asemenea, va creşte atracţia pentru noi investiţii. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura edilitară scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna atragerea de investitori crearea de locuri de muncă protejarea mediului |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă |
| Activităţile proiectului rămase de executat | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului pregătirea şi depunerea cererii de finanţare contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2020 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă înfiinţarea sistemului de canalizare şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate pe teritoriul satului Tăriceni. |

5.LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE A REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare. |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat Fonduri europene/structurale 95% Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public este un proiect important pentru comunitate prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitori, dar şi prin prisma optimizării cheltuielilor de întreţinere. Se doreşte dotarea integrală a reţelei de iluminat public cu lămpi de tip economic, pentru reducerea cheltuielilor. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura edilitară scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna atragerea de investitori crearea de locuri de muncă protejarea mediului |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă |
| Activităţile proiectului rămase de executat | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului pregătirea şi depunerea cererii de finanţare contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2020 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă modernizarea sistemului de iluminat public în toate satele comunei. |

6.AMENAJAREA PRINCIPALELOR INTERSECŢII DE PE RAZA LOCALITĂŢII SI MONTAREA DE INDICATOARE

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare. |
| Surse de finanţare | Buget local 100% Buget de stat Fonduri europene / structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Crearea condiţiilor adecvate de viaţă pentru locuitorii comunei şi creşterea siguranţei traficului. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura edilitară îmbunătăţirea siguranţei populaţiei îmbunătăţirea aspectului centrului administrativ al comunei îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna. |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei instituţiile publice din comună turiştii şi persoanele aflate în tranzit |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Termen probabil: 2018 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: DA SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizată în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă amenajarea intersecţiilor de pe raza comunei Şirna. |

7.IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR (inclusiv dotarea cu coşuri de gunoi stradale, recipienţi de colectare selectivă, amenajarea pre-staţie de depozitare)

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de estimare. |
| Surse de finanţare | Buget local 30% Buget de stat Fonduri europene / structurale Credite bancare Parteneriate 70% |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Realizarea proiectului va contribui la protecţia mediului înconjurător, la eliminarea potenţialului periculos, prin reducerea efectelor depozitării deficitare, transportului deşeurilor. Se doreşte, de asemenea, alinierea la normele europene în domeniu. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura edilitară scăderea potenţialului de pericol pentru sănătatea locuitorilor îmbunătăţirea aspectului centrului administrativ al comunei îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei. |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Termen: 2016 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor. |

8.MONTAREA DE PANOURI FOTO-VOLTAICE LA PRINCIPALELE INSTITUŢII PUBLICE DIN COMUNĂ

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare. |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat Fonduri europene/structurale 95% Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Montarea panourilor foto-voltaice este un proiect important pentru comunitate prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitori, dar şi prin prisma optimizării cheltuielilor de întreţinere. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura edilitară scăderea cheltuielilor aferente pentru încălzire şi producerea apei calde menajere îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna protejarea mediului |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului pregătirea şi depunerea cererii de finanţare contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2020 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă montarea de panouri foto+voltaice pentru diminuarea cheltuielilor la principalele instituţii publice. |

9.AMENAJAREA UNUI SPAŢIU DE RECREERE SI DIVERTISMENT ÎN SATUL TĂRICENI (amenajare parc, teren de sport, asigurare utilităţi, spaţii de joacă şi divertisment)

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | Încă neestimată. |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat Fonduri europene/structurale 95% Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Construirea şi dotarea cu echipamente şi aparatura necesare unui complex de agrement, care să includă un parc, spaţii de joacă, utilităţi, teren de sport. Prin amenajarea acestuia se urmăreşte îmbunătăţirea spaţiului destinat pentru recreerea şi relaxarea cetăţenilor comunei, dar şi atragerea unui număr mare de turişti, cu creşterea evidentă a veniturilor localităţii, prin exploatarea potenţialului acestuia. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | creşterea numărului de turişti şi a veniturilor la bugetul local îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor atragerea de noi investitori |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă instituţiile publice din comună |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic pregătirea şi depunerea cererii de finanţare aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2020 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee şi alocare teren: DA SPF: DA SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă executarea unui complex de recreere şi divertsiment în localitate. |

10.LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL HĂBUD

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul Proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro fără TVA) | În curs de estimare |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat Fonduri europene/structurale 95% Credite bancare Parteneriate |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |
| Obiective | Realizarea proiectului va duce la încadrarea localităţii ca şi unitate cu un nivel cultural în conformitate cu standardele internaţionale. Proiectul se va realiza în funcţie de aprobarea finanţării şi va cuprinde: reabilitare clădire amenajare de spaţii pentru festivităţi şi servicii dotare. |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la sistemului de cultură îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna. |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei, turiştii instituţiile publice din comună |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic pregătirea şi depunerea cererii de finanţare aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Termen: 2015 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă reabilitarea şi dotarea Căminului Cultural din Satul Hăbud. |

11.AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN SATUL TĂRICENI (împrejmuirea terenului, construcţie tribune, vestiare, amenajări utilităţi, tabelă electronică)

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: DA |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare. |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat Fonduri europene/structurale 95% Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Amenajarea unei baze sportive în Şirna va avea efecte benefice asupra dezvoltării zonei prin: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi educaţie ale populaţiei creşterea atractivităţii turistice creşterea competenţelor profesionale ale tinerilor din comună |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura de învăţământ şi sănătate scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori turiştii veniţi în zonă |
| Activităţile proiectului rămase de executat | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic întocmirea şi depunerea cererii de finanţare aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2019 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: DA SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizată în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă amenajarea unei baze sportive în Tăriceni. |

12.ACHIZIŢIA DE UTILAJE DE DESZĂPEZIRE SI PENTRU ÎNTREŢINEREA SI AMENAJAREA TERITORIULUI

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare. |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat Fonduri europene 95% Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Achiziţia de utilaje de deszăpezire şi amenajarea teritoriului, pentru drumurile comunale şi nu numai va, avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin facilitarea accesului în toate zonele comunei. Va îmbunătăţi aspectul zonei. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | reabilitarea şi întreţinerea reţelei de drumuri locale accesul populaţiei la infrastructura de transport consolidarea terenurilor. |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă şi turiştii ce tranzitează localitatea |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului pregătirea şi depunerea cererii de finanţare contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Termen: 2017 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: DA SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă achiziţia unor utilaje de întreţinere a drumurilor. |

13.REALIZAREA DE TROTUARE SI ALEI PIETONALE PE PRINCIPALELE DRUMURI ALE LOCALITĂŢII

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare. |
| Surse de finanţare | Buget local 50% Buget de stat 50% Fonduri europene / structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Prin realizarea acestui proiect, se urmăreşte îmbunătăţirea accesului populaţiei la infrastructura de bază, conform normelor europene. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale creşterea siguranţei cetăţenilor comunei consolidarea terenurilor |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă turiştii aflaţi în tranzit pe raza comunei |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de aprobarea finanţărilor. Termen: 2020 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizată în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă realizarea de alei pietonale şi trotuare. |

14.CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI MULTIFUNCŢIONALE ÎN SATUL TĂRICENI (clădire care să adăpostească cămin cultural, sală festivităţi, casă de cultură, birouri, spaţii pentru diverse servicii publice)

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: NU În continuare: DA În curs de execuţie: DA |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare. |
| Surse de finanţare | Buget local 20% Buget de stat 80% Fonduri europene / structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Realizarea proiectului va duce la dezvoltarea şi încadrarea localităţii ca şi unitate cu un nivel administrativ şi cultural în conformitate cu standardele internaţionale. Proiectul se va realiza pe terenul din spatele primăriei şi va cuprinde: construire centru dotare. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura edilitară îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna. |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei, turiştii instituţiile publice din comună |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Termen: 2020 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee şi alocare teren: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă construirea unei clădiri multifuncţionale. |

# 15.IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare |
| Surse de finanţare | Buget local 100% Buget de stat Fonduri europene/structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Un control intern managerial (reglementat de OMFP 946/2005) din zona institutiilor publice (control intern instituţii publice) are un impact major pentru credibilitatea primăriei, a activităţilor pe care aceasta le desfăşoară. Standardele de control intern managerial dau astfel naştere unui dispozitiv prin care cetăţenii pot avea garantarea faptului ca bunurile şi interesele le sunt protejate. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | •accesul populaţiei la infrastructura administrativă •creşterea eficacităţii activităţilor realizate în sistem •atragerea de investitori |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | •locuitorii comunei Şirna •agenţii economici din zonă •instituţiile publice din comună |
| Activităţile proiectului | •realizarea studiului de fezabilitate •elaborarea proiectului tehnic •aprobarea începerii proiectului •contractarea proiectului •organizarea licitaţiilor •monitorizare, evaluare, control •auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2014 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizată în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă implementarea sistemului de control managerial intern. |

16.REAMENAJARE SPATIILOR ADIACENTE ŞI ÎNTREŢINEREA MONUMENTELOR EROILOR DIN SATELE TĂRICENI ŞI HĂBuD

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: NU De reparaţii: DA |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare |
| Surse de finanţare | Buget local 50% Buget de stat 50% Fonduri europene / structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Lucrările de reabilitare şi consolidare a monumentelor închinate eroilor reprezintă un proiect important pentru comunitate. Crearea condiţiilor de cunoaştere, asumare şi respect pentru istoria locului. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura edilitară creşterea gradului de cultură a populaţiei îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna atragerea de investitori |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna agenţii economici din zonă instituţiile publice din comună |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2015 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: DA SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă consolidarea monumentelor închinate eroilor locului. |

17.MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI AMENAJĂRI LA ŞCOALA TĂRICENI

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: NU De reparaţii: DA |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare |
| Surse de finanţare | Buget local 100% Buget de stat Fonduri europene/structurale Credite bancare Parteneriate |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |
| Obiective | Prin realizarea acestui proiect, se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor şi accesul la sistemul de învăţământ, conform normelor europene. |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la servicii de învăţământ de calitate scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | • locuitorii comunei Şirna |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Termen: 2020 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă modernizarea şcolii din satul Tăriceni. |

18. LUCRĂRI DE REAMENAJARE LA GRĂDINIŢELE DIN COMUNĂ

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare |
| Surse de finanţare | Buget local 50% Buget de stat 50% Fonduri europene / structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Proiectul va cuprinde: construirea de grupuri sanitare, zugrăveli, lucrări la faţadă la grădiniţa din Brăteşti amenajarea de grupuri sanitare, lucrări la acoperişul clădirii, lucrări la faţadă la grădiniţa din satul Hăbud ' lucrări de izolaţie termică şi faţadă la grădiniţa din satul Şirna înlocuire acoperiş, izolaţie termică, zugrăvit la grădiniţa din satul Varniţa |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura edilitară şi de învăţământ consolidarea clădirilor reducerea cheltuielilor de întreţinere |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei potenţialii investitori agenţii economici instituţiile publice din comună |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Termen: 2018 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunaui Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă reabilitarea grădiniţelor din localitate. |

19. CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ŞCOALA TĂRICENI

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare |
| Surse de finanţare | Buget local 5% Buget de stat 95% Fonduri europene / structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Construirea unei săli de sport adiacentă şcolii va avea efecte benefice asupra dezvoltării zonei prin: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi educaţie ale populaţiei creşterea competenţelor profesionale ale tinerilor din comună |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura de învăţământ şi sănătate scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori |
| Activităţile proiectului rămase de executat | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic întocmirea şi depunerea cererii de finanţare aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2019 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizată în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă construirea sălii de sport la Şcoala Tăriceni. |

20. REALIZAREA NOMENCLATORULUI STRADAL

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: NU În continuare: DA În curs de execuţie: DA |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de estimare |
| Surse de finanţare | Buget local 100% Buget de stat Fonduri europene / structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Realizarea nomenclatorului stradal este o măsură firească de inventariere a drumurilor, străzilor, aleilor etc. Din localitate, de denumire a acestora şi de numerotare a clădirilor, terenurilor aflate pe acestea. Se va realiza o bază de date care să cuprindă informaţiile obţinute în cadrul proiectului, se vor întocmi fişa străzii/drumului/aleii etc., se vor atribui denumiri, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rezultatele estimate: creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor facilitarea cetăţenilor la servicii şi administraţie diminuarea timpului de rezolvare a problemelor cetăţenilor |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la infrastructura administrativă facilitarea doleanţelor investitorilor şi instituţiilor publice îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Şirna |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă instituţiile publice din comună |
| Activităţile proiectului | monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2016 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA Execuţie: DA |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă realizarea nomenclatorului stradal. |

21. CONSTRUIREA UNUI POD PESTE CRICOVUL DULCE, CU DESCHIDERE DE 8 METRI

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de evaluare |
| Surse de finanţare | Buget local -10% Buget de stat 90% Fonduri europene/structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Construirea podului peste Cricovul Dulce va elimina pericolul de inundaţii şi degradare pe terenurile comunei aflate în vecinătate. Va ajuta în activităţile agricole desfăşurate pe raza comunei de locuitori şi investitori. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | accesul populaţiei la loturile de teren din extravilanul comunei consolidarea terenurilor degradate sau afectate |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna potenţialii investitori agenţii economici din zonă |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de aprobarea cererii de finanţare. Posibil termen: 2018 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizată în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă construirea podului peste Cricovul Dulce. |

22. LUCRĂRI DE AMENAJARE LA CIMITIRUL DIN SATUL HĂBUD

# IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

| Solicitantul / Managerul de proiect | Primăria şi Consiliul Local al Comunei Şirna |
| --- | --- |
| Ţara Regiunea proiectului Judeţul Localitatea | România Regiunea Sud Muntenia Prahova Şirna |
| Categoria proiectului | De investiţii: DA De reparaţii: NU |
| Tipul proiectului | Proiect nou: DA În continuare: NU În curs de execuţie: NU |
| Valoarea proiectului (estimativ euro, fără TVA) | În curs de estimare |
| Surse de finanţare | Buget local 100% Buget de stat Fonduri europene/structurale Credite bancare Parteneriate |

DESCRIEREA PROIECTULUI

| Obiective | Prin amenajarea spaţiului adiacent cimitirului se urmăreşte îmbunătăţirea aspectului edilitar, a respectării legislaţiei în vigoare. |
| --- | --- |
| Rezultate obţinute | • îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor |
| Potenţialii beneficiari ai proiectului / grupul ţintă | locuitorii comunei Şirna instituţiile publice din comună |
| Activităţile proiectului | realizarea studiului de fezabilitate elaborarea proiectului tehnic pregătirea şi depunerea cererii de finanţare aprobarea începerii proiectului contractarea proiectului organizarea licitaţiilor monitorizare, evaluare, control auditul proiectului |
| Durata proiectului / Termen de finalizare | 2019 |
| Stadiul de maturitate al proiectului | Idee: DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Execuţie: NU |
| Justificarea necesităţii implementării proiectului | Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Şirna. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizat în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievată a răspuns că este importantă amenajarea cimitirului Hăbud. |

# Footnotes

Repertoriul Arheologic din România

Registrul Electronic al Limitelor Unitatilor Administrativ-Teritoriale

Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial-Administrative

# Text boxes

| P1 - INCADRAREA IN TERITORIU |
| --- |
|  | 1 | Incadrare in teritoriu | 1:25 000 |
| P2 - SITUATIA EXISTENTA-DISFUNCTIONALITATI |
|  | 2.1 | Situatia existenta – Disfunctionalitati | 1:5 000 |
|  | 2.2 | Situatia existenta – Disfunctionalitati | 1:5 000 |
|  | 2.3 | Situatia existenta – Disfunctionalitati | 1:5 000 |
|  | 2.4 | Situatia existenta – Disfunctionalitati | 1:5 000 |
|  | 2.5 | Situatia existenta – Disfunctionalitati | 1:5 000 |
|  | 2.6 | Situatia existenta – Disfunctionalitati | 1:5 000 |
|  | 2.7 | Situatia existenta – Disfunctionalitati | 1:5 000 |
| P3 – REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE |
|  | 3.1 | Reglementari urbanistice – Zonificare functionala | 1:5 000 |
|  | 3.2 | Reglementari urbanistice – Zonificare functionala | 1:5 000 |
|  | 3.3 | Reglementari urbanistice – Zonificare functionala | 1:5 000 |
|  | 3.4 | Reglementari urbanistice – Zonificare functionala | 1:5 000 |
|  | 3.5 | Reglementari urbanistice – Zonificare functionala | 1:5 000 |
|  | 3.6 | Reglementari urbanistice – Zonificare functionala | 1:5 000 |
|  | 3.7 | Reglementari urbanistice – Zonificare functionala | 1:5 000 |
|  | 3.8 | Reglementari urbanistice – Unitati teritoriale de referinta | 1:10 000 |
| P4 – REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA |
|  | 4.1.a/4.1.b | Reglementari – Ehipare edilitara, Apa si canalizare/Energie electrica, gaze, telecomunicatii, produse petroliere | 1:5 000 |
|  | 4.2.a/4.2.b | Reglementari – Ehipare edilitara, Apa si canalizare/Energie electrica, gaze, telecomunicatii, produse petroliere | 1:5 000 |
|  | 4.3.a/4.3.b | Reglementari – Ehipare edilitara, Apa si canalizare/Energie electrica, gaze, telecomunicatii, produse petroliere | 1:5 000 |
|  | 4.4.a/4.4.b | Reglementari – Ehipare edilitara, Apa si canalizare/Energie electrica, gaze, telecomunicatii, produse petroliere | 1:5 000 |
|  | 4.5.a/4.5.b | Reglementari – Ehipare edilitara, Apa si canalizare/Energie electrica, gaze, telecomunicatii, produse petroliere | 1:5 000 |
|  | 4.6.a/4.6.b | Reglementari – Ehipare edilitara, Apa si canalizare/Energie electrica, gaze, telecomunicatii, produse petroliere | 1:5 000 |
|  | 4.7.a/4.7.b | Reglementari – Ehipare edilitara, Apa si canalizare/Energie electrica, gaze, telecomunicatii, produse petroliere | 1:5 000 |
| P5 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR |
|  | 5.1 | Proprietatea asupra terenurilor | 1:5 000 |
|  | 5.2 | Proprietatea asupra terenurilor | 1:5 000 |
|  | 5.3 | Proprietatea asupra terenurilor | 1:5 000 |
|  | 5.4 | Proprietatea asupra terenurilor | 1:5 000 |
|  | 5.5 | Proprietatea asupra terenurilor | 1:5 000 |
|  | 5.6 | Proprietatea asupra terenurilor | 1:5 000 |
|  | 5.7 | Proprietatea asupra terenurilor | 1:5 000 |
| P6 – REGLEMENTARI URBANISTICE – CAI DE COMUNICATIE |
|  | 6.1 | Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie | 1:5 000 |
|  | 6.2 | Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie | 1:5 000 |
|  | 6.3 | Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie | 1:5 000 |
|  | 6.4 | Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie | 1:5 000 |
|  | 6.5 | Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie | 1:5 000 |
|  | 6.6 | Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie | 1:5 000 |
|  | 6.7 | Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie | 1:5 000 |
|  | 6.8 | Reglementari urbanistice – Cai de comunicatie – Profile transversale | 1:200 |

| Structura populatiei pe grupe mari de varsta | 2011 |
| --- | --- |
| 0-19 ani | nr | 1030 |
|  | % | 20,87 |
| 20-44 ani | nr | 1621 |
|  | % | 32,85 |
| 45-64 ani | nr | 1174 |
|  | % | 23,79 |
| peste 65 ani | nr | 1110 |
|  | % | 22,49 |